建设项目环境影响报告表

（公示本）

项目名称：山西诚壹生物技术有限公司

医用高分子材料制品研发生产项目

建设单位：山西诚壹生物技术有限公司

编制日期：2019年7月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 山西诚壹生物技术有限公司医用高分子材料制品研发生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 山西诚壹生物技术有限公司 |
| 法人代表 | 郭翠萍 | 联系人 |  |
| 通讯地址 | 山西省忻州市开发区兴达苑8号楼2号商铺 |
| 联系电话 |  | 传真 | —— | 邮政编码 | 034000 |
| 建设地点 | 忻州经济开发区大檀村北110m处 |
| 立项审批部门 | 忻州市经济开发区经济发展部 | 批准文号 | 忻开经备案[2018]6号 忻开经备案函[2019]3号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C358 医疗仪器设备及器械制造 |
| 占地面积 （平方米） | 33907.41 | 绿化面积 （平方米） | 6571 |
| 总 投 资 （万元） | 22396 | 其中：环保投资（万元） | 123.2 | 环保投资占总投资比例 | 0.55% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2019年12月（一期） 2021年12月（二期） |
| 工程内容及规模： 1．项目背景及由来 一次性离心式血浆分离器、一次性血小板分离器等为医用高分子类医疗器械，属国家Ⅲ类医疗器械，科技含量较高，目前市场大部分依靠进口，价格昂贵，从而导致成份输血成本高，严重制约了我国成份输血技术的广泛应用。随着单采血浆、血小板市场的迅猛发展，一次性采集耗材的需求日益增加，医用高分子类医疗器械市场前景光明。在此背景下，山西诚壹生物技术有限公司决定在山西省忻州经济开发区大檀村北110m处新建医用高分子材料制品研发生产项目，项目分两期建设，其中一期工程投资10000万元，年产300万套一次性离心式血浆分离器；二期工程投资12396万元，年产100万套一次性血小板分离器。项目建成后既可以满足国内市场的需求，又能打入国际市场，还可带动我市乃至省内医疗器械行业的发展，进而提高我国成份输血水平，促进输采血技术的发展。 忻州经济开发区经济发展部以忻开经备案[2018]6号文对该项目进行了备案，由于供地计划发生变化，项目占地面积、总建筑面积、总投资额均发生变化，忻州经济开发区经济发展部以忻开经备案[2019]3号文对变更内容进行了备案。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及有关法律法规的要求，本项目须进行环境影响评价，编制环境影响评价报告表。2019年3月29日，山西诚壹生物技术有限公司委托山西清源环境咨询有限公司进行该项目的环境影响评价工作，接受委托后，评价单位立即组织项目参评人员对项目厂址进行现场踏勘，并对项目所在区域的自然物理(质)环境、自然生物(态)环境、敏感因素以及项目工程内容进行了全面调查，收集了有关资料，评价工作严格按照环保有关法律法规、环评技术规范及环保部门要求进行。在此基础上，编制完成了《山西诚壹生物技术有限公司医用高分子材料制品研发生产项目环境影响报告表》。 忻州经济开发区建设环保管理部于2019年6月21日主持召开了《山西诚壹生物技术有限公司医用高分子材料制品研发生产项目环境影响报告表》技术审查会，根据技术审查意见对报告表进行了补充和完善，编制完成了《山西诚壹生物技术有限公司医用高分子材料制品研发生产项目环境影响报告表》(报批本)，现提交建设单位报请生态环境主管部门审批。 2. 项目建设可行性分析 2.1 城乡发展规划 本项目建设地点位于忻州经济开发区大檀村北110m处，禹王路(规划路)以西，石岭路（规划路）以东，南侧紧邻紫檀街，根据忻州经济开发区总体规划，本项目占地为国有建设用地，土地性质为二类工业用地，符合忻州经济开发区总体规划要求。 2.2选址符合性分析 (1)环境敏感性相符性分析 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定的内容进行分析，本项目所在地的环境特征不在“自然保护区”“风景名胜区”“世界文化和自然遗产地”“饮用水水源保护区”规定的地区内，因此本项目区域属于环境“非敏感区”。 (2)生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线符合性分析 由于忻州经济开发区未制定生态保护红线，根据《生态保护红线划定指南》，项目区域不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区等区域，项目的建设不会对生态环境造成直接影响。 根据忻州市开发区站点2018年环境空气质量监测数据，开发区站点2018年环境空气监测因子中NO2、PM10、PM2.5的年平均浓度和O3百分位浓度超标。建设项目区域环境质量现状一般，为不达标区域。项目运营后落实了环评提出的各项环保防治措施后，对周围环境的影响较小，并加强厂区硬化绿化，绿化面积达到6571m2，可进一步改善项目区域环境面貌和周围生态环境。因此本项目的建设不会对区域环境产生明显影响，符合环境质量底线要求。 本项目为新建项目，建设地点位于忻州经济开发区大檀村北110m处，占地为国有建设用地，土地性质为二类工业用地项目，根据现场调查，该地块为空地。本项目所需能源水、电、暖、气均由市政区域供给系统提供，电、水、暖、气有保证，原辅材料主要采购自山东、河北等地。因此本项目从土地利用、原辅材料消耗、能源消耗等方面分析符合资源利用上线要求。 (3)与环境准入负面清单的对照 本项目所在地尚未发布环境准入负面清单，本次环评对照国家产业政策进行说明。 本项目为医疗仪器设备及器械制造，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013修正版)》，本项目不属于鼓励类、限制类以及淘汰类项目，因此本项目属于允许类建设项目，符合国家的产业政策。 综上所述，从环保角度，本项目选址、建设可行。 3．工程概况 3.1 项目概况 项目名称：山西诚壹生物技术有限公司医用高分子材料制品研发生产项目 建设单位：山西诚壹生物技术有限公司 建设性质：新建 建设地点：位于忻州经济开发区大檀村北110m处。 本项目西侧紧邻石岭路（规划路），东侧紧邻禹王路（规划路），南侧紧邻紫檀街，北侧为空地。 3.2 项目投资 本项目总投资为22396万元，分两期建设，一期投资10000万元，二期工程投资12396万元，所需资金全部由企业自筹。 3.3 建设内容及规模 本项目总占地面积33907.41m2，总建筑面积为25833.18m2。项目总投资22396万元，分两期建设，一期投资10000万元，年产300万套一次性血浆分离器；二期工程投资12396万元，年产100万套一次性血小板分离器。本项目主要建设内容详见表1。 表1 项目建设内容一览表 类别 组成 建 设 内 容 备注 主体工程 生产车间A 一层轻钢结构，位于厂区中部，建筑面积4627.03m2，内设一次性血浆分离器生产线，用于生产一次性血浆分离器 未建 一期 生产车间B 一层轻钢结构，位于厂区中部生产车间A南侧，建筑面积3867.67m2，内设一次性血小板分离器生产线，用于生产一次性血浆分离器 未建 二期 灭菌车间 一层框架结构，位于厂区北面，建筑面积950.43m2，内设环氧乙烷灭菌柜等灭菌设备，用于产品的灭菌 未建 一期 综合车间 四层框架结构（局部五层），位于厂区南面人流出入口位置，建筑面积13106.39m2，设置有组装车间、检测车间，分别用于组装产品、原辅料和产品的性能检测实验 未建 二期 辅助工程 仓库 2层框架结构，位于厂区西面物流出入口2位置，建筑面积3051.9m2，用于存放原辅材料、外购件和产品 未建 二期 工程中心 一层框架结构，位于灭菌车间西侧，建筑面积147.87m2 未建 一期 门卫A 位于物流出入口2，建筑面积16.31m2 未建 二期 门卫B 位于物流出入口1，建筑面积13.15m2 未建 一期 公用工程 供水 供水引自市政自来水 未建 供电 由当地供电局提供一条10kV线路，厂区设2台1250kVA和2台1000kVA变压器 未建 排水 食堂废水经隔油池预处理后和生活污水一起经化粪池处理，然后与清洗废水、车间地面清洁废水和实验室废水一并经市政污水管网排入忻州市污水处理厂处理；雨水经厂区雨水管网收集后排入市政雨水管网；循环废水和纯水制备产生的废水属清净下水，经雨水管网排入市政雨水管网。 未建 供热 生活供暖采用市政集中供暖，灭菌柜热循环水热源采用电加热 未建 供气 食堂供气引自市政天然气管网 未建 环保工程 废气 食堂油烟 食堂安装油烟净化装置，净化效率不低于75% 未建 车间A废气 拟在成型工序中的注塑机、挤出机出料口上方设置集气罩，废气经集气罩收集后通过管道排入1套光氧催化+活性炭吸附装置+固态碱石灰吸附装置处理，经过处理后的废气通过1根15m高排气筒排放（DA001排气筒）；在粉碎机上方配套设置集尘罩，粉尘经管道送入1台布袋除尘器处理，经过处理后的废气通过1根15m高排气筒排放（DA002排气筒） 未建 车间B废气 拟在成型工序中的注塑机、挤出机出料口上方设置集气罩，废气经集气罩收集后通过管道排入1套光氧催化+活性炭吸附+固态碱石灰吸附装置处理，经过处理后的废气通过1根15m高排气筒排放（DA003排气筒）；在粉碎机上方配套设置集尘罩，粉尘经管道送入1台布袋除尘器处理，经过处理后的废气通过1根15m高排气筒排放（DA004排气筒） 未建 灭菌、解析废气 经管道收集系统进入两级喷淋塔，总去除率96%，处理后的废气经15m高排气筒排放（DA005排气筒） 未建 废水 生活污水 生活污水经2座化粪池(20m3/座)处理 设置一个污水总排口（DW001），经市政污水管网，最后排入忻州市污水处理厂处理。 未建 食堂废水 食堂设置一座1m3隔油池，食堂废水经隔油池预处理 未建 清洗废水 经过室外污水管网收集 未建 车间地面清洁废水 实验室废水 纯水制备产生的废水 主要含盐类，属于含盐废水，水质简单，作为清净下水排放，经雨水管道排入市政雨水管网 设置一个雨水排口，排入市政雨水管网 未建 注塑机、挤出机和灭菌柜水循环系统排水 此部分水为间接循环水，为清净下水，经雨水管道排入市政雨水管网 未建 固体废物 生活垃圾 厂区设垃圾桶，收集后交由环卫部门处理 未建 边角料、不合格产品 边角料、不合格产品经中央集中供料系统返回粉碎机粉碎后，送入成型工序，回收利用 未建 除尘灰 布袋除尘器收集的除尘灰定期清理，利用编织袋封闭暂存于一般固废暂存间，以塑料粉末定期出售给塑粉回收公司 未建 废包装材料 经分类收集后可出售给物资回收公司 未建 废碱石灰 收集的废碱石灰采用桶装贮存于一般固废暂存间，定期由生产厂家回收处置。 未建 废活性炭、喷淋废液、实验室废液 在灭菌车间北侧设置危废暂存间（40m2），收集的废活性炭、喷淋废液、实验室废液委托有相应资质的单位处理。 未建 噪声防治 选用低噪声设备，基础减震，通过合理布局以及建筑隔声等措施 未建 3.4 主要生产设备 主要生产设备一览表见表2。 表2 主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格/型号 数量 1 离心杯自动组装机 非标定制 4台 2 注塑机 海天900Ⅱ-120电动 5台 海天1200Ⅱ-160电动 5台 海天MA2500/1000G 3台 3 挤出机 非标定制 1台 4 中央集中供料系统 拓斯达1V7 1台 5 模具 离心杯、血袋、管理 2套 6 模温机 AODE模温机 7台 7 螺杆式气泵 施耐德 1台 8 塑料粉碎机 A30 4台 9 塑料烘箱 拓斯达 1台 10 塑料混料机 拓斯达 1台 11 管路裁剪机 佳瑞 1台 12 普通打胶机 axxon 1台 13 连续全自动封口机 三联沪越 1台 14 热合高频机 模具头定制 1台 15 打包机 三联沪越 1台 16 注塑机机械手 富井 7台 17 注塑机冷却水循环 定制 1台 18 装模模具架 定制 1台 19 贴标机 非标定制 1台 20 打码机 非标定制 1台 21 环氧乙烷灭菌柜50KW 电达 2台 22 吹瓶机 柳州 2台 23 杯体模具 柳州 2台 24 血袋热合机 非标定制 1台 3.5产品方案 本项目生产的主要产品为一次性离心式血浆分离器和一次性血小板分离器。具体产品方案见下表。 表3 产品方案 序号 产品 规格 单位 年产量 备注 1 一次性离心式血浆分离器 XXBFLQ 万套/a 300 一期工程 2 一次性血小板分离器 ZXLQ-350 100 二期工程 合计 万套/a 400 3.6 主要原辅材料、能源消耗 （1）原辅材料和能源消耗 本项目所需的原辅材料主要为PC粒料（医用级）、PVC粒料（医用级）、PP粒料（医用级）、PE粒料（医用级）、ABS粒料（医用级）、外购件、包装材料和标签等，能源消耗主要为水、电。主要原辅材料、能源消耗情况见下表。 表4 主要原辅材料、能源消耗情况 序号 名称 规格 单位 年消耗量 储存方式 备注 1 PC（聚碳酸酯） 医用级料粒 t/a 420.56 储存于仓库 外购自山东、河北等地 | 2 PVC（聚氯乙烯） 医用级料粒 516.61 3 PP（聚丙烯） 医用级料粒 41.1 4 PE（聚乙烯） 低密度医用级料粒 13 5 ABS塑料 医用级料粒 36 6 外购配件 6.1 陶瓷片 外购配件 万个/a 400 储存于仓库 外购自山东、河北等地 6.2 胶木片 万个/a 400 6.3 弹性丸 万个/a 400 6.4 空气过滤膜 万个/a 300 6.5 采血针（血浆分离器） 万个/a 300 6.6 长方形过滤膜 万个/a 100 6.7 DPM过滤膜 万个/a 200 6.8 加药隔离塞 万个/a 100 6.9 采血针（血小板分离器） 万个/a 100 6.10 血滤网 万个/a 400 7 PE包装袋 万个/a 400 8 环氧乙烷 300kg/钢瓶 t/a 3.3 储存于灭菌车间 最大存储量为600kg 9 标签 万张/a 402 储存于仓库 外购 10 水 - 万m3/a 3.47 引自市政管网 11 电 - 万度/a 500 引自当地供电局 （2）主要原辅材料理化性质 表5 主要原辅材料理化性质一览表 名称 理化特性 燃烧爆炸性 毒性/毒理 PC（聚碳酸酯） 聚碳酸酯是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物，根据酯基的结构可分为脂肪族、芳香族、脂肪族-芳香族等多种类型。聚碳酸酯无色透明，耐热，抗冲击，阻燃BI级，在普通使用温度内都有良好的机械性能。 可燃 / PVC（聚氯乙烯） 氯乙烯单体在过氧化物、偶氮化合物等引发剂；或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物；无定形结构的白色粉末，支化度较小，相对密度1.4左右，玻璃化温度77~90℃，170℃左右开始分解，对光和热的稳定性差。 可燃 / PP（聚丙烯） 无毒、无味，强度、刚度、硬度、耐热性均优于低压聚乙烯，可在100度左右使用。具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响，但低温时变脆、不耐磨、易老化.适于制作一般机械零件，耐腐蚀零件和绝缘零件 可燃 / PE（聚乙烯） 简称PE，乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~70℃)，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。 可燃 / ABS塑料 ABS具有优良的综合物理和机械性能，较好的低温抗冲击性能。尺寸稳定性。电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性、成品加工和机械加工较好。ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸类，不溶于大部分醇类和烃类溶剂，而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。ABS树脂热变形温度低可燃，耐热性较差。熔融温度在217~237℃，热分解温度在250℃以上。如今的市场上改性ABS材料，很多都是掺杂了水口料、再生料。导致成型产品性能不是很稳定。 可燃 / 环氧乙烷 环氧乙烷为一种最简单的环醚，属于杂环类化合物，是重要的石化产品。环氧乙烷在低温下为无色透明液体，在常温下为无色带有醚刺激性气味的气体，气体的蒸汽压高，30℃时可达141kPa，这种高蒸汽压决定了环氧乙烷熏蒸消毒时穿透力较强，与水可以任何比例混溶。 | 易燃易爆 330mg/kg（大鼠经口） 3.7 物料平衡 项目物料平衡表见下表。 表6 项目物料平衡表 单位： t/a 序号 物料名称 输入量 物料名称 输出量 1 PVC 517.14 一次性血浆分离器 685.1744 2 PC 421.02 一次性血小板分离器 519.7734 3 PP 41.14 除尘灰 3.28 4 PE 13.01 粉尘排放 0.035 5 ABS 136.16 有机废气（以非甲烷总烃计） 0.1656 6 外购配件 80 氯化氢 0.0516 投入合计 1208.48 产出合计 1208.48 3.8 劳动定员和工作制度 本项目运营后劳动定员250人，其中管理、技术人员50人，生产工人及其它辅助人员200人。全年工作天数250天，每天工作8小时。 3.9公用工程 （1）供电 本项目厂区电源由当地供电局提供一路10kV线路，在生产车间A设置2台1250kVA 变压器、在组装车间设置2台1000kVA变压器，可满足本项目生产、生活用电需要。 （2）供热 本项目生活供暖由华电忻州广宇煤电有限公司提供集中供暖，本项目南侧紧邻紫檀街，已有供热管网敷设，因此，本项目供热管路从南侧紫檀街接入，周围区域有配套的换热站，本项目不设换热站，完全有能力保障该项目建成后的供热。 生产用热使用电加热。 （3）供气 本项目食堂灶头所用能源为天然气，天然气管网设计、安装、调试均由忻州市天然气有限公司统一实施，项目地块周边道路已铺设有经调压后的低压燃气管，可为项目所利用，燃气干管埋地敷设，埋地管材均为聚乙烯管，项目不设调压站，天然气供应可以得到保证。 （4）供水 本项目供水由忻州经济开发区自来水公司供给，本项目南侧紧邻紫檀街，已有供水管网敷设，项目供水管线由此接入，可以满足生产和生活需要。 ①生活用水 本项目职工人数为250人，生活用水定额按50L/d•人计，则职工生活用水量为12.5m3/d（3125m3/a）。 ②食堂用水 本项目设有食堂，食堂用水定额按20L/d·人计，则职工生活用水量为5m3/d（1250m3/a）。 ③绿化用水 按山西省人民政府办公厅《山西省用水定额》（DB14/T 1049.3-2015）中浇洒草坪、绿化用水定额暖季型二级养护用水以0.12 m3/m2·a计算，厂区绿化面积为6571m2，绿化用水量为788.52m3/a，年用水天数210天，则绿化用水量为3.75m3/d。 ④纯水制备用水 纯水主要用于灭菌车间、空调加湿，根据企业提供资料，本项目纯水制备系统产水率约为75%，纯水用量为2190m3/a，则纯水制备用水量为2920m3/a（11.68m3/d）。 ⑤注塑机、挤出机和灭菌柜水循环系统用水 本项目注塑机、挤出机冷却水循环系统和灭菌柜加热用循环水量共为12m3，循环水损失率每小时按5%计，年循环工作时间约为2000h，则每年水循环系统需补充水量为1200m3/a（4.8m3/d）。 ⑥清洗用水 本项目为了确保周转箱、工具及部分外购件的洁净度，需要利用纯水对其进行清洗，根据建设单位提供的数据，清洗用水量约为2.5m3/d，共计625m3/a。 ⑦车间地面清洁用水 项目车间地面需要定期清洁，采用人工清洗，车间地面清洁用水量为3L/m2·d，车间地面总面积为15753m2，则车间地面清洁用水量为47.26m3/d，共计11815m3/a。 ⑧实验室用水 本项目营运过程中需对抽检产品的性能和微生物菌类进行检验。根据建设单位提供的资料，实验室用水量约62.5m3/a。 ⑨喷淋塔用水 项目灭菌、解析过程中会产生废气，废气中的污染物为环氧乙烷，建设单位拟设置一套两级喷淋塔处理环氧乙烷。稀硫酸水溶液（4%）对环氧乙烷的吸附效率一般为5%左右，即1m3稀硫酸水溶液可吸附0.05t环氧乙烷，为保证处理效率达到96%（3.168t/a），喷淋塔所需用水量为63.36m3/a。喷淋塔循环水池规格设置为3m3，且每10个工作日需要更换一次水池中的水。 （5）排水 本项目排水实行雨污分流，雨水经厂区雨水管网收集后经雨水总排口排入市政雨水管网；循环废水和纯水制备产生的废水属清净下水，经总排口雨水管网排入市政雨水管网。 本项目食堂废水经隔油池预处理后和生活污水一起进入化粪池预处理，然后与清洗废水、车间地面清洁废水和实验室废水一并经市政污水管网排入忻州市污水处理厂处理。 拟建项目用排水量见下表，水平衡图见下图。 表7 本项目用排水情况一览表 序号 名称 数量 定额 用水量m3/d 排水量m3/d 1 生活用水 250人/d 50L/人·d 12.5 10 2 食堂用水 250人次/d 20L/人次 5 4 3 绿化用水 6571m2 0.12m3/m2.a 3.75 0 4 纯水制备用水 - - 11.68 8.76 5 注塑机、挤出机和灭菌柜水循环系统用水 - - 4.8 1.44 6 清洗用水 - - 2.5 1.7 7 车间地面清洁用水 250d 3L/m2·d 47.26 37.8 8 实验室用水 - - 0.25 0.2 9 喷淋塔用水 - 2.53m3/10d 0.253 0.253 合计 88.0 64.65 3.8 厂区总平面布置 项目厂区总占地面积33907.41，主要设置有生产车间A、生产车间B、灭菌车间、综合车间、仓库以及其它辅助设施。厂区总体布局为：人流出入口设于厂区南面紧邻紫檀街，综合车间布置于南面人流出入口位置，生产车间A、B位于厂区中部，灭菌车间位于厂区北面，装卸货区位于灭菌车间西侧，厂区设置2个物流出入口，物流出入口1位于厂区东面，东侧紧邻禹王路，物流出入口2位于厂区西面，西侧紧邻石岭路。 3.9主要经济技术指标 主要经济技术指标见下表。 表8 主要经济技术指标 序号 项目 单 数量 1 占地面积 m2 33907.41 2 生产规模 2.1 一次性血浆分离器 万套/a 300 2.2 一次性血小板分离器 万套/a 100 3 原辅材料及能源消耗 3.1 PVC t/a 517.14 3.2 PC t/a 421.02 3.3 PP t/a 41.14 3.4 PE t/a 13.01 3.5 ABS t/a 136.16 3.6 水 m3/a 19360 3.7 电 万度 500 3.8 天然气 万m3/a 1.75 4 工作定员 人 250 4.1 管理、技术人员 人 50 4.2 生产职工及辅助人员 人 200 5 工作制度 d/a 250 6 项目总投资 万元 22396 3.10环保投资 本项目总投资为22396万元，环保投资123.2万元，占总投资的0.55%。本项目主要环保措施投资见下表。 表9 本项目环保投资估算一览表 类别 污染源 环保措施 环保投资（万元） 废气 食堂油烟 食堂安装油烟净化装置，处理效率不低于75% | 1 车间A排气筒废气 拟在成型工序中的注塑机、挤出机出料口上方设置集气罩，废气经集气罩收集后通过管道排入1套光氧催化+活性炭吸附装置+固态碱石灰吸附装置处理，经过处理后的废气通过1根15m高排气筒排放（DA001排气筒）；在粉碎机上方配套设置集尘罩，粉尘经管道送入1台布袋除尘器处理，经过处理后的废气通过1根15m高排气筒排放（DA002排气筒） 40 车间B排气筒废气 拟在成型工序中的注塑机、挤出机出料口上方设置集气罩，废气经集气罩收集后通过管道排入1套光氧催化+活性炭吸附装置+固态碱石灰吸附装置处理，经过处理后的废气通过1根15m高排气筒排放（DA003排气筒）；在粉碎机上方配套设置集尘罩，粉尘经管道送入1台布袋除尘器处理，经过处理后的废气通过1根15m高排气筒排放（DA004排气筒） 40 灭菌、解析废气 经管道收集系统进入两级喷淋塔，总去除率96%，处理后的废气经1根15m高排气筒排放（DA005排气筒） 15 废水 生活污水 生活污水经2座化粪池(20m3/座)预处理 设置一个污水总排口（DW001），经市政污水管网，最后排入忻州市污水处理厂处理。 4 食堂废水 | 食堂配套设置一座1m3隔油池，食堂废水经隔油池预处理 0.2 清洗废水 经过室外污水管网收集 - 车间地面清洁废水 - 实验室废水 - 纯水制备产生的废水 主要含盐类，属于含盐废水，水质简单，作为清净下水排放，经雨水管道排入市政雨水管网 设置一个雨水排口，排入市政雨水管网 - 水循环系统排水 此部分水为间接循环水，为清净下水可，经雨水管道排入市政雨水管网 - 固体废物 生活垃圾 厂区设垃圾桶收集后交由环卫部门处理 3 边角料、不合格产品 边角料、不合格产品经中央供料系统返回粉碎机破碎后，送入成型工序，回收利用 | - 除尘灰 布袋除尘器收集的除尘灰定期清理，利用编织袋封闭暂存于一般固废暂存间，以塑料粉末定期出售给塑粉回收公司 - 废包装材料 经分类收集后可出售给物资回收公司 - 废碱石灰 收集的废碱石灰采用桶装贮存于一般固废暂存间，定期由生产厂家回收处置。 - 废活性炭、喷淋废液、实验室废液 在灭菌车间北侧设置危废暂存间（40m2），收集的废活性炭、喷淋废液、实验室废液委托有相应资质的单位处理。 10 噪声 生产设备 选用低噪声设备，基础减震，通过合理布局以及建筑隔声等措施 - 合计 123.2 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，占地为国有建设用地，土地性质为二类工业用地，根据现场调查，该地块为空地，项目工程尚未开工建设，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

建设项目所在地自然环境简况 1.地理位置 忻州市地处山西省中北部，北倚长城与大同、朔州为邻，西隔黄河与陕西、内蒙相望，东临太行山与河北接壤，南屏石岭关与太原、阳泉、吕梁毗连，总面积2.5万km2，是山西省面积最大的地级市。忻府区属于山西省忻州市，地理坐标为东经112°17′~112°58′，北纬38°13′~38°41′，东西55km，南北43km，总面积1954km2，东连定襄，西邻静乐，南靠阳曲，北依原平。 本项目位于忻州经济开发区大檀村北110m处。 2.地形地貌 忻州市地处黄土高原，境内地势起伏显著，地形变化复杂，多以山地、丘陵为主，分别约占53.5%、36%，分布在西部、东南边缘；平原主要分布在东部和西北部。大中小地貌类型多种多样，全市大地貌分为：东部恒山、五台山系舟山地区；中部忻定盆地区；西部云中山、管涔山地区；西北部黄土高原丘陵区四大区域类型。忻州市城区海拔在700～800m左右。城区北、西、南三面环山，北部为五台山支脉灵山、金山，海拔约1300m；西部为云中山，海拔约2200m；南部为系舟山、石岭关、阴山，海拔在1200～2100m之间，系舟山将太原市与忻州市分隔，使忻州市位于隘口位置，被称为“晋北锁钥”。 本项目所在区地形较为平坦，处于忻定盆地区。 3.地质构造和地层 忻州市的底层发育较为完整，除部分底层缺失外，大部分均有其代表。①太古界：五台系属太古界，以片岩为主。②元古界：主要分布在五台山一代。③古生界：志留系、泥盆系缺失；寒武系主要分布在五台山的南段及云中山北段，主要岩性有砾岩、石英岩状砂岩、泥灰岩、页岩、鲕状灰岩、灰褐色板状灰岩、竹叶状灰岩；奥陶系分布在云中山、系舟山一代，以纯灰岩及白云质灰岩为主；石灰系分布在宁武向斜盆地的边缘部分，由砂岩、页岩夹煤组成，下部有铝土页岩及窝状铁矿；二叠系分布在宁武向斜，由页岩、砂岩组成，后部夹煤层。④中古界：二叠系分布广泛，朱罗系主要分布在宁武向斜中心部位。⑤新生界：在忻州市比较发育，分布广泛。 4.气候特征 忻州市地处华北黄土高原地区，受内蒙古气候影响较大，属大陆性干旱气候带。其特点是：冬季寒冷干燥，雨雪稀少；春季回暖迅速，时有寒潮，干旱多风；夏季炎热，雨量集中；秋季降温迅速，天气凉爽。历年气候资料统计表明，忻州的年平均温度为8.5℃，最冷月平均温度为-9.1℃，最热月平均温度为23.3℃，极端最高气温38.8℃，极端最低气温-28.9℃。年平均降雨量439.2mm，其中夏季占64.8％，最大降雨量691.8mm，最小降雨量213.5mm。忻州市风向属季节风，夏季多为南风，冬季多为西风和北风，年平均风速1.7m/s，静风频率37%。忻州市气温较低，霜期和冰冻期较长，初霜期在9月下旬，终霜期在4月下旬，无霜期150～160天，10月上旬开始结冰，解冻期为4月上旬，冰冻期共七个月，最大冻土深度109cm。历年平均相对湿度60%。 5.水文特征 忻州市区南部有牧马河，其发源于阳曲县白马山南麓，经庄磨、向阳、豆罗和市区东南隅流向定襄，最后注入滹沱河。此河为季节性河流，主要以雨雪水补给，年平均来水量为4570.5万m3，清水流量仅 0.02m3/s，每年有两次汛期（3-4月及6-9月），两汛期间为枯水期，常有断流现象。市区北部有云中河，其发源于市域西部的云中山麓，境内长58km，流域面积近800km2，亦属季节河流，汛期洪峰流量大，多集中于7～9月，百年最大洪峰流量为1388m3/s。云中河，牧马河，一北一南横贯西东，汇入滹沱河。 截止2010年底，忻州市建有孤山、米家寨等中型水库7座，总库容1.08亿m3。 根据第二次水资源评价资料，全市水资源总量15.07亿m3，其中地表水资源量7.98亿m3，地下水资源量13.56亿m3，二者重复计算量6.48亿m3。 本项目北距南云中河2.7km。地表水系图见附图3。 6.忻府区北水源地 略 7.地震 根据山西省地震局颁布的《山西省地震基本烈度区划图》，本区地震烈度为8度。 8.土壤及农业生态 忻州市以地带性土壤居多数。而地带性土壤又以褐土为主。土壤可划分为山地草甸土、山地棕壤、褐土和草甸土等4个土类，进而又划分为10个亚类，25个土属，43个土种。亚类主要为：山地草原草甸土、山地棕壤、山地生草棕壤、淋溶褐土、山地褐土、淡褐土性土、淡褐土、褐土化浅色草甸土、浅色草甸土、盐化浅色草甸土。 忻州市实有耕地53418亩，其中水田、水浇地32553亩，占耕地面积的60.9%；农作物约有24种，1400余个品种。其中粮食作物主要有高粱、玉米、谷子、莜麦等；经济作物主要有甜菜、油料、蔬菜、水果。 9.植物 忻州市境内植物资源多样性较为丰富：高等植物有850多种，其中野生维管植物834种，分属91科，386属。其中蕨类植物8科，10属，19种；裸子植物3科，5属，7种；单子叶植物8科，56属，112种；双子叶植物73科，315种，698种。受管涔山、五台山两大山体的影响，水平带植被分布：东南地区为暖温带落叶阔叶森林—草原型生物带；西北地区为暖温带落叶阔叶森林草原—温带灌丛草原型生物带。垂直带植被分布：夏绿阔叶林—草原型生物带。全市主要的自然植被有：落叶松、云杉、油松、桧柏、侧柏、杨树、柳树、刺槐、柠条、柽柳、山桃、山杏、核桃、花椒、沙棘、虎榛子、胡枝子、绣线菊等植物种类。 经实地踏勘，项目所在区域内无国家重点保护植物、珍稀保护物种。 10.动物 忻州市境内已知的野生动物有232种，其中鸟类191种，兽类41种。国家一类保护动物有褐马鸡、丹顶鹤、黑鹳、白鹳、金钱豹等；二类保护动物有梅花鹿、林麝、兔狲、马鹿、天鹅等；三类保护动物有金雕、青羊、石貂等。 经实地踏勘，本项目所在区域内无国家重点保护动物、珍稀保护动物。 11.忻州经济开发区总体规划 2017年经《山西省人民政府关于同意忻州经济开发区扩区的批示》（晋政函〔2017〕96号文件）批复，忻州经济开发区(以下简称“开发区”）被批准扩区，由4km2扩至128.11km2，开发区按照“一区七园”模式组建，最终形成“一核、两带、四片、七园”的空间布局结构。开发区包括核心区、蓝天科技创新园区、龙岗生物科技园区、煤化工循环经济园区、豆罗建材工业园区、云中温泉生态园区、金山现代工业园区。规划期限为近期：2017-2020年，中期2021-2025年，远期2026-2035年。 开发区定位为“全国性的特色杂粮综合示范基地；华北地区智能制造及新材料的战略集聚区和智慧康养的产旅融合示范区；京津冀和西北地区协同转型的专业性枢纽。开发区主导产业依托现有基础进行扩链、补链、强链，培育智能制造及新材料、智慧康养两大产业集群。智能制造及新材料产业集群以节能环保装备、煤机和煤层气机械装备、风电装备、新能源汽车及零部件、电子信息元件与设备、先进储能设备、智能装备制造为重点。智慧康养产业集群以及杂粮食品与康养、温泉度假与禅修为重点，集展示、体验于一体，融养心、养生、养老于一处，形成两大产业链条。 本项目位于忻州经济开发区核心区，占地为国有建设用地，土地性质为二类工业用地，符合忻州经济开发区总体规划要求。本项目与忻州经济开发区总体规划位置关系图见附图5。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1.环境空气质量现状 略 2.地表水质量现状 略 3.声环境质量现状 略 4.生态环境现状 略

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1.环境功能区划 经调查，评价区域内无国家重点及省级确定的风景、历史遗迹等保护区（地）。根据本项目的污染特征和当地环境特征，本次评价确定评价区域内的集中居民点为主要环境保护目标，详情见下表。 表11 评价区环境保护目标一览表 环境要素 保护对象 方位 距离(m) 保护级别及要求 环境空气 大檀村 S 110 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准 小檀村 SW 1200 符村 E 1700 西播明 N 2200 忻州市实验中学 N 800 二十里铺 NW 1600 阳村 NE 1600 紫檀酒店 SW 500 地表水 南云中河 N 2700 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅳ类标准 地下水 项目所在区域地下水 《地下水质量标准》(GB14848-2017)中III类标准 声环境 临紫檀街一侧 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 4a类 其余三侧 2类 生态环境 项目厂区和周围植被 生态不被破坏 2.保护级别 （1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （2）地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。 （3）地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类水质标准。 （4）声环境临紫檀街一侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，其余三侧执行2类标准。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.环境空气 根据《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的规定：居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区为二类功能区，所以本项目的环境空气质量功能区划分为二类功能区。执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。非甲烷总烃参照执行河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)表1中二级标准。具体数值详见下表。 表12 环境空气质量标准 单位：μg/Nm3 序号 污染物 浓度限值 标准 1小时平均 24小时平均 年平均 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 1 SO2 500 150 60 2 NO2 200 80 40 3 PM10 / 150 70 4 PM2.5 / 75 35 5 CO 10 4 / 6 O3 200 160(8h) / | 7 HCL 50 15 / 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 8 非甲烷总烃 1小时浓度2.0mg/m3 《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准 2. 地表水 根据《山西省水污染防治工作方案》(晋政发[2015]59号)中《山西省地表水环境质量控制断面水质目标》，项目所在地的地表水体为滹沱河支流南云中河，水环境质量目标执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的IV类标准。标准值见下表。 表13 地表水环境质量标准单位：mg/L（除pH外） 污染物 PH COD BOD5 氨氮 标准值 6-9 ≤15 ≤3 ≤0.5 污染物 石油类 硫化物 铁 锰 标准值 ≤0.05 ≤0.1 ≤0.3 ≤0.1 3.地下水 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准，见下表。 表14《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准 单位 mg/L 项目 PH 总硬度 耗氧量 氨氮 硝酸盐 亚硝酸盐 氰化物 标准值 6.5-8.5 ≤450 ≤3.0 ≤0.2 ≤20 ≤0.02 ≤0.05 项目 挥发酚 铁 锰 砷 汞 菌落总数 总大肠菌群 标准值 ≤0.002 ≤0.3 ≤0.1 ≤0.01 ≤0.001 ≤100 ≤3.0 注：总大肠菌群单位为MPNb/100mL；菌落总数单位为CFU/ml 4. 声环境 本项目所在区域声环境质量临紫檀街一侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，其余三侧执行2类标准。 |
| --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1. 废气 成型工序中产生的有机废气(以非甲烷总烃计)和灭菌、解析产生的环氧乙烷（以非甲烷总烃计）排放执行《山西省重点行业挥发性有机物(VOCS)2017年专项治理方案》中最高允许排放浓度和企业边界排放限值要求。 表15 废气污染物排放浓度限值 污染物名称 标准值 备注 非甲烷总烃 排放浓度≤60mg/m3 最低去除效率：70% 企业边界浓度最高点：2.0mg/m3 《山西省重点行业挥发性有机物（VOCS）2017年专项治理方案》排放限值参考 本项目食堂灶头使用清洁燃料天然气。食物烹饪过程会产生一定的油烟，执行《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001)表2中型规模排放标准，具体见下表。 表16《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001） 基准灶头数(个) 规模 对应灶头总功率（10J/h) 对应排气罩灶面总投影面积(m2) 最高允许排放浓度（mg/m3） 净化设施最低去除效率（%） ≥3，<6 中型 ≥5.00，＜10 ≥3.3，＜6.6 2.0 75 边角料和不合格产品粉碎粉尘、成型工序中产生的氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中相关标准，标准值见下表： 表17 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 序号 污染物 排气筒高度 排放浓度 排放速率 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度mg/m3 1 颗粒物 15m 120mg/m3 3.5kg/h 周界外浓度最高点 1.0 2 氯化氢 15m 100mg/m3 0.26 kg/h 0.2 2. 噪声 运行期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2、4类标准，详见下表。 表18 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB(A) 类 别 昼间 夜间 2 60 50 4 70 55 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，见下表。 表19 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）单位：dB（A） 昼 间 夜 间 70 55 3.废水 本项目食堂废水经隔油池预处理后和生活污水一起经化粪池处理，然后与清洗废水、车间地面清洁废水和实验室废水一并经市政污水管网排入忻州市污水处理厂处理，污水处理系统采用改良A2/O+纤维转盘滤池深度处理工艺，排入城镇下水道的污水水质执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015)A级标准，详见下表。 表20 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015) 序号 单位 A级限值 pH 无量纲 6.5~9.5 化学需要量（COD） mg/L 500 悬浮物（SS） 400 石油类 15 动植物油 100 氨氮（以N计） 45 BOD5 350 4.固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中相关要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中的相关要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知(晋环发[2015]25号)中第一章第三条的规定“属于环境统计工业源调查行业范围内(《国民经济行业分类》(GB/T4754)中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业)新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。城镇生活污水处理厂、垃圾填埋场、危险废物和医疗废物处置厂以及前款规定行业之外的其他行业建设项目，由负责环境影响评价文件审批的环境保护主管部门在环境影响评价审批文件中对建设项目主要污染物排放及防治措施提出相应管理要求，暂不纳入总量核定范围。” 拟建项目建成运营后，需要申请污染物排放总量控制指标为：粉尘0.035t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程图示及简述 本项目主要生产一次性离心式血浆分离器和一次性血小板分离器，生产工艺如下： 工艺流程简述： ①原材料（医用级 PVC 、PP、PE、PC、ABS料粒）转入生产车间，先进入熔融成型工序，本项目成型设备包括注塑机和挤出机，为熔融成型一体机。其中一部分用于挤塑软管和多腔管、挤压压延膜袋、吹塑滴斗等，然后转裁剪工序进行裁剪，随后进行检验，转入中间站存放；另一部分原材料用于注塑、挤塑、挤吹配件，包括压力传感器、血液过滤器、大定位卡等，检验合格后转中间站存放； ②不锈钢针头、模件等外购件通过进货检验存入仓库，使用时送入清洗工序进行清洗，清洗后电烘干，送入中间站存放； ③外购回的中小包装材料检验后存入仓库，使用时送入中间站存放； ④组装工序：从中间站领取杯体、杯核、静止头、监控盒、压力传感器、血液过滤器、大定位卡等零部件，按工艺要求进行产品装配，领取裁剪好的膜袋、导管进行袋类热合； ⑤对组装和热合好的半成品进行捡验，采用纯水检测半产品的密封性，经检验合格的产品进行内包装、贴标签、印生产批号并封口，不合格产品返回粉碎工序回用于生产； ⑥内包装完成后进行装箱打包并转消毒中心环氧乙烷灭菌，环氧乙烷是一种广谱灭菌剂，可在常温下杀死各种微生物，包括芽孢、结核杆菌、细菌、病菌、真菌等。其优点是能杀死所有微生物；不腐蚀塑料、金属和橡胶，不会使物品发生变黄变脆；能穿透形态不规则物品并灭菌。灭菌是先将产品放入灭菌柜内并封闭灭菌柜，然后灭菌柜内抽真空，环氧乙烷气瓶内的气体进入灭菌柜对产品进行消毒灭菌（温度控制在50℃），灭菌柜温度采用电加热控制。 ⑦经灭菌柜消毒后的产品进入解析房进行脱气解析，产品在解析房内静置，使产品表面附着的环氧乙烷解析出来，送入废气处理装置处理后排放；将灭菌柜内剩余的环氧乙烷气体抽出，送入废气处理装置处理。灭菌柜和解析房均在密闭环境下进行。 ⑧然后将灭菌产品置于待检室，对产品的性能和微生物菌类进行检验，成品检验合格后，由检验中心出具检验合格报告，办理产品入库手续并转入仓库。 生产过程中产生的边角料、经检验产生的不合格产品通过中央集中供料系统返回粉碎工序，粉碎后送入成型工序回收再利用。 1.施工期主要污染工序 本项目为新建项目，主要建设内容包括生产车间、灭菌车间、综合车间、仓库等，新建相应的环保工程和辅助工程。施工期主要污染因素分析如下： (1)大气污染物 施工期大气污染源主要为施工扬尘； (2)施工噪声 施工期建设过程中会产生机械噪声； (3)水污染物 施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水； (4)固体废物 施工期固体废物主要为弃土、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 2.运营期主要污染工序 (1)废气 食堂：食堂油烟； 生产车间A成型工序：有机废气（以非甲烷总烃计）、氯化氢； 生产车间B成型工序：有机废气（以非甲烷总烃计）、氯化氢； 粉碎工序：粉尘； 灭菌、解析：环氧乙烷。 (2)废水 生活污水：主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS； 食堂废水：主要污染物为COD、SS、动植物油； 纯水制备产生的废水：盐类； 水循环系统排水：盐类； 清洗废水：主要污染物COD、NH3-N、SS、石油类； 车间地面清洁废水：主要污染物COD、NH3-N、SS、石油类； 实验室废水：主要污染物为COD、NH3-N、SS。 (3)噪声 运营期间的噪声主要来自各种生产设备运行时所产生的噪声。 (4)固体废物 运营期间产生的固体废物主要为生活垃圾、边角料和不合格产品、除尘灰、废包装材料、废活性炭、喷淋废液、实验室废液。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 | 产生浓度 | 产生量t/a | 排放浓度 | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 食堂油烟 | 油烟 | 7.5mg/m3 | 0.0375 | 1.875 mg/m3 | 0.01 |
|  | 车间A产生的废气 | 非甲烷总烃 | 12.24 mg/m3 | 0.1288 | 2.57 mg/m3 | 0.026 |
|  |  | 氯化氢 | 3.14 mg/m3 | 0.0314 | 0.628 mg/m3 | 0.00628 |
|  |  | 粉尘 | 930 mg/m3 | 1.86 | 9.3 mg/m3 | 0.02 |
|  | 车间B产生的废气 | 非甲烷总烃 | 10.3 mg/m3 | 0.103 | 2.16 mg/m3 | 0.0216 |
|  |  | 氯化氢 | 2.02mg/m3 | 0.0202 | 0.404 mg/m3 | 0.00404 |
|  |  | 粉尘 | 743.4 mg/m3 | 1.45 | 7.43 mg/m3 | 0.015 |
|  | 灭菌车间 | 环氧乙烷 | 21.75 mg/m3 | 2.95 | 8.43 mg/m3 | 0.118 |
| 水污染物 | 纯水制备产生的废水 | 盐类 | / | 730 | / | 730 |
|  | 水循环系统排水 | 盐类 | / | 360 | / | 360 |
|  | 综合废水 | COD | 441.84mg/L | 2.03 | 408.15 mg/L | 1.88 |
|  |  | BOD5 | 36.69 mg/L | 0.50 | 33.02 mg/L | 0.45 |
|  |  | SS | 358.15 mg/L | 1.65 | 330.98 mg/L | 1.52 |
|  |  | NH3-N | 27.2 mg/L | 0.125 | 24.49 mg/L | 0.113 |
|  |  | 动植物油 | 34.78 mg/L | 0.16 | 21.74 mg/L | 0.1 |
|  |  | 石油类 | 1.14 mg/L | 0.005 | 1.14 mg/L | 0.005 |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | / | 31.25 | 厂区设垃圾桶收集后交由环卫部门处理 |
|  | 裁剪、检验 | 边角料、不合格产品 | / | 37.2 | 边角料、不合格产品均返回破碎机破碎后，送入成型工序，回收利用 |
|  | 除尘 | 除尘灰 | / | 3.28 | 除尘灰暂存于一般固废暂存间，定期出售给塑粉回收公司 |
|  | 原辅材料包装 | 废包装材料 | / | 3.18 | 经分类收集后可出售给物资回收公司 |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | / | 1.1 | 在灭菌车间北侧设置危废仓库，占地面积40m2，收集的废活性炭委托有相应资质的单位处理。 |
|  | 灭菌、解析废气治理 | 喷淋废液 | / | 63.36 | 利用耐腐蚀泵将喷淋废液泵入耐腐蚀塑料桶内，贮存于危废仓库，定期交由有资质单位处置 |
|  | 实验室 | 实验室废液 | / | 0.2 | 产生的实验室废液采用废液收集瓶贮存于危废仓库，定期交由有资质单位处置 |
|  | 氯化氢废气治理 | 废碱石灰 | / | 0.37 | 收集的废碱石灰采用桶装贮存于一般固废暂存间，定期交由生产厂家回收处置。 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 65~85dB（A） | 38.4-53.1dB(A) |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目位于忻州经济开发区，项目占地为空地，且不涉及特殊或重要生态敏感区，项目运行后产生的废水、废气、固废均设置环保措施进行处理，均不会对生态环境造成影响。并且在各污染物达标排放基础上，通过加强绿化，可有利于改善生态环境现状。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目为新建项目，主要建设内容包括生产车间、灭菌车间、综合车间、仓库等，新建相应的环保工程和辅助工程。施工期间施工活动严格限制在项目占地红线范围内，物料堆放在项目占地范围内。 1.大气环境影响分析 施工期大气污染源主要为施工扬尘。施工期扬尘产生的主要环节为：场地平整、土方挖掘、施工垃圾、建筑材料的运输。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及天气诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。场地平整、露天堆放的建筑材料及裸露的施工区表层浮尘在风力作用下较易形成风力扬尘，如遇干旱季节扬尘更为严重，对周围环境带来一定的影响。 为了减轻扬尘污染，建设单位应从以下几方面控制扬尘： ①边界围挡：围挡高度不低于1.8m，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。 ②道路硬化与管理：施工场所内80%以上面积的车行道路必须硬化，保持平整，应安排施工道路养护、维修、清扫专职人员，施工道路应定时清扫，保持施工道路的清洁，清扫时必须采取洒水措施，保证任何时候车行道路上都不能有明显的尘土。 ③施工场地：洒水措施应贯穿整个施工过程，洒水是最常用的抑尘方法，洒水作用的效果，由使用频率而定，一般有效的洒水计划可减低50%以上的逸散性粉尘，但为了防治洒水过多导致场地水土流失，评价要求施工洒水遵循少量多次的原则，施工现场每天洒水2～4次，每次洒水时控制洒水水量，以每次施工场地表面不起尘为准，派专人负责，严禁出现因洒水导致水土流失到施工场地外的情况。 ④裸露地(含土方覆盖)：每一块独立裸露地面80%以上的面积都应采取覆盖措施，覆盖措施的完好率必须在90%以上，覆盖措施包括：钢板、防尘网(布)、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。 ⑤易扬尘物料：所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置，在顶部和四周均有遮蔽的范围内，防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%，同时混凝土不得现场搅拌，购买使用商砼。 ⑥运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，在洗车平台清洗轮胎及车身。施工单位必须按照交通部门核准的运输路线运行，运输散装物料的车辆必须采取覆盖措施；项目建设单位有责任对运输车辆的线路进行监督，不得图便利自行选择其他线路。 在采取以上措施后，施工期产生的扬尘对周围环境及敏感点产生的影响较小。 2.声环境影响分析 施工期噪声主要来源于施工机械，如推土机、挖掘机、载重汽车、搅拌机、振捣器等。虽然施工噪声仅在施工期的土建施工阶段产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，将会对周围声环境产生严重影响，极易引起人们的反感，所以必须重视对施工期噪声的控制。各个施工段的噪声在不同距离上的衰减情况详见下表。 表21 土石方、打桩与结构阶段噪声达标距离单位：dB(A) 预测距离 预测阶段 10m 20m 40m 80m 160m 320m 640m 1280m 土方石阶段 77 71 65 59 53 47 41 35 打桩阶段 91 85 79 73 67 61 55 49 结构阶段 85 79 73 67 61 55 49 43 装修阶段 78. 72 66 60 54 48 42 36 由上表可见，施工期在不采取任何噪声防护措施的情况下，打桩阶段产生的噪声至施工场界外160m才能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的规定标准要求(昼间标准限值为≤70dB(A)）。 根据现场调查，距离项目最近的敏感点为大檀村居民区，为减少施工噪声昼夜间对周边环境的影响，必须采取有效措施进行防治。建议施工期采取以下措施对施工噪声进行防治： (1)产生噪声较大的机械设备应设置在场地中央或距离敏感点较远的一侧，且应安装减震降噪底座； (2)施工场地周边设置围墙，必要时在施工场地靠近居民区一侧设置声屏障； (3)应尽量选用低噪声设备，加强施工管理，并且合理安排高噪声设备施工作业时间，不得在22:00~次日6:00及中午12:00~14:00休息时间期间施工作业； (4)建设单位应加强设备维护，保证车辆和施工设备处于良好的工作状况； (5)制定合理的运输线路，车辆运输应避开居民区。汽车进入居住区应减速慢行，晚间运输用灯光示警，禁鸣喇叭。 本项目施工噪声会随着施工的结束而结束。 3.水环境影响分析 施工期废水主要为施工人员产生的生活污水和施工废水。针对产生的施工期废水本评价提出以下防治措施： (1)施工现场应设置临时集水池、沉砂池等临时性污水简易处理设施，对设备、车辆等冲洗污水进行预处理后回用，不外排； (2)施工期间施工人员产生的生活污水经移动式厕所收集后，排入城市市政污水管网。 采取以上措施后，能有效地控制废水对地表水体的污染，废水排放不会对周边水环境产生明显的不利影响。 4.固体废物 施工期会产生建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾等固体废物。 （1）弃土 基础开挖及土建工程会产生一定量的弃渣土。本项目建筑物基底面积约为14304m2，基础挖深约0.5m，挖方量约7152m3，回填土方量按挖方的60%计算，则回填土方量约4291m3，环评要求剩余土方应优先综合利用，用于需要填方的道路施工、绿化工程等，无法利用时送往忻州市指定建筑垃圾填埋场处置。本项目通过交付垃圾填埋费的方式，委托环境卫生管理处实施，建筑垃圾全部送到指定的建筑垃圾场进行填埋。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾的产生量与施工水平、建筑类型等多种因素有关，数据之间相差较大。在施工建筑的不同阶段，所产生的垃圾种类和数量有较大差别，对环境的污染是暂时性的，可采取一些临时性的措施减小其影响。对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收利用。对建筑垃圾，如灰碴、钢碴、砂、石、废砖等，施工建筑垃圾产生系数为20～50kg/m2，项目总建筑面积26830m2，按照清洁工艺考虑，施工建筑垃圾产生量约536.6t。本项目产生的建筑垃圾由施工队集中送至忻州市指定的建筑垃圾填埋场。 （3）生活垃圾 本项目施工高峰期施工人员数量约为50人，施工人员将产生生活垃圾，平均0.5kg/人·d，则生活垃圾产生量约25kg/d。施工场地设置垃圾桶，收集后由当地环卫部门统一处理，对环境影响较小。 施工过程中产生的各类污染都是暂时的，随着施工过程的结束，这些污染也将消失。 5.生态环境 本项目施工对土地的扰动影响较小，局限于场区内部。随着项目的施工结束，完成场地的硬化和绿化等工作，厂区生态环境将得到改善，施工期对生态环境产生的影响较小。 综上所述，本项目经采取各项施工期污染防治措施后，可大大减小施工对周围环境影响，且施工期环境影响是短暂的，随着施工期的结束，环境影响也将逐渐消失。

运营期环境影响分析： 1、大气污染影响分析 （1）食堂油烟 本项目设置食堂，主要为员工提供就餐，以清洁能源天然气作为燃料，食堂产生的废气主要为油烟废气。 营运期劳动定员为250人，一般的员工餐食用油耗油系数为20g/人·餐，一日一餐，日工作时间约2h，食堂年工作日250天，则食用油消耗量为5.0kg/d（1.25t/a）。油烟的产生量按食用油的3%计算，则产生0.15kg/d（0.0375t/a），产生浓度为7.5mg/m3。食堂基准灶头数为4个，灶头总排风量为10000Nm3/h，评价要求食堂安装油烟净化装置，处理效率不低于75%，则本项目油烟排放量为0.0375kg/d（0.01t/a），油烟排放浓度为1.875mg/m3。 （2）车间A和车间B产生的废气（非甲烷总烃、氯化氢和粉尘） 本项目车间A设置一次性离心式血浆分离器生产线，车间B设置一次性血小板分离器生产线。在原料成型过程中会产生有机废气（以非甲烷总烃计）和氯化氢，在粉碎工序中会产生粉尘。 ①有机废气（以非甲烷总烃计）和氯化氢的产生量 在原料成型过程中会产生有机废气（以非甲烷总烃计）和氯化氢。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的有机废气排放系数，PP粒料（聚丙烯）在熔融时有机废气的排放系数为原材料用量的0.35kg/t ，PVC粒料（聚氯乙烯）、PE粒料（聚乙烯）、PC粒料（聚碳酸酯）及ABS粒料在熔融时有机废气的排放系数为原材料用量的0.1-0.2kg/t。本次评价按最大排放系数估算。有机废气源强详情见下表。 表22 有机废气源强分析一览表 生产车间 原料名称 排放系数 原料使用量t/a 有机废气产生量t/a 小计t/a 车间A PP粒料 0.35kg/t 22.5 0.0079 0.1288 PVC粒料 0.2kg/t 314.34 0.0629 PE粒料 7.5 0.0015 PC粒料 201.3 0.0403 ABS粒料 81 0.0162 车间B PP粒料 0.35kg/t 18.6 0.0065 0.103 PVC粒料 0.2kg/t 202.27 0.0405 PE粒料 5.5 0.0011 PC粒料 219.26 0.0439 ABS粒料 55 0.011 合计 1127.27 0.2318 氯化氢主要由聚氯乙烯在熔融过程中产生，参照中国卫生检验杂志2008年4月第18卷第4期《气象色谱-质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》的研究结论（实验条件将25g纯聚氯乙烯粉末250ml具塞碘量瓶中，置于电热干燥箱中模拟加热）。每1t聚氯乙烯分解产生氯化氢气体约为0.1kg，则车间A的氯化氢产生量为0.0314t/a，车间B的氯化氢产生量为0.0202t/a。 本项目拟分别在成型工序中的注塑机、挤出机出料口上方设置集气罩（集气效率95%），风机风量为5000m3/h，年生产天数250d，工作时间8h/d，则车间A有机废气的产生浓度为12.24mg/m3，氯化氢的产生浓度3.14mg/m3；车间B有机废气的产生浓度为10.3mg/m3，氯化氢的产生浓度为2.02mg/m3。 ②粉尘产生量 本项目在生产过程中产生的边角料和不合格产品均可回收利用，经粉碎机粉碎后送入成型工序再成型，依据建设单位提供的《山西诚壹生物技术有限公司医用高分子材料制品研发生产项目可行性研究报告》，本项目边角料和不合格产品的产生量约占原料使用量的3.3%，车间A的原料使用量为626.64t/a，则生产车间A的产生量为20.68t/a；车间B原料使用量为500.63t/a，则车间B的产生量约为16.52t/a。边角料和不合格产品在粉碎过程中颗粒物产生量按9%计，除尘器风量均为1000m3/h，过滤面积为20m2，过滤风速为0.8m/min则车间A的粉尘产生量为1.86t/a，产生浓度为930mg/m3；车间B的粉尘产生量为1.45t/a，产生浓度为743.4mg/m3。 ③污染物治理措施及排放量 本项目拟在车间A成型工序中的注塑机、挤出机出料口上方设置集气罩，废气经集气罩收集后通过管道排入1套光氧催化+活性炭吸附装置+固态碱石灰吸附装置处理，经过处理后的废气通过1根15m高排气筒排放（DA001排气筒），在粉碎机上方配套设置集尘罩，粉尘经管道送入1台布袋除尘器处理，经过处理后的废气通过1根15m高排气筒排放（DA002排气筒）；拟在车间B成型工序中的注塑机、挤出机出料口上方设置集气罩，废气经集气罩收集后通过管道排入1套光氧催化+活性炭吸附装置+固态碱石灰吸附装置处理，经过处理后的废气汇通过1根15m高排气筒排放（DA003排气筒），拟在粉碎机上方配套设置集尘罩，粉尘经管道送入1台布袋除尘器处理，经过处理后的废气通过1根15m高排气筒排放（DA004排气筒）。 光氧催化+活性炭吸附装置对有机废气的处理效率79%，该装置对氯化氢废气处理效率较低，评价要求建设单位安装一个固态碱石灰吸附装置对氯化氢进行处理，处理效率约为80%，布袋除尘器除尘效率按99%计。经计算，处理后车间A有机废气排放量为0.026t/a，排放浓度为2.57mg/m3，无组织有机废气排放量为0.006t/a，氯化氢的排放浓度为0.628mg/m3，有组织排放量为0.00628t/a，粉尘排放量为0.02t/a，排放浓度为9.3mg/m3；车间B有机废气排放量为0.0216t/a，排放浓度为2.16mg/m3，无组织有机废气排放量为0.005t/a，氯化氢排放浓度为0.404mg/m3，有组织排放量为0.00404t/a，粉尘排放量为0.015t/a，排放浓度为7.43mg/m3。有机废气排放浓度符合《山西省重点行业挥发性有机物（VOCS）2017年专项治理方案》排放限值参考，氯化氢排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中相关标准要求，粉尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求，可实现达标排放。 ④光氧催化+活性炭吸附装置+固态碱石灰吸附装置对生产车间废气处理的可行性分析 利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV+02→O-+0*（活性氧）O+02→03(臭氧），利用臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对有机废气及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。高能UV紫外线光束及臭氧对有机废气进行协同分解氧化反应，使有机废气降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳。本项目催化氧化去除效率30%。随后进入活性炭吸附装置的有机废气在流经活性炭层时被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细孔，使用初期的吸附效果很高。碱石灰又称钠石灰，白色或米黄色粉末，疏松多孔，是氢氧化钙（Ca(OH)₂，大约75%），水（H₂O，大约20%），氢氧化钠（NaOH，大约3%）和氢氧化钾（KOH，大约1%）的混合物。具有吸收酸性气体和水蒸汽的能力，氯化氢属于酸式气体，所以二者能发生反应。反应的方程式为：Ca(OH)₂ +2HCL==CaCl2+2H2O ；KOH+HCL==KCl+H2O；NaOH+HCL==NaCl+H2O。因此该废气污染防治措施可行。 （3）灭菌、解析废气 本项目灭菌、解析废气中污染物主要是环氧乙烷。 本项目使用的是15m2灭菌柜，每次每灭菌柜可灭菌100箱产品（60套/箱），环氧乙烷使用量为5kg/次·灭菌柜，本项目灭菌柜每年共灭菌400万套产品，则环氧乙烷用量为3.3t/a。 在灭菌柜中灭菌后，环氧乙烷用量的75%附着在灭菌物品进入解析房，剩余25%环氧乙烷经管道同解析房废气一起进入喷淋塔处理，喷淋塔为两级喷淋塔，喷淋塔内部设置两座串联布置的填料塔，用含有酸性催化剂（稀硫酸）的水溶液洗涤，废气从底部进入塔内，与洗涤液接触，每级处理效率为80%，则总去除率为96%，处理后的废气通过一根15m高排气筒排放（DA004排气筒）。则排放量为0.118t/a，喷淋塔设计风量为5000m3/h，年工作时间为2000h，则灭菌、解析废气中环氧乙烷排放浓度为8.43mg/m3。 喷淋塔处理环氧乙烷的可行性分析：环氧乙烷是一种有机化合物，化学式是C2H4O，易溶于水，环氧乙烷分子中具有-O-键的三元环结构，化学性质非常活泼，可与多种含有活性氢原子的化合物在一定催化剂条件下发生亲核开环反应，分别生成乙二醇、丙二醇等。实际反应过程中，常用液相酸（比如硫酸、磷酸）做催化剂来加快反应速度。反应方程式为： 建设单位配套设置一套两级喷淋塔处理环氧乙烷废气，采取管道收集灭菌柜和解析房环氧乙烷废气，经过两级喷淋装置吸收环氧乙烷废气，两级处理效率可达96%以上，该废气污染防治措施可行。 综上，本项目大气污染物产排放情况汇总见下表。 表23 大气污染物产排放情况一览表 污染源 废气量m3/h 排气筒 治理设施 污染物 产生 排放 浓度mg/m3 数量t/a 浓度mg/m3 数量t/a 高度m 直径m 车间A 6000 15 0.35 在成型工序中的注塑机、挤出机出料口上方设置集气罩，收集后通过管道排入1套光氧催化+活性炭吸附装置+固态碱石灰吸附装置处理，在粉碎机上方配套设置集尘罩，粉尘经管道送入1台布袋除尘器处理，经过处理后的废气汇总至一根总管通过1根15m高排气筒排放（DA001排气筒） 非甲烷总烃 12.24 0.1288 2.57 0.026 氯化氢 3.14 0.0314 0.628 0.00628 粉尘 930 1.86 9.3 0.02 车间B 6000 15 0.35 拟在成型工序中的注塑机、挤出机出料口上方设置集气罩，废气经集气罩收集后通过管道排入1套光氧催化+活性炭吸附装置+固态碱石灰吸附装置处理，在粉碎机上方配套设置集尘罩，粉尘经管道送入1台布袋除尘器处理，经过处理后的废气汇总至一根总管通过1根15m高排气筒排放（DA002排气筒） 非甲烷总烃 10.3 0.103 2.16 0.0216 氯化氢 2.02 0.0202 0.404 0.00404 粉尘 743.4 1.45 7.43 0.015 灭菌、解析 5000 15 0.35 经管道收集系统进入两级喷淋塔，总去除率96%，处理后的废气经15m高排气筒排放（DA004排气筒） 非甲烷总烃 21.75 2.95 8.43 0.118 合计 非甲烷总烃 0.1656 氯化氢 0.01032 颗粒物 0.035 结合本项目大气污染物排放源及源强，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐的AERSCREEN估算模型对本项目大气污染物进行了预测，估算模型参数及预测结果见下表： 表24 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值/(ug/m3) 标准来源 PM10 1小时 450 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 氯化氢 50 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 非甲烷总烃 2000 《环境空气质量非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准 表25 污染物估算模式采用的参数 污染源 污染物 排放速率(kg/h) 排气筒几何高度(m) 排气筒出口内径(m) 烟气流速(m/s) 烟气温度(℃) 年排放小时数h 排放工况 DA001排气筒 非甲烷总烃 0.0644 15 0.35 17.32 20 2000 正常 氯化氢 0.00314 DA002排气筒 PM10 0.01 DA003排气筒 非甲烷总烃 0.0515 15 0.35 20 氯化氢 0.00202 DA004排气筒 PM10 0.0075 灭菌、解析排气筒（DA005排气筒） 环氧乙烷（以非甲烷总烃计） 0.059 15 0.35 14.42 30 表26 估算模型参数一览表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数(城市选项时) 50000 最高环境温度/℃ 39.5 最低环境温度/℃ -27.2 最小风速(m/s) 0.50 风度计高度/m 10.00 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 不考虑 地形数据分辨率/m —— 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 不考虑 岸线距离/km —— 岸线方向/° —— 表27 污染物估算模型计算结果一览表 下风向距离/m DA001排气筒 DA002排气筒 非甲烷总烃 氯化氢 PM10 预测质量浓度/(ug/m3) 占标率/% 预测质量浓度/(ug/m3) 占标率/% 预测质量浓度/(ug/m3) 占标率/% 25 3.7778 0.1889 0.1842 0.3684 0.5866 0.1304 50 9.7519 0.4876 0.4676 0.9351 1.5143 0.3365 63 10.2535 0.5127 0.486 0.9719 1.5922 0.3538 100 9.1263 0.4563 0.3273 0.6546 1.4171 0.3149 200 4.4719 0.2236 0.1856 0.3712 0.6944 0.1543 300 2.7359 0.1368 0.1216 0.2432 0.4248 0.0944 400 1.9026 0.0951 0.0866 0.1732 0.2954 0.0657 500（紫檀酒店） 1.3994 0.07 0.0657 0.1313 0.2173 0.0483 600 1.1799 0.059 0.052 0.104 0.1832 0.0407 700 0.9909 0.0495 0.0426 0.0852 0.1539 0.0342 800（忻州市实验中学） 0.9255 0.0463 0.0357 0.0714 0.1437 0.0319 900 0.8132 0.0407 0.0306 0.0611 0.1263 0.0281 1000 0.7031 0.0352 0.0265 0.0531 0.1092 0.0243 1100 0.631 0.0316 0.0234 0.0467 0.098 0.0218 1200（小檀村） 0.598 0.0299 0.0208 0.0415 0.0929 0.0206 1300 0.5236 0.0262 0.0186 0.0373 0.0813 0.0181 1400 0.4752 0.0238 0.0169 0.0337 0.0738 0.0164 1500 0.4555 0.0228 0.0153 0.0307 0.0707 0.0157 1600（阳村、二十里铺村） 0.4522 0.0226 0.0142 0.0284 0.0702 0.0156 1700（符村） 0.3594 0.018 0.0132 0.0264 0.0558 0.0124 1800 0.3569 0.0178 0.0123 0.0247 0.0554 0.0123 1900 0.3462 0.0173 0.0116 0.0231 0.0538 0.0119 2000 0.3487 0.0174 0.0109 0.0217 0.0541 0.012 2100 0.3401 0.017 0.0102 0.0205 0.0528 0.0117 2200（西播明村） 0.3243 0.0162 0.0097 0.0193 0.0504 0.0112 2300 0.2788 0.0139 0.0092 0.0183 0.0433 0.0096 2400 0.2597 0.013 0.0087 0.0174 0.0403 0.009 2500 0.2452 0.0123 0.0082 0.0165 0.0381 0.0085 表28 污染物估算模型计算结果一览表 下风向距离/m DA003排气筒 DA004排气筒 非甲烷总烃 氯化氢 PM10 预测质量浓度/(ug/m3) 占标率/% 预测质量浓度/(ug/m3) 占标率/% 预测质量浓度/(ug/m3) 占标率/% 25 3.0215 0.1511 0.1185 0.237 0.44 0.0978 50 7.6852 0.3843 0.3008 0.6016 1.1192 0.2487 54 7.984 0.3992 0.3126 0.6253 1.1627 0.2584 100 6.3926 0.3196 0.2106 0.4211 0.931 0.2069 200 4.3547 0.2177 0.1194 0.2388 0.6342 0.1409 300 2.4263 0.1213 0.0782 0.1565 0.3533 0.0785 400 1.6168 0.0808 0.0557 0.1114 0.2355 0.0523 500（紫檀酒店） 1.2379 0.0619 0.0422 0.0845 0.1803 0.0401 600 0.9908 0.0495 0.0335 0.0669 0.1443 0.0321 700 0.8443 0.0422 0.0274 0.0548 0.123 0.0273 800（忻州市实验中学） 0.7557 0.0378 0.023 0.046 0.1101 0.0245 900 0.7345 0.0367 0.0197 0.0393 0.107 0.0238 1000 0.5831 0.0292 0.0171 0.0342 0.0849 0.0189 1100 0.5213 0.0261 0.015 0.0301 0.0759 0.0169 1200（小檀村） 0.5447 0.0272 0.0134 0.0267 0.0793 0.0176 1300 0.471 0.0236 0.012 0.024 0.0686 0.0152 1400 0.3947 0.0197 0.0108 0.0217 0.0575 0.0128 1500 0.372 0.0186 0.0099 0.0197 0.0542 0.012 1600（阳村、二十里铺村） 0.3581 0.0179 0.0091 0.0183 0.0521 0.0116 1700 0.3018 0.0151 0.0085 0.017 0.0439 0.0098 1800 0.2872 0.0144 0.0079 0.0159 0.0418 0.0093 1900 0.2987 0.0149 0.0074 0.0149 0.0435 0.0097 2000 0.2901 0.0145 0.007 0.014 0.0422 0.0094 2100 0.2682 0.0134 0.0066 0.0132 0.0391 0.0087 2200（西播明村） 0.256 0.0128 0.0062 0.0124 0.0373 0.0083 2300 0.2476 0.0124 0.0059 0.0118 0.0361 0.008 2400 0.2277 0.0114 0.0056 0.0112 0.0332 0.0074 2500 0.2154 0.0108 0.0053 0.0106 0.0314 0.007 表29 污染物估算模型计算结果一览表 下风向距离/m DA005排气筒 非甲烷总烃 预测质量浓度/(ug/m3) 占标率/% 25 3.8703 0.3225 50 8.786 0.7321 55 9.1322 0.761 100 6.1509 0.5125 200 3.4881 0.2906 300 2.2853 0.1904 400 1.6277 0.1356 500（紫檀酒店） 1.2337 0.1028 600 0.97746 0.08145 700 0.80005 0.06667 800（忻州市实验中学） 0.67124 0.05593 900 0.57418 0.04784 1000 0.49885 0.04157 1100 0.43896 0.03658 1200（小檀村） 0.39039 0.03253 1300 0.35033 0.02919 1400 0.31712 0.02642 1500 0.2925 0.02437 1600（阳村、二十里铺村） 0.27094 0.02257 1700 0.25194 0.02099 1800 0.23509 0.01959 1900 0.22007 0.01833 2000 0.2066 0.01721 2100 0.19448 0.0162 2200（西播明村） 0.18352 0.01529 2300 0.17356 0.01446 2400 0.16449 0.0137 2500 0.15619 0.01301 根据预测结果，本项目DA001排气筒的有机废气最大落地浓度为10.2535ug/m3，占标率为0.5127%，氯化氢最大落地浓度为0.486ug/m3，占标率为0.9719%，出现距离为63m；DA002排气筒的PM10最大落地浓度为1.5922ug/m3，占标率为0.3538%，出现距离为63m；DA003排气筒的有机废气最大落地浓度为7.984ug/m3，占标率为0.3992%，氯化氢最大落地浓度为0.3126ug/m3，占标率为0.6253%，出现距离为54m；DA004排气筒的PM10最大落地浓度为1.1627ug/m3，占标率为0.2584%，出现距离为54m； DA005排气筒的环氧乙烷废气（以非甲烷总烃计）最大落地浓度为9.1322ug/m3，占标率为0.761%，出现距离为55m。 根据预测结果，本项目DA001排气筒的有机废气和氯化氢、DA003排气筒的有机废气和氯化氢、DA005排气筒的环氧乙烷（以非甲烷总烃计）、DA002排气筒和DA004排气筒的PM10等级为三级。综合本项目大气评价等级为三级，不需要进一步预测。 本项目属于不达标区的评价项目，根据大气环境导则要求，需评价区域环境质量的整体变化情况，根据《忻州市忻府区人民政府办公室关于印发忻府区大气污染物削减实施方案通知》（忻府政办发〔2019〕36号）（详见附件5），通过在忻州经济开发区规划期（2017年-2035年）实施生活源和工业源大气污染物削减措施，结合2018年忻府区建成区拆除28台共180蒸吨/小时燃煤锅炉等已完成的大气污染防治工作，预计可实现忻州经济开发区在规划期内大气污染物削减目标要求。本项目建成后，对各项污染物均采取了严格的环保措施，污染物排放量较少，对周围环境空气的影响较小，并加强厂区硬化绿化，绿化面积达到6571m2，可进一步改善项目区生态环境。所以，本项目对大气环境的影响可以接受。 表30 建设项目大气环境影响自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级□√ 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km□ 边长=5km□ 评价因子 SO2 +NOx排放量 ≥ 2000t/a□ 500 ~ 2000t/a□ ＜500t/a□√ 评价因子 基本污染物 (PM10) 其他污染物 ：（非甲烷总烃、氯化氢） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□√ 评价标准 评价标准 国家标准□√ 地方标准□ 附录D □√ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区□√ 一类区和二类区□ 评价基准年 (2018)年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□√ 主管部门发布的数据□ 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区□√ 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 □√ 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 环境监测 计划 污染源监测 监测因子：颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢 有组织废气监测 □√ 无组织废气监测 □√ 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受 □√ 不可以接受 □ 大气环境防护距离 无 污染源年排放量 SO2( )t/a NOx( )t/a 颗粒物(0.035)t/a VOCs:（0.1656）t/a 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 2.水污染影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）判定，本次地表水环境影响评价为三级B。因此，本次评价主要对水污染控制有效性和对污水处理厂的可依托性进行分析。 （1）生活污水 本项目职工人数为250人，厂区设有食堂，生活用水定额按50L/d•人计，则职工生活用水量为12.5m3/d（3125m3/a），生活污水产生量为10m3/d(2500m3/a)，主要污染物为CODcr、BOD5、NH3-N、BOD5。 评价要求厂区配套设置2座化粪池（20m3/座），生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网。 （2）食堂废水 本项目职工人数为250人，厂区设有食堂，一日一餐，每餐用时2h，食堂用水定额按20L/d·人计，按照其排污系数为0.8，则食堂废水产生量为4m3/d（1000m3/a），主要污染物为COD、SS、动植物油。食堂废水流量为2m3/h。 评价要求食堂配套设置一座隔油池，废水在池内的流速不得大于5mm/s，停留时间为2～10分钟，有效容积V＝60Qt（Q为最大设计秒流量），经计算，食堂需设置一座不小于1m3的隔油池，食堂废水经隔油池预处理后排入市政污水管网。 （3）纯水制备产生的废水 本项目纯水制备装置采用的是二级反渗透工艺，通过RO膜制备纯水，根据企业提供资料，本项目纯水制备系统产水率约为75%。本项目自来水年用量约为2920t/a，纯水量为2190t/a，废水产生量为730t/a。浓水主要含盐类，水质简单，作为清净下水排放，经雨水管道排入市政雨水管网。 （4）注塑机、挤出机和灭菌柜水循环系统排水 本项目注塑机、挤出机冷却水循环系统和灭菌柜加热用循环水系统会产生少量含盐废水，含盐废水产生量为360m3/a，此部分水为清净下水，经雨水管道排入市政雨水管网。 （5）清洗废水 本项目为了确保周转箱、工具以及部分外购件的洁净度，需要对其进行清洗。根据建设单位提供的数据，清洗用水量约为2.5m3/d（625m3/a），该类污水主要污染物为COD、SS、氨氮和石油类。清洗废水经过室外污水管网收集，排入市政污水管网，最后排入忻州市污水处理厂处理。 （6）车间地面清洁废水 项目车间地面需要定期清洁，采用人工清洗，车间地面清洁用水量为3L/m2·d，车间地面总面积为15753m2，则车间地面清洁用水量为11815m3/a。车间地面清洁废水产生量为9452m3，主要污染物为COD、SS 、NH3-N、石油类。车间地面清洁废水经过室外污水管网收集，排入市政污水管网，最后排入忻州市污水处理厂处理。 （7）实验室废水 本项目需对抽检产品的性能和微生物菌类进行检验，产品性能主要是针对产品的形状、外观、颜色、尺寸等物理形状进行检验；生物菌类检验主要是将待检产品置于无菌实验室，是根据用于实验的培养基中是否有微生物生长来判定样品的无菌性。试剂试液为0.9%氯化钠注射液、氯化钠-蛋白胨缓冲液、草酸、乙酸、硫酸、生物指示剂等，培养基使用肉汤培养基。项目在容器清洗点设有废水收集罐，实验器皿、实验仪器使用完毕后使用纯水、自来水进行清洗，不使用重铬酸钾三氧化铬等。 本项目微生物实验室在运行过程中会对实验容器进行清洗，清洗顺序如下：1.将废弃试剂倾倒入废液收集瓶内，此类废液作为危废委外处理；2.用自来水清洗掉容器内外壁粘附的高浓度废液并倒入废液收集瓶内，此类高浓度清洗废液作为危废委外处理；3.对进行过微生物培养的器皿进行高温活性灭火杀菌，用自来水进行清洗，晾干后待用，此类废水与理化实验室清洗废水一起经厂区内污水管网排入市政污水管网，最后排入忻州市污水处理厂处理。 根据建设单位提供的资料，实验室废水约50m3/a，主要污染物为COD、SS和氨氮。 本项目废水污染物排放情况见下表。 表31 废水污染物排放情况 废水来源 废水量 污染物产生量 处理方式 污染物排放情况 污染物 浓度mg/L 产生量t/a 污染物 浓度mg/L 排放量t/a 生活污水 2500 COD 500 1.25 化粪池 COD 450 1.125 BOD5 200 0.625 BOD 180 0.45 SS 450 1.125 SS 400 1.0 NH3-N 35 0.0875 NH3-N 30 0.075 食堂废水 1000 COD 400 0.4 隔油池 COD 370 0.37 SS 300 0.3 SS 300 0.3 动植物油 160 0.16 动植物油 100 0.1 清洗废水 625 COD 350 0.2188 - COD 350 0.2188 SS 200 0.125 SS 200 0.125 NH3-N 35 0.0219 NH3-N 35 0.0219 石油类 5 0.003 石油类 5 0.003 车间地面清洁废水 9452 COD 300 3.3 - COD 350 3.3 SS 200 1.89 SS 200 1.89 NH3-N 35 0.33 NH3-N 35 0.33 石油类 5 0.047 石油类 5 0.047 实验室废水 50 COD 300 0.015 - COD 300 0.015 SS 250 0.0125 SS 250 0.0125 NH3-N 18 0.0009 NH3-N 18 0.0009 废水合计 13627 COD 380.41 5.18 - COD 369.03 5.03 BOD5 36.69 0.50 BOD5 33.02 0.45 SS 262.53 3.58 SS 244.18 3.33 NH3-N 32.24 0.44 NH3-N 31.39 0.43 动植物油 11.74 0.16 动植物油 7.34 0.1 石油类 3.67 0.005 石油类 3.67 0.005 忻州市污水处理厂位于忻州市经济开发区梨花东街，污水处理系统采用改良A2/O+纤维转盘滤池深度处理工艺，设计日处理能力为6.5万m3/d，实际处理量为6.0万m3/d，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。污水排放由省环保厅监测系统24小时全程监控，本项目处于忻州市污水处理厂的服务范围内，排水管网已经铺设到本项目区。由上表分析可知，本项目废水污染物经预处理后，排入城镇下水道的污水水质符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015)A级标准的规定。忻州市污水处理厂设计处理能力为6.5万m3/d，目前实际接纳污水6.0万m3/d，剩余处理能力约0.5万m3/d，本项目最大污水日排放量为54.5m3/d。综上所述，忻州市污水处理厂可接纳本项目的污水。 因此，本项目废水不会对周围水环境产生不利影响。 3.声环境影响分析 项目在运行过程中噪声主要来源于注塑机、粉碎机、挤出机、气泵、风机等生产设备在运行过程中产生的噪声，噪声源强约为65～85dB(A)。项目主要污染源见下表。 表32 项目主要污染源一览表 dB(A) 序号 噪声源 数量（台/套） 噪声值dB(A) 位置 1 注塑机 8 80 室内 2 热合机 2 85 室内 3 粉碎机 4 85 室内 4 挤出机 1 80 室内 5 螺杆式气泵 1 80 室内 6 打包机 1 70 室内 7 混料机 1 70 室内 8 灭菌柜 2 65 室内 9 风机 6 75 室内 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ/T2.4 – 2009)推荐的公式选择预测公式，单个噪声源的预测公式为： 两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式为： 式中：LA®——受声点r的声级Db（A）； LA(r0)——受声点r0的声级Db（A）； r0、r——点声源至受声点的距离（m）。 厂界四周噪声源预测值如下表所示。 表33 厂界噪声预测一览表 dB(A) 受声点 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 贡献值dB(A) 48.3 51.5 38.4 53.1 标准值 昼间 60 70 60 60 夜间 夜间不生产 根据预测分析可知，本项目对厂界噪声的贡献值在38.4-53.1dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)标准限值要求，对周围声环境影响较小。 本项目应采取的噪声防治措施：①选用低噪声设备，并加强设备维护保养，使设备噪声低于国家规定的标准；②进行基础减震，在生产运转时必须定期对其进行检查，保证设备正常运转；③将生产设备全部放置于车间内，所有生产作业均在室内完成；④在设计中考虑在绿化设计等方面采取有效措施，以阻隔噪声的传播和干扰，同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播；⑤建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 综上所述，由于本项目所有噪声源均安装在车间内，采用评价提出的降噪措施后，可确保厂界噪声预测值达标排放，因此项目运营期产生的噪声对周边的环境影响较小。 4.固体废物污染因素分析 本项目建成后产生的固废主要为生活垃圾、边角料和不合格产品、除尘灰、废包装、废活性炭、喷淋废液。 （1）生活垃圾 生活垃圾以每人每天0.5kg计算。本项目生活垃圾产生量为31.25t/a。评价要求企业在厂内设置垃圾桶临时收集，收集后定期交由当地环卫部门处理。 （2）边角料、不合格产品 依据建设单位提供的《山西诚壹生物技术有限公司医用高分子材料制品研发生产项目可行性研究报告》，本项目边角料和不合格产品的产生率约为原料使用量的3.3%，则产生量为37.2t/a。边角料、不合格产品经中央集中供料系统返回粉碎机，粉碎后送入成型工序，回收利用。 （3）除尘灰 粉碎工序布袋除尘器收集的除尘灰为塑料粉末，产生量3.28t/a，布袋除尘器收集的除尘灰定期清理，利用编织袋封闭暂存于一般固废暂存间，以塑料粉末定期出售给塑粉回收公司。 （4）废包装材料 本项目原辅材料产生的废弃包装材料约为3.18t/a，废包装材料主要为塑料编织袋，具有一定的回收利用价值，经分类收集后可出售给物资回收公司。 （5）废碱石灰 本项目氯化氢产生量为0.0516t/a，碱石灰对氯化氢的吸附率约为60%，则固态碱石灰吸附装置吸附氯化氢废气量为0.03096t/a，1kg碱石灰约吸附0.084kg氯化氢，使用碱石灰约为0.37t/a，则废碱石灰产生量约为0.37t/a。废碱石灰中主要含有氯化钙、氯化钠、氯化钾及水分等，属于一般工业固体废物。收集的废碱石灰采用桶装贮存于一般固废暂存间，定期由生产厂家回收处置。 （6）废活性炭 生产车间A成型工序和生产车间B成型工序分别设置一套光氧催化+活性炭吸附装置用于处理有机废气，其中活性炭需要定期更换，按1kg活性炭吸附0.4kg非甲烷总烃估算，有机废气经光氧催化处理后，进入活性炭吸附装置的有机废气量约为0.22t，活性炭吸附效率按50%计，废活性炭产生量为1.1t/a。根据《国家危险废物管理名录》（2016年本），废活性炭属于危险废物，类别为HW49，危险特性为毒性，建设单位拟在灭菌车间北侧设置危废暂存间，占地面积40m2，收集的废活性炭委托有相应资质的单位处理。 （7）喷淋废液 项目灭菌、解析过程中会产生废气，废气中的污染物为环氧乙烷，建设单位拟设置一套两级喷淋塔处理环氧乙烷。稀硫酸水溶液（4%）对环氧乙烷的吸附效率一般为5%左右，即1m3稀硫酸水溶液可吸附0.05t环氧乙烷，为保证处理效率达到96%（3.168t/a），喷淋塔所需用水量为63.36m3/a。喷淋塔循环水池规格设置为3m3，且每10个工作日需要更换一次水池中的水。喷淋废液产生量为63.36m3/a。 喷淋循环水池的耐久性和防腐性应符合《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002的规定，基层混凝土强度等级不宜低于C30。结构厚度不宜小于300mm；混凝土的抗渗低级不应低于P10，内用环氧树脂玻璃钢做衬里。 环氧乙烷是一种有机化合物，化学式是C2H4O，易溶于水，环氧乙烷分子中具有-O-键的三元环结构，化学性质非常活泼，可与多种含有活性氢原子的化合物在一定催化剂条件下发生亲核开环反应，分别生成乙二醇、丙二醇等。实际反应过程中，常用液相酸（比如硫酸、磷酸）做催化剂来加快反应速度。喷淋塔包括两座串联布置的填料塔，废气从底部进入塔内，在填料内与洗涤液接触。循环溶液最初为硫酸水溶液（4%），吸收环氧乙烷后发生反应生成二元醇类，而溶液的循环又促使更多的二元醇类生成，洗涤液需定期更换，更换产生的废液主要成分为水、硫酸、二元醇类，废液采用NaOH溶液中和处理后，利用耐腐蚀泵将喷淋废液泵入耐腐蚀塑料桶内，贮存于危废仓库，定期交由有资质单位处置。根据《国家危险废物管理名录》（2016年本），喷淋废液属于危险废物，类别为HW34。 （8）实验室废液 本项目微生物实验室在运行过程中会对实验容器进行清洗，其中，废弃试剂和用自来水清洗掉容器内外壁粘附的高浓度废液作为危废委外处理，根据建设单位提供的资料，实验室废液约0.2m3/a。根据《国家危险废物管理名录》（2016年本），实验室废液属于危险废物，类别为HW49。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令 第五号）的要求，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： 建设一个占地面积为40m2的危险废物仓库，用于存放危险废物。 a.危险废物仓库设计必须满足以下原则： 地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，同时防雨及防晒，建筑材料必须与危险废物相容； 必须有气体导出口及气体净化装置； 设施内要有安全照明设施和观察窗口； 应设计堵截泄漏的裙角，地面与裙角所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量和总储量的五分之一； 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 b.危废贮存容器应满足以下要求： 应当使用符合标准的容器盛装危险废物； 装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； 装载危险废物的容器必须完好无损； 装载危险废物的容器材料和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 c.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的标签。 d.危险废物贮存间房不得接受未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物。 e.必须作好危险废物记录，记录上须标明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回收后应继续保留三年。 f.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 g.危险废物贮存间房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作。 h.在转移危险废物前，建设单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 i.联单保存期限为五年，贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。 5.环境风险影响评价 环境风险是指突发性事故对环境(或健康)的危害程度，环境风险评价目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响达到最小化。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）（2019-03-01实施）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）（2009-12-01 实施）中要求，“长期或短期生产、加工、运输、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的功能单元”定为重大危险源。 5.1评价依据 （1）风险调查 本项目生产过程中使用大量的PE、PP、PVC、PC、ABS等，属于可燃固体物质，具有可燃性，如遇火源可能引起火灾事故。本项目灭菌使用的环氧乙烷属于危险化学品，日常最大储存量为600kg/d，其临界量为7.5，不构成重大危险源。 表34 环氧乙烷存储情况一览表 名称 规格 使用量 存储位置 日最大存储量 临界量 Q值 环氧乙烷 300kg/钢瓶 3.3 t/a 灭菌车间 600kg 7.5t 0.00008 （2）风险潜势初判 本项目危险物质最大数量与临界量的比值Q＜1，该项目环境风险潜势为I。 （3）评价等级 本项目环境风险评价等级为简单分析，对涉及的危险物质、环境影响途径、环境危害后、风险防范措施等方面给出定性的说明。 5.2 环境敏感目标概况 根据现场勘察，本项目所在区域为城市地区。本项目周边无自然保护区、风景名胜区、森林公园、重点文物及名胜古迹、生态敏感与珍稀野生动植物栖息地、饮用水水源保护区等环境敏感目标。本次评价确定区域周边居民点、学校和生态环境为主要环境保护目标。 表35 环境保护目标一览表 环境要素 保护对象 方位 距离(m) 保护级别及要求 环境空气 大檀村 S 110 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准 小檀村 SW 1200 符村 E 1700 西播明 N 2200 忻州市实验中学 N 800 二十里铺 NW 1600 阳村 NE 1600 紫檀酒店 SW 500 地表水 南云中河 N 2700 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅳ类标准 地下水 项目所在区域地下水 《地下水质量标准》(GB14848-2017)中III类标准 声环境 临紫檀街一侧 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 4a类 其余三侧 2类 生态环境 项目厂区和周围植被 生态不被破坏 5.3环境风险识别 （1）物质风险识别 本项目生产过程中使用大量的PE、PP、PVC、PC、ABS等，属于可燃固体物质，具有可燃性，如遇火源可能引起火灾事故 对照《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)中相关物质辨识标准，本项目灭菌使用的环氧乙烷为环境风险物质。其理化性质见下表。 表36 环氧乙烷理化性质一览表 名称 理化特性 燃烧爆炸性 毒性/毒理 环氧乙烷 化学式是C2H4O，无色气体；熔点（℃）：-112.2；沸点（℃）：10.4；相对密度（水=1）：0.87；相对蒸汽密度（空气=1）：1.52；饱和蒸气压（kPa）：145.91（20℃）；易溶于水、多数有机溶剂。 易燃。闪点（℃）：<-17.8/开杯；引燃温度（℃）：429；爆炸下限（%）：3.0；爆炸上限（%）：100。其蒸气能与空气形成范围广阔的爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。若遇高热可发生剧烈分解，引起容器破裂或爆炸事故。接触碱金属、氢氧化物或高活性催化剂如铁、锡和铝的无水氯化物及铁和铝的氧化物可大量放热，并可能引起爆炸。其中蒸气比空气重，能 在较低处散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 急性毒性：LD50：330mg/kg（大鼠经口）；LC50:2631.6mg/m3×4小时（大鼠吸入） （2）生产工艺过程中的环境风险识别 本项目主要为塑料颗粒成型的过程，不属于危险工艺过程，生产中主要的环境风险为外界明火引发的火灾事故造成的二次污染对周围环境的影响。 5. 4环境风险影响分析 （1）生产、贮运过程环境风险分析 根据本项目的环境风险识别，本项目生产、贮运过程环境风险主要是塑料料粒的火灾影响和环氧乙烷爆炸。 原料库、成品库等发生火灾后，由于本项目采用原料均为PP、PE、PC、PVC和ABS粒料，短时间内急剧燃烧，火灾产生的塑料味道和浓烟对周围环境有一定影响。污染物浓度范围在几十至几百米之间，短时间内对下风向的环境空气质量有一定的影响，长期影响较小。需根据现场事故状况采用合适的灭火方式，防止并减轻伴生次生危害的产生，尽量消除因火灾等而引起的环境污染事件。发生火灾后，由于影响时间短，扩散快，燃烧后的产物对大气环境影响不大。 本项目发生火灾事故后，在事故处理过程中将产生消防废水，消防废水中含有未燃烧而进入水体的化学品等污染物，若直接排放将对周围环境水体产生一定影响。 （2）环保设施事故影响分析 ①废气事故排放环节影响分析 本次评价主要考虑废气净化设施失效情况下对大气环境的影响，事故性排放时，大气环境影响范围和影响程度均进一步加深、扩大，因此，本项目事故排放对项目周边大气环境存在一定影响。项目建设单位应定期对设备进行维修，若发生事故排放，应及时停产排除故障，以减轻对大气环境和敏感目标的影响。 ③危废暂存场所 本项目危废暂存间所采取相应的防雨、防渗措施，危废暂存间防渗措施破损，导致污染物下渗，污染区域土壤及地下水。 5.5风险防范措施 ①选址、总图布置和建筑安全防范措施 根据现场勘查厂区周围为居然之家商业广场项目（停工状态）、空地、道路等，卫生防护距离内无居民等敏感目标。厂区总平面布置符合防范事故要求，有应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所。 ②工艺技术设计、自动控制设计安全防范措施 环氧乙烷储存于阴凉、通风的车间。远离火种、热源。避免光照。室温不宜超过30℃。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。设置可燃气体浓度报警装置、有毒气体浓度报警装置等。 ③建构筑物防火、防爆措施 对所有建筑物的防火要求，包括材料的选用、布置、构造、疏散等均按《建筑设计防火规范》、《建筑内部装修设计的防火规范》、《建筑灭火器配置设计规范》等要求进行设计与施工。 a.合理分区，在防爆区内杜绝火源 按照有关要求，安全卫生设计应充分考虑生产装置区和办公区、防爆区与非防爆区之间的防火间距和安全卫生距离。 b.杜绝环氧乙烷泄露，环氧乙烷钢瓶等设备如发现泄露应及时检修，库区内应将易燃物彻底清除。 c.环氧乙烷储存内应杜绝火源，周围严禁烟火。禁止使用明火或油灯照明，不允许在区域内设火炉或电炉取暖。 ④设立报警系统 设置火灾探测器及报警灭火控制设施，以便在火灾的初期阶段发出报警，并及时采取措施进行扑救。在这些易发生火灾的岗位除采用119电话报警外，另设置具有专用线路的火灾报警系统。加强员工的事故安全知识教育，要求全体人员了解事故处理的程序，事故处理器材的使用方法，一旦发生事故可以立即停产，控制事故的危害范围和程度。 ⑤消防事故防范措施 a.企业应建立严格的消防管理制度，在厂区内设置灭火器材，如手提式或推车式干粉灭火器； b.厂房外设置地上式消火栓，厂房四周的消火栓间距不大于60米，车间及仓库设置室内消火栓； c.雨污排口设置截流阀。 （4）建立健全安全环境管理制度 ①公司应建立健全的健康、安全、环境管理制度，并严格予以执行； ②严格执行我国有关的劳动安全、环境保护、工业卫生的规范和标准，最低限度的清除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染； ③加强工厂、车间的安全环保管理，对全厂职工进行安全环保的教育和培训，实行上岗证制度； ④定期检查生产和原料贮存区，杜绝事故隐患，降低事故发生概率； ⑤配备24小时有效的报警装置； ⑥应明确24小时有效的内部、外部通讯联络手段。 本项目未构成重大危险源，其环境风险值为小型人群可以接受的水平，事故风险概率为小概率事件。但一旦发生火灾、爆炸事故对周围环境影响有一定的影响，风险在可接受范围内。企业应该认真做好各项风险防范措施，完善生产设施和生产管理制度，储运、生产过程应该严格操作，杜绝风险事故。企业需根据有关要求，编制《突发环境事件应急预案》，事故发生后立即启动应急预案，并应立即报当地环保部门。在上级环保部门到达之后，要从大局考虑，服从环保部门的领导，共同协商统一部署，将污染事故降低到最小。 5.6环境风险影响分析结论 本项目不涉及重大危险源，不涉及环境敏感区，本项目涉及风险物料主要为原料塑料料粒，属无毒物质，生产工艺为非危险工艺。项目废水经处理后排入市政污水管网。通过对危废暂存间采取严格的防渗措施，杜绝项目有害物质进入地下水体，降低其地下水的环境风险。针对火灾事故，要求设置火灾探测器及报警灭火控制设施，在厂区内设置灭火器材，厂房外设置地上式消火栓，有效地预防火灾的发生。 因此，在认真落实安全评价拟采取的安全措施及评价所提出的环境风险防范措施以及风险应急预案要求后，本项目的事故环境风险可控，风险水平是可以接受的。 表37 环境风险简单分析内容一览表 建设项目名称 山西诚壹生物技术有限公司医用高分子材料制品研发生产项目 建设地点 山西省 忻州市 忻州经济开发区 大檀村北110m处 地理坐标 经度 112°44'9.56" 纬度 38°27'41.18" 主要危险物质及分布 环氧乙烷，存放于灭菌车间，最大储存量为600kg 环境影响途径及危害后果 消防废水外排、环保设施故障，污染水环境及大气环境 风险防范措施要求 ①环氧乙烷储存于阴凉、通风的车间。远离火种、热源，避免光照。室温不宜超过30℃。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。设置可燃气体浓度报警装置、有毒气体浓度报警装置； ②对所有建筑物的防火要求，包括材料的选用、布置、构造、疏散等均按《建筑设计防火规范》、《建筑内部装修设计的防火规范》、《建筑灭火器配置设计规范》等要求进行设计与施工； ③设置火灾探测器及报警灭火控制设施，以便在火灾的初期阶段发出报警，并及时采取措施进行扑救。在这些易发生火灾的岗位除采用119电话报警外，另设置具有专用线路的火灾报警系统。加强员工的事故安全知识教育，要求全体人员了解事故处理的程序，事故处理器材的使用方法，一旦发生事故可以立即停产，控制事故的危害范围和程度； ④应建立严格的消防管理制度，在厂区内设置灭火器材，如手提式或推车式干粉灭火器；厂房外设置地上式消火栓，厂房四周的消火栓间距不大于60米，车间及仓库设置室内消火栓；雨污排口设置截流阀。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 项目名称：山西诚壹生物技术有限公司医用高分子材料制品研发生产项目 建设性质：新建 建设单位：山西诚壹生物技术有限公司 建设地点：忻州经济开发区大檀村北110m处 风险调查：本项目涉及的环境风险物质为灭菌使用的环氧乙烷，年使用量3.3t/a，临界量为7.5t，Q值小于1，不属于重大危险源。 风险潜势初判：本项目的环境风险潜势为Ⅰ。 评价等级：本项目的环境风险评价等级为简单分析。 6.环境管理与监测计划 （1）环境管理要求 运营期的环境管理是本项目环境管理的重点，主要应做好以下方面的工作： a.把环境管理和污染治理纳入本项目日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算都要有控制污染的内容和指标，并要落实到各生产单元、班组和岗位。 b.实行环保责任制，由总经理负责，指标逐级分解，落实到生产单元、班组、岗位和个人，做到奖罚分明。 c.建立环保监督岗，检查生产和管理活动中违背环保法规和制度的行为。 d.建立、健全各项环保设施的运行操作规则和管理制度，并监督实施。 e.实施清洁生产和生产全过程污染控制，从源头减少污染物的产生，并结合末端治理，有效控制污染。把环境管理和污染治理结合起来，通过管理，促进治理；通过管理，发挥和巩固治理效果。 f.运营中保证各环保设备处理效率、达标排放，保证其正常运行。 g.加强安全生产管理，预防环境污染事件的发生。制定应急措施，发生事件时，及时进行人员疏散、设备抢修和污染控制，尽可指减少事件造成的损失。 h.为了使环境管理有条不紊地进行，应对各排污口实行规范化管理，要在“三废”排放点设置明显标志。 （2）环境监测计划 环境监测的目是通过对本项目污染源和周围环境的监测，为环境统计和环境定量评价提供科学依据，为加强管理，实施清洁生产提供可靠的技术依据，并据此制定防治对策和规划。 环境监测是环境管理决策的依据之一，是了解主要污染物排放情况和环境污染程度的重要手段，它是环境保护管理工作的重要环节，既反映了本项目的排污和环境污染状况，也反映了相关设备的运行状况和环境管理工作的水平，可为制定污染防治对策提供科学依据。 项目建成运营后，应设置专门的环境管理机构，负责管理厂区内环保设施，监测内容如下表所示。 表38 项目运营期监测内容一览表 环境要素 监测点位 监测项目 监测频次 固定源废气 DA001排气筒 非甲烷总烃 每年1次 氯化氢 每年1次 DA002排气筒 粉尘 每年1次 DA003排气筒 非甲烷总烃 每年1次 氯化氢 每年1次 DA004排气筒 颗粒物 每年1次 DA005排气筒 非甲烷总烃 每年1次 无组织废气 厂界边界 颗粒物 每年1次 非甲烷总烃 每年1次 氯化氢 每年1次 废水 DW001污水排放口 COD 每季度1次 BOD5 每季度1次 SS 每季度1次 NH3-N 每季度1次 动植物油 每年1次 石油类 每年1次 噪声 厂界四周 Leq 每季度1次 7.本项目环境保护措施及污染物排放清单内容一览表 本项目环境保护措施及污染源排放清单一览表见下表。

表39 本项目环境保护措施及污染源排放清单内容一览表

| 分类 | 排放源 | 污染物 | 治理措施 | 排放情况 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 | 排放量 t/a | 执行标准 | 标准值 |
| 废气 | 食堂 | 油烟 | 食堂设置1台油烟净化装置，净化效率不低于75% | 1.875 mg/m3 | 0.01 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） | 2.0mg/m3 |
|  | 车间A | 有机废气 | 拟在成型工序中的注塑机、挤出机出料口上方设置集气罩，废气经集气罩收集后通过管道排入1套光氧催化+活性炭吸附装置+固态碱石灰吸附装置处理，经过处理后的废气通过1根15m高排气筒排放（DA001排气筒） | 2.57 mg/m3 | 0.026 | 《山西省重点行业挥发性有机物(VOCS)2017年专项治理方案》排放浓度限值 | 60mg/m3 |
|  |  | 氯化氢 |  | 0.628 mg/m3 | 0.00628 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准 | 100mg/m3 |
|  |  | 粉尘 | 在粉碎机上方配套设置集尘罩，粉尘经管道送入1台布袋除尘器处理，经过处理后的废气通过1根15m高排气筒排放（DA002排气筒） | 9.3 mg/m3 | 0.02 |  | 120mg/m3 |
|  | 车间B成型工序 | 有机废气 | 拟在成型工序中的注塑机、挤出机出料口上方设置集气罩，废气经集气罩收集后通过管道排入1套光氧催化+活性炭吸附装置+固态碱石灰吸附装置处理经过处理后的废气通过1根15m高排气筒排放（DA003排气筒） | 2.16 mg/m3 | 0.0216 | 《山西省重点行业挥发性有机物(VOCS)2017年专项治理方案》排放浓度限值 | 60mg/m3 |
|  |  | 氯化氢 |  | 0.404 mg/m3 | 0.00404 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准 | 100mg/m3 |
|  |  | 粉尘 | 在粉碎机上方配套设置集尘罩，粉尘经管道送入1台布袋除尘器处理，经过处理后的废气通过1根15m高排气筒排放（DA004排气筒） | 7.43 mg/m3 | 0.015 |  | 120mg/m3 |
|  | 灭菌车间 | 环氧乙烷 | 环氧乙烷经管道收集系统进入两级喷淋塔，两级喷淋塔的总去除率96%，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放（DA004排气筒）。 | 8.43 mg/m3 | 0.118 | 《山西省重点行业挥发性有机物(VOCS)2017年专项治理方案》排放浓度限值 | 60mg/m3 |
| 废水 | 纯水制备产生的浓水 | 盐类 | 设置一个雨水总排口，经雨水管道排入市政雨水管网 | - | 730 | 合理处置 |
|  | 水循环系统排水 | 盐类 |  | - | 360 |  |
|  | 综合废水 | COD | 食堂废水经隔油池预处理后和生活污水一起经化粪池处理，然后与清洗废水、车间地面清洁废水和实验室废水一并经市政污水管网排入忻州市污水处理厂处理，设置一个污水总排口（DW001） | 408.15mg/L | 1.88 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015)A级标准 | 500 |
|  |  | BOD5 |  | 33.02 mg/L | 0.45 |  | 350 |
|  |  | SS |  | 330.98 mg/L | 1.52 |  | 100 |
|  |  | NH3-N |  | 24.49 mg/L | 0.113 |  | 45 |
|  |  | 动植物油 |  | 21.74 mg/L | 0.1 |  | 100 |
|  |  | 石油类 |  | 1.14 mg/L | 0.005 |  | 15 |
| 固废 | 职工日常生活 | 生活垃圾 | 在厂内设置垃圾桶临时收集，收集后定期交由当地环卫部门处理 | 31.25 t/a | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单要求 |
|  | 裁剪、检验工段 | 边角料、不合格产品 | 均返回破碎机破碎后，送入成型工序，回收利用。 | 37.2 t/a |  |
|  | 粉碎工序除尘 | 除尘灰 | 除尘灰暂存于一般固废暂存间，利用编织袋封闭暂存于一般固废暂存间，以塑料粉末定期出售给塑粉回收公司 | 3.28 t/a |  |
|  | 原辅材料包装 | 废包装材料 | 经分类收集后可出售给物资回收公司 | 3.18 t/a |  |
|  | 有机废气治理 | 废活性炭 | 拟在灭菌车间北侧设置危废暂存间，占地面积40m2，收集的废活性炭委托有相应资质的单位处理 | 1.1t/a | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中相关要求 |
|  | 喷淋塔 | 喷淋废液 | 利用耐腐蚀泵将喷淋废液泵入耐腐蚀塑料桶内，贮存于危废仓库，定期交由有资质单位处置 | 63.36m3/a |  |
|  | 实验室 | 实验室废液 | 产生的实验室废液采用废液收集瓶贮存于危废仓库，定期交由有资质单位处置 | 0.2 m3/a |  |
|  | 氯化氢废气治理 | 废碱石灰 | 收集的废碱石灰采用桶装贮存于一般固废暂存间，定期交由生产厂家回收处置。 | 0.37t/a |  |
| 噪声 | 生产设备 | 厂界噪声 | 选用低噪声设备，基础减震，通过合理布局以及建筑隔声等措施 | 38.4-53.1 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 4类：昼间70dB(A)、夜间55dB(A) |
|  |  |  |  |  |  | 2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A) |
| 生态 | 结合项目厂区布局，对厂区进行绿化，使得绿化面积达到6571m2 |
| 环境管理 | 1.设环保管理机构，并设环保专员，负责环保设施的运行、维护、管理，并及时对出现的环境问题进行处理； 2.根据企业实际情况，定期对排气筒的废气和厂界四周噪声进行监测。 |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 食堂 | 油烟 | 安装油烟净化装置，处理效率不低于75% | 达标排放 |
|  | 生产车间A产生的废气 | 有机废气 | 拟在成型工序中的注塑机、挤出机出料口上方设置集气罩，废气经集气罩收集后通过管道排入1套光氧催化+活性炭吸附装置+固态碱石灰吸附装置处理，经过处理后的废气通过1根15m高排气筒排放（DA001排气筒） | 达标排放 |
|  |  | 氯化氢 |  | 达标排放 |
|  |  | 粉尘 | 在粉碎机上方配套设置集尘罩，粉尘经管道送入1台布袋除尘器处理，经过处理后的废气通过1根15m高排气筒排放（DA002排气筒） | 达标排放 |
|  | 生产车间B成型工序废气 | 有机废气 | 拟在成型工序中的注塑机、挤出机出料口上方设置集气罩，废气经集气罩收集后通过管道排入1套光氧催化+活性炭吸附装置+固态碱石灰吸附装置处理，经过处理后的废气通过1根15m高排气筒排放（DA003排气筒） | 达标排放 |
|  |  | 氯化氢 |  | 达标排放 |
|  |  | 粉尘 | 在粉碎机上方配套设置集尘罩，粉尘经管道送入1台布袋除尘器处理，经过处理后的废气通过1根15m高排气筒排放（DA004排气筒） | 达标排放 |
|  | 灭菌车间 | 环氧乙烷 | 经管道收集系统进入两级喷淋塔，总去除率96%，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放（DA005排气筒） | 达标排放 |
| 水污染物 | 综合废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、石油类 | 食堂废水经隔油池预处理后和生活污水一起经化粪池处理，然后与清洗废水、车间地面清洁废水和实验室废水一并经市政污水管网排入忻州市污水处理厂处理 | 排入市政管网 |
|  | 纯水制备产生的浓水 | 清净下水 | 浓水主要含盐类，水质简单，作为清净下水排放，经雨水管道排入市政雨水管网 | 排入市政管网 |
|  | 水循环系统排水 | 清净下水 | 此部分水为清净下水，经雨水管道排入市政雨水管网 | 排入市政管网 |
| 固 体 废 物 | 职工 | 生活垃圾 | 厂区设垃圾桶收集后交由环卫部门处理 | 合理处置 |
|  | 裁剪、检验 | 边角料及不合格产品 | 边角料、不合格产品均返回粉碎机破碎后，送入成型工序，回收利用 | 合理处置 |
|  | 粉碎工序除尘 | 除尘灰 | 除尘灰暂存于一般固废暂存间，定期出售给塑粉回收公司 | 合理处置 |
|  | 原辅材料包装 | 废包装材料 | 经分类收集后可出售给物资回收公司 | 合理处置 |
|  | 有机废气治理 | 废活性炭 | 在灭菌车间北侧侧设置危废仓库，占地面积40m2，收集的废活性炭委托有相应资质的单位处理。 | 合理处置 |
|  | 灭菌车间废气治理 | 喷淋废液 | 利用耐腐蚀泵将喷淋废液泵入耐腐蚀塑料桶内，贮存于危废仓库，定期交由有资质单位处置 | 合理处置 |
|  | 实验室 | 实验室废液 | 产生的实验室废液采用废液收集瓶贮存于危废仓库，定期交由有资质单位处置 | 合理处置 |
|  | 氯化氢废气治理 | 废碱石灰 | 收集的废碱石灰采用桶装贮存于一般固废暂存间，定期交由生产厂家回收处置。 | 合理处置 |
| 噪 声 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，基础减震，通过合理布局以及建筑隔声等措施 | 达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目位于忻州经济开发区，项目占地为空地，且不涉及特殊或重要生态敏感区，项目运行后产生的废水、废气、固废均设置环保措施进行处理，废气达标排放，废水进入忻州市污水处理厂处理，固废全部合理处置，均不会对生态环境造成影响。并且在各污染物达标排放基础上，通过加强绿化，使厂区绿化面积达到6571m2，可有利于改善生态环境现状。 |

结论与建议

结论 1.项目概况 本项目位于忻州经济开发区大檀村北110m处，总占地面积33907.41，总建筑面积为25833.18m2。项目总投资22396万元，分两期建设，一期投资10000万元，年产300万套一次性血浆分离器；二期工程投资12396万元，共年产100万套一次性血小板分离器。项目主要建有生产车间、灭菌车间、综合车间等。 2.环境质量现状 根据忻州市开发区站点2018年环境空气质量监测数据，该监测点位于本项目南侧900m处，由下表的分析可知，NO2、PM10、PM2.5的年平均浓度和O3百分位浓度超标。由此判定项目所在区域环境空气质量不达标区，环境空气质量一般。距离本项目所在地最近的地表水体为滹沱河支流南云中河，根据忻州市水污染防治工作领导小组办公室关于忻州市2018年1-12月地表水环境质量状况的通报，定襄桥断面水质类别为Ⅴ类，2020年水质目标为Ⅳ类，地表水环境质量状况一般。区域声环境质量较好，主要噪声源为交通噪声。评价区主要的生态系统类型为城市生态系统，生态结构单一，生态环境质量一般。 3. 污染物排放情况 （1）废气 本项目运营期产生的废气主要为食堂油烟、车间A和车间B产生的废气（非甲烷总烃、氯化氢、粉尘）和灭菌、解析产生的废气。 食堂油烟的产生量为0.15kg/d（0.0375t/a），产生浓度为7.5mg/m3。经油烟净化器处理，处理效率不低于75%，则本项目油烟排放量为0.0375kg/d（0.01t/a），油烟排放浓度为1.875mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001)表2中型规模排放标准。 本项目在成型工序中会产生废气，主要污染物为有机废气（以非甲烷总烃计）和氯化氢，车间A有机废气的产生浓度为12.24mg/m3，氯化氢的产生浓度3.14mg/m3，粉碎粉尘产生量为1.86t/a，产生浓度为930mg/m3；车间B有机废气的产生浓度为10.3mg/m3，氯化氢的产生浓度为2.02mg/m3，粉碎粉尘产生量为1.45t/a，粉尘产生浓度为743.4mg/m3。光氧+活性炭吸附装置对有机废气的处理效率79%，固态碱石灰吸附装置对氯化氢处理效率约为80%，处理后车间A有机废气排放量为0.026t/a，排放浓度为2.57mg/m3，无组织有机废气排放量为0.006t/a，氯化氢的排放浓度为0.628mg/m3，有组织排放量为0.00628t/a，粉尘排放量为0.02t/a，排放浓度为9.3mg/m3；车间B有机废气排放量为0.0216t/a，排放浓度为2.16mg/m3，无组织有机废气排放量为0.005t/a，氯化氢排放浓度为0.404mg/m3，有组织排放量为0.00404t/a，粉碎粉尘排放量为0.015t/a，排放浓度为7.43mg/m3。有机废气（以非甲烷总烃计）排放浓度《山西省重点行业挥发性有机物（VOCS）2017年专项治理方案》排放限值参考，粉尘、氯化氢排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中相关标准要求，可实现达标排放。 在灭菌柜中灭菌后，环氧乙烷用量的75%附着在灭菌物品进入解析房，剩余25%环氧乙烷经管道同解析房废气一起进入喷淋塔处理，喷淋塔为两级喷淋塔，总去除率为96%，处理后的废气通过一根15m高排气筒排放。则排放量为0.118t/a，灭菌、解析废气中环氧乙烷排放浓度为8.43mg/m3。 （2）废水 本项目生活用水产生量为10m3/d(2500m3/a)，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N。厂区配套设置2座化粪池（20m3/座），生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网。 食堂废水产生量为4m3/d（1000m3/a），主要污染物为COD、SS、动植物油。食堂配套设置一座1m3隔油池，食堂废水经隔油池预处理后排入市政污水管网 本项目纯水制备装置采用的是二级反渗透工艺，废水产生量为730m3/a。废水主要为盐类，水质简单，作为清净下水排放，排入雨水管网。 本项目注塑机、挤出机冷却水循环系统和灭菌柜加热用循环水系统会产生少量含盐废水，含盐废水产生量为360m3/a，此部分水为清净下水可排入雨水管道直接排放。 本项目清洗废水产生量为1.7m3/d（425m3/a），车间地面清洁废水量约为37.8m3/d（9450m3/a），该类污水主要污染物为COD、SS、氨氮和石油类。经过室外污水管网收集经市政污水管网排入忻州市污水处理厂。 本项目营运过程中需对产品的性能和微生物菌类进行检验。实验室废水产生量约50m3/a，主要污染物为COD、SS和氨氮。实验室废水经室外污水管网收集，经市政污水管网排入忻州市污水处理厂处理。 本项目处于忻州市污水处理厂的服务范围内，污水处理系统采用改良A2/O+纤维转盘滤池深度处理工艺，设计处理能力为6.5万m3/d，目前实际接纳污水6.0万m3/d，剩余处理能力约0.5万m3/d，可接纳本项目的污水。 因此，本项目废水不会对周围水环境产生不利影响。 （3）噪声 项目在运行过程中噪声主要来源于注塑机、热合机、粉碎机、挤出机、气泵、风机等生产设备在运行过程中产生的噪声，噪声源强约为65～85dB(A)。在采取选用低噪声设备、进行基础减震、将生产设备全部放置于车间内等措施后，可确保厂界噪声预测值达标排放，因此项目运营期产生的噪声对周边的环境影响较小。 （4）固体废物 本项目建成后产生的固废主要为生活垃圾、边角料、不合格产品、除尘灰、废包装、废活性炭、喷淋废液和实验室废液。其中生活垃圾产生量为31.25t/a，企业在厂内设置垃圾桶临时收集，收集后定期交由当地环卫部门处理。边角料、不合格产品产生量为37.2t/a。边角料、不合格产品均返回破碎机破碎后，送入成型工序，回收利用。破碎工序收集的除尘灰为3.28t/a。除尘灰利用编织袋封闭暂存于一般固废暂存间，以塑料粉末定期出售给塑粉回收公司。废包装材料主要为塑料编织袋，具有一定的回收利用价值，经分类收集后可出售给物资回收公司。废活性炭产生量为1.1t/a。根据《国家危险废物管理名录》（2016年本），废活性炭属于危险废物，类别为HW49，危险特性为毒性，建设单位拟在生产车间A南侧设置危废仓库，占地面积40m2，收集的废活性炭委托有相应资质的单位处理。喷淋废液属于危险废物，产生量为63.36m3/a，产生的喷淋废液利用耐腐蚀泵将喷淋废液泵入耐腐蚀塑料桶内，贮存于危废仓库，定期交由有资质单位处置。产生的实验室废液采用废液收集瓶贮存于危废仓库，定期交由有资质单位处置。收集的废碱石灰采用桶装贮存于一般固废暂存间，定期交由生产厂家回收处置。 4.环境保护措施 食堂油烟经油烟净化器处理，处理效率不低于75%；拟在车间A熔融成型工序中的注塑机、挤出机出料口上方设置集气罩，废气经集气罩收集后通过管道排入1套光氧催化+活性炭吸附装置+固态碱石灰吸附装置处理，经过处理后的废气通过1根15m高排气筒排放（DA001排气筒），在粉碎机上方配套设置集尘罩，粉尘经管道送入1台布袋除尘器处理，经过处理后的废气通过1根15m高排气筒排放（DA002排气筒）；拟在车间B熔融成型工序中的注塑机、挤出机出料口上方设置集气罩，废气经集气罩收集后通过管道排入1套光氧催化+活性炭吸附装置+固态碱石灰吸附装置处理，经过处理后的废气通过1根15m高排气筒排放（DA003排气筒），在粉碎机上方配套设置集尘罩，粉尘经管道送入1台布袋除尘器处理，经过处理后的废气通过1根15m高排气筒排放（DA004排气筒）。光氧+活性炭吸附装置对有机废气的处理效率79%，固态碱石灰吸附装置对氯化氢处理效率80%，布袋除尘器除尘效率为99%。 灭菌、解析废气经管道输送通入两级喷淋塔，两级喷淋塔的总去除率96%。处理后的废气经15m高排气筒排放（DA005排气筒）。 本项目设置一个污水总排口（DW001），食堂配套设置一座1m3隔油池，食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一起排入化粪池预处理，然后与清洗废水、车间地面清洁废水和实验室废水一并经污水总排口通过市政污水管网排入忻州市污水处理厂处理。 纯水制备产生的废水主要含盐类，水质简单，作为清净下水排放，排入雨水管网。注塑机、挤出机冷却水循环系统和灭菌柜加热用循环水系统会产生少量含盐废水，此部分水为清净下水可排入雨水管道直接排放。 在采取选用低噪声设备、进行基础减震、将生产设备全部放置于车间内等措施后，可确保厂界噪声预测值达标排放，项目运营期产生的噪声对周边的环境影响较小。 企业在厂内设置垃圾桶临时收集，生活垃圾收集后定期交由当地环卫部门处理。边角料、不合格产品均返回破碎机破碎后，送入成型工序，回收利用。除尘灰利用编织袋封闭暂存于一般固废暂存间，以塑料粉末定期出售给塑粉回收公司。废包装材料主要为塑料编织袋，具有一定的回收利用价值，经分类收集后可出售给物资回收公司。废活性炭属于危险废物，类别为HW49，危险特性为毒性，建设单位拟在灭菌车间北侧设置危废仓库，占地面积40m2，收集的废活性炭委托有相应资质的单位处理。喷淋废液属于危险废物，利用耐腐蚀泵将喷淋废液泵入耐腐蚀塑料桶内，贮存于危废仓库，定期交由有资质单位处置。产生的实验室废液采用废液收集瓶贮存于危废仓库，定期交由有资质单位处置。收集的废碱石灰采用桶装贮存于一般固废暂存间，定期交由生产厂家回收处置。 5.主要环境影响 本项目在严格执行报告中提出的各项措施后，对区域环境空气质量、声环境影响较小；项目设置化粪池、隔油池对污废水进行预处理后经市政污水管网排入忻州市污水处理厂集中处理；运营产生的固废均能合理处置。 因此，本项目投产运营后，在采取评价提出的污染防治对策后，对周围环境的影响较小，能够维持区域环境质量现状。 6. 环境管理与监测计划 企业应设置环境管理机构，制定环境管理制度，并根据污染物的排放特征，依据国家发布的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保部门的要求，指定本项目的监测计划和工作方案，明确监测项目、取样位置和监测频率，定期开展环境监测工作。 7.结论 综上所述，山西诚壹生物技术有限公司医用高分子材料制品研发生产项目符合相关产业政策，项目选址可行，项目运营后可做到各类污染物达标排放，对周围环境影响较小，实现了经济、社会和环境效益的统一，在严格执行报告中提出的各项措施后，从环保角度考虑，本项目建设是可行的。 二、建议 (1)重点对本项目危险废物加强管理，做好台账管理工作； (2)通过定期环境知识培训，提高员工环境素养，使每位员工都积极参与环境监督和管理，加强环保宣传教育，提高职工的环保意识； (3)定期对污染治理设施进行保养和检修，建立健全环保管理制度和运行台账； (4)绿化工程对保护和改善环境方面起着特殊的作用，它具有较好的调温调湿、净化空气、减弱噪声等功能。因此，必须加强绿化，使厂区绿化面积达到6571m2。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 地理位置及环境保护目标图 附图2 区域位置关系图 附图3 地表水系图 附图4 四邻关系图 附图5 城市规划图 附图6 水源地位置关系图 附图7 总平面布置图 附件1：委托书 附件2：立项文件 附件3：营业执照 附件4：土地手续 附表： 基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

图1  本项目水量平衡图(非采暖期)单位：m3/d

0.05

生活用水

食堂用水

绿化用水

新鲜水

88.0

12.5

5

3.75

10

2.5

4

3.75

隔油池

1

纯水制备用水

0.25

0.8

1.44

水循环系统用水

实验室用水

喷淋塔用水

清洗用水

化粪池

清净下水

收集贮存

有资质单位处置

2.5

0.253

1.7

0.2

2.92

0.253

4.8

12

11.68

空调、灭菌车间

8.76

4.36

市政污水管网

车间地面清洁用水

47.26

37.8

3.36

图2  本项目水量平衡图(采暖期)单位：m3/d

0.05

生活用水

食堂用水

新鲜水

84.25

12.5

5

市政污水管网

10

2.5

4

隔油池

1

纯水制备用水

0.25

0.8

1.44

水循环系统用水

实验室用水

喷淋塔用水

清洗用水

化粪池

清净下水

收集贮存

有资质单位处置

2.5

0.253

8.76

0.253

4.8

12

17.52

空调、灭菌车间

8.76

10.2

1.7

0.2

17.9

车间地面清洁用水

47.26

37.8

粒料

熔融成型一

裁剪

检验

中间站

热合

组装

检验

包装

灭菌、解析

检验

入库

检验

部分外购件

清洗

电烘干

图3 生产工艺流程图

废气

废气

废水

边角料

不合格产品

粉碎

不合格产品

粉尘

二级喷淋塔

喷淋废液

周转箱、工具

废水

废气