建设项目环境影响报告表

（公示本）

项目名称：忻州市国宏商贸有限公司上汽荣威4S店项目

建设单位：忻州市国宏商贸有限公司

编制日期：2019年7月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 忻州市国宏商贸有限公司上汽荣威4S店项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 忻州市国宏商贸有限公司 |
| 法人代表 |  | 联系人 |  |
| 通讯地址 | 忻州市开发区九原东街 |
| 联系电话 |  | 传真 |  | 邮政编码 | 034000 |
| 建设地点 | 忻州市开发区九原东街 |
| 立项审批 部门 | -- | 批准文号 | -- |
| 建设性质 | 新建☑改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | 汽车零售F5261 汽车零配件零售F5262 汽车修理O8011 |
| 占地面积 （平方米） | 7762.50 | 绿化面积 （平方米） | 300 |
| 总投资 （万元） | 600 | 环保投资 （万元） | 36 | 环保投资占总投资比例（%） | 6% |
| 评价经费 （万元） | -- | 投产日期 | 2019.06 |
| 工程内容及规模： 一、项目概述 忻州市国宏商贸有限公司是上汽集团授权的忻州荣威汽车全系销售、售后服务、零配件供应、信息反馈为一体的4S店。公司成立于2016年8月，位于忻州市经济开发区九原东街（汉鼎国际酒店东200米）。租用奇瑞4S店场地、车间及展厅，主要销售及维修荣威汽车，主要建设内容为添置维修工具及配套设施等，项目占地面积7762.50m2，总建筑面积3917.66m2，项目投产后年销售新车300台，其中汽油车120台，油电混动80台，纯电动100台，年售后维修150台次，其中汽油车80台，油电混动30台，纯电动40台，可解决40人的就业问题。 二、评价过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年版）中“四十 社会事业与服务-114批发零售市场”和“126汽车、摩托车维修场所”，需编制环境影响报告表，忻州市国宏商贸有限公司委托山西晋新科源环保科技有限公司进行该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。 接受委托后，评价单位立即组织环评人员赴现场进行实地踏勘，收集了有关资料，对本项目所在区域的自然环境、社会经济环境、环境质量现状进行了全面调查，根据工程特点和环境特征，进行了环境影响因素识别和评价因子的筛选，确定了本项目排放的污染物，对排放的污染物进行了环境影响分析，并提出了具体的防治措施。依据国家环境保护法律法规、标准及技术规范，编制完成了《忻州市国宏商贸有限公司上汽荣威4S店项目环境影响报告表》（送审本）。忻州经济开发区建设环保管理部于2019年6月13日，在忻州经济开发区主持召开了《忻州市国宏商贸有限公司上汽荣威4S店项目环境影响报告表》技术审查会，根据技术审查意见，我们对报告表进行了认真、细致的修改和完善，编制完成了《忻州市国宏商贸有限公司上汽荣威4S店项目环境影响报告表》（报批本），现提交建设单位报请环保主管部门审批。 三、“三线一单”符合性 1、生态保护红线 根据《生态保护红线划定技术指南》，山西省生态保护红线可能涉及的区域主要包括水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性维护区等陆地重要生态功能区，或水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、高寒生态脆弱区、干旱、半干旱生态脆弱区等陆地生态环境敏感区和脆弱区、国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等禁止开发区。 根据《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》中坚守底线，严格保护的原则，牢固树立底线意识，将生态保护红线作为编制空间规划的基础。强化用途管制，严禁地质公园、水源地等。选址禁止在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区、禁止开发区等生态保护区，不能任意改变用途，杜绝不合理开发建设活动对生态保护红线的破坏。 本项目位于忻州市开发区九原东街，评价范围内无自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等敏感因素，不涉及水土保持区、水土流失敏感区等；项目选址不涉及生态保护红线。 2、环境质量底线 据调查，本项目周边环境空气、地表水、地下水、声环境良好。本项目采取环评提出的各项措施后，不会增加对区域环境的压力，不会影响区域环境质量，符合区域环境质量控制的要求。 3、资源利用上线 本项目为对水、电及原材料消耗较小。不会突破区域资源利用上线要求。符合资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订版）》，本项目不属于其中鼓励类、限制类、淘汰类；故本项目属于允许类。符合国家产业政策。本项目不属于环境准入负面清单。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 四、项目基本情况 1、项目名称：忻州市国宏商贸有限公司上汽荣威4S店项目 2、建设单位：忻州市国宏商贸有限公司 3、建设地点：项目位于忻州市开发区九原东街，东南侧为广汽传祺店，南侧为九原东街，西侧为盐业公司，北侧为一块空地。项目地理位置具体见附图1，四邻关系图见附图2。 4、建设性质：新建 5、项目总投资及来源：项目总投资600万元，资金全部由企业自筹。 五、工程概况 1、主要建设内容及建设规模： 项目占地面积7762.50 m2，总建筑面积3917.66m2。主要的建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。本项目平面布置图见附图3。 表1 工程建设内容组成表 名称 建设内容及规模 主体工程 销售展厅 汽车销售展厅1间，钢结构，建筑面积800m2（40m×20m×8m），包括展厅、精品区、客服区、客休区、销售区、收银区、售后服务区及新车交车区等 办公区 销售展厅北，两层，钢结构，建筑面积435.47m2（40m×10.89m×3m），包括培训室、董事长办公室、办公室、交安委、总经理室、档案室、副总经理室、财务室、行政办、会议室、雨篷、客休区及电控室等 机修车间 位于维修车间中部，钢结构，建筑面积730.79m2（40m×18.27m×6m），包括汽车维修、清洗等 钣金车间 位于维修车间，一层，钢结构，建筑面积600m2（40m×15m×6m），包括烤漆房，钣喷工位，喷漆车间 休息区 位于维修车间东侧，钢结构，建筑面积60m2（15m×4m×3m） 配件室 位于休息区东侧，钢结构，建筑面积125m2（31.25m×4m×3m），包括备件库，旧件库 辅助工程 地上停车场 厂区院内共设地上停车位20个（5m×2.5m） 门卫室 位于厂区东南角，建筑面积15m2（5m×3m×2.5m） 职工生活区 位于厂区东侧，二层，建筑面积1151.40m2（35.98m×32m×2.8m） 消防工程 建筑物内每层的消防箱内设消防泵按钮，火灾时手动按钮直接启动消防泵。楼内每层按照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005设置建筑灭火器 公用工程 供电 由当地供电网统一供电，厂内设80KV变压器一台，用电负荷为30万kWh/a，能满足项目用电需求 供水 由城区水管网供给，能满足项目用水需求 供热及制冷 接入城市集中供暖，夏季采用一台中央空调制冷 环保工程 废水 生活废水 外来人员废水、职工生活废水均排入厂区化粪池，化粪池容积10m3（2.5m×2m×2m），经化粪池处理后排入忻州市市政污水管网 食堂废水 食堂废水经1m3（1m×1m×1m）隔油池沉淀后进人忻州市市政污水管网 生产废水 洗车水经5m3（2.5m×2m×1m）沉淀池沉淀后回用，含油废水经隔油沉淀后进人忻州市市政污水管网 中央空调排水 清净下水，直接排入城市雨水管网 大气 食堂油烟 食堂主要燃料为天然气 采取的防治措施为：安装油烟净化器，油烟去除率为85% 汽车尾气 由于国家已禁止使用化油器的汽车，属低源排放，且汽车进出时间非常短暂，所以汽车尾气对环境空气的影响已大大减小 焊接烟气 部分零件需焊接，会产生少量焊接废气； 采取的防治措施为：设2台移动式焊接烟气净化器，净化效率90%，处理后车间内无组织排放，通过厂房内设置完备的通风设施，设置排气扇保证厂房内的空气流通 维修车间 车间整形加工、抛光、打磨过程中会产生粉尘； 采取的防治措施为：本项目共1台干磨机，干磨机自带吸尘器，将打磨过程中产生的粉尘经吸尘器吸入集尘盒，定期收集，集中外售 喷漆车间 喷漆及烘干过程中会产生有机废气； 采取的防治措施为：钣金车间设1座全封闭烤漆房，配备1套滤尘网、滤棉+UV光催化+活性炭环保处理装置 噪声 高噪声设备绝大部分安装于建筑结构内，尤其是机泵、风机布置于楼顶，因此具有鞍好的隔声效果。评价提出对泵类等一些振动较大的设备设置防振基础，并在管道与设备接口处安装软性接头，以防止振动噪声向外传播，风机选型时选用低噪设备。 固体废物 生活垃圾 厂区设封闭式垃圾桶（可回收和不可回收）收集生活办公垃圾，再由当地环卫部门收集后集中处理 一般工业固废 维修过程中产生的废包装材料（废油漆桶除外）、坏车灯、废零部件及打磨过程中产生的废砂纸等固废，经收集后暂存于12 m2的一般固废暂存间（3m×4m×3m），定期送废品收购站销售，部分废零部件由厂家回收；焊接过程中产生的废焊条、焊渣，收集后暂存于12 m2的一般固废暂存间（3m×4m×3m），定期送往废品回收公司回收 危险废物 在维修车间西北角建设一座27 m2（9m×3m×2.5m）危废暂存间，用于存放厂区危险废物，且暂存间做相关防渗、防淋、防起尘等措施，室内设围堰，危险废物用专用垃圾箱及时收集后，按种类分区暂存于危废暂存间，由有资质单位运走处置，拉运频次约每月一次 生态 厂区绿化 对厂区空地进行绿化，绿化面积300m2 厂区道路 厂区路面、地面全部硬化 2.主要设备 该项目主要生产设备情况见表2。 表2 主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号、规格 数量（台） 1 液压双柱举升机 3.2T 11 2 剪式举升机 2.2T 1 3 四轮定位检测仪 3.5T 1 4 扒胎机 1 5 轮胎动平衡校正仪 1 6 空压机 3.34m³/min、22kW 1 7 氮气机 1 8 卧式千斤顶 1 9 台式大梁校正仪 1 10 充电机 通用 1 11 外形修复机 1 12 接油机 1 13 工具车 2 14 机修成套通用工具 2 15 手动棘轮扳手 1 16 气动冲击扳手 2 17 车身修复拉具 1 18 二氧化碳保护焊机 1 19 服务车 1 20 车身大梁校正仪 1 21 气动泵 1 22 喷漆枪 2 23 PC专用检测仪 1 24 仿腐涂料喷枪 1 25 蓄电池测试仪 1 26 蓄电池充电设备 1 27 内窥镜 1 28 尾气分析仪 1 29 便携式万用表 2 30 灯光测试仪 2 31 电子检漏仪 1 32 自带吸尘器的打磨机 2 33 烤漆房废气处理装置 1 3.原辅材料 本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表3。 表3 主要原辅材料一览表 序号 名称 重要组份、规格、指标 年耗量 来源及运输 1 汽车配件 总成、轮胎、配件等 \ 外购，汽车运输 2 水性油漆 溶剂、树脂、颜料、添加剂等 0.2t 外购，汽车运输 3 稀释剂 0.18t 外购，汽车运输 4 防冻液 0.35t 外购，汽车运输 5 洗车剂 消泡剂、活性剂等 300L 外购，汽车运输 6 机油 3t 外购，汽车运输 7 润滑油 0.6t 外购，汽车运输 8 机滤 350个 外购，汽车运输 9 空滤 400个 外购，汽车运输 10 汽滤 400个 外购，汽车运输 11 焊丝 1.5t 外购，汽车运输 12 二氧化碳 0.5t 外购，汽车运输 主要材料说明： （1）水性油漆： 水性漆与传统溶剂型漆一样，基本成分包括溶剂、树脂、颜料和添加剂等。水性中涂漆主要有聚酯和聚氨酯漆，其施工固体分较高，一般为50％～60％。水性中涂漆的抗石击性能优于传统溶剂型中涂漆，醋酸丁酯、醋酸乙酯、丁醇、甲苯、二甲苯、二甲苯成分分配比例为：13.5：5.7：9.6：4.4：3：2.4。 稀释剂： 稀释剂是一种为了降低树脂粘度，改善其工艺性能而加入的与树脂混溶性良好的液体物质。油漆稀释剂主要成为醋酸丁酯、醋酸乙酯、醋酸戊酯、甲苯、苯、二甲苯、脂肪烃、丁酮、丙酮、甲基异丁酮、醇醚类溶剂，其中醋酸丁酯、醋酸乙酯、丁醇、甲苯、二甲苯、二甲苯成分分配比例为：25：22：20：15：2：14。 机油： 机油即发动机润滑油，润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质；添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。 表4 油漆与稀释剂物料平衡分析表 序号 进料 出料 1 水性油漆 0.2t/a 固定份（车漆） 0.13t/a 挥发份 0.07t/a 2 稀释剂 0.18t/a 固定份（车漆） 0.03t/a 挥发份 0.15t/a 合计 0.38t/a 0.38t/a 水性漆喷涂到汽车表面干化后，挥发份逐步挥发，形成的固定份附着在汽车表面形成车漆。本项目油漆、稀释剂放在钣金车间内，分类分区域暂存，地面防渗处理，并配置相应的应急处置工具。项目油漆、稀释剂等存储过程中不会对环境产生不利用影响。 4.工作制度与劳动定员 本项目工作制度为年工作日350天，每天工作8小时，本项目定员40人。 5.公用工程 （一）给排水 1、给水系统 水源由忻州市忻府区市政给水管网供给，能满足项目用水需求。 2、用水及排水 (1)用水 本项目用水包括生活用水、洗车用水、中央空调补充水、绿化用水及道路洒水等。本项目采用水冲厕所。 ①生活用水 生活用水主要为员工的饮用水和洗漱用水，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049-2015），职工生活用水量按照50L/d·人计，本项目劳动定员40人，即生活用水量为2m3/d，则年用水量为700m3/a。 ②洗车用水 本项目洗车用水量为120L/车·次·d，每天约5辆车，则日用水量0.6m3/d。 ③本项目夏季制冷使用中央空调，中央空调冷却水可循环使用，根据空调水系统循环流量计算公式，制冷期天数取140天，每天8小时，循环水系数取1.0，本项目冷却塔循环水量见表4： G=0.86Q/AT 式中：Q-为空调负荷； AT-为水系统温差，℃（取6℃）； G-为水系统循环流量m3/h。 表5 冷却塔循环水量 负荷(KW) 循环冷却水量( m3/h) 循环冷却水量( m3/d) 冷却塔制冷 325.23 46.5 375.65 制冷期：计算得本项目制冷期中央空调系统循环水量为375.65m3/d。冷却塔循环用水的损失主要包含蒸发损失水、飞溅损失水及定期排放损失水，循环用水补充量为总循环水量的0.5%，即本项目冷却塔最大补充水量为l.86m3/d，补充水为软水，软水制备采用树脂交换软水设备，软水制得率为90%，则冷却塔共需补充新鲜水2.08m3/d。本项目制冷期损失量为补水量的55%，即l.04m3/d，剩余的0.84 m3/d排放。 ④绿化用水 本项目设置绿化面积300m2，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049-2015），绿化用水量按0.28m3/m2·a计，则绿化用水量为：0.28m3/m2·a×300m2=84m3/a，日消耗绿化用水约0.4m3/d。 ⑤道路洒水：本项目道路面积约为1500m2，据《山西省用水定额》（DB14/T1049-2015），道路洒水0.5L/m2·次，2次/d，用水量1.5m3/d。 (2)排水系统 本项目排水系统采用雨污分流系统，包括雨水排水及污水排水两部分。 雨水：屋面雨水经落水管与地面雨水汇集后，排到市政雨水管网。 污水：该项目的废水主要为生活污水、厨房废水、洗车废水及中央空调排水。 根据用水情况估算，本项目洗车用水蒸发量按照用水量的5%计算，则本项目的生活污水排放量约为0.57m3/d，年排水量为199.5m3。职工日常污水排放量按照用水量的80%计算，则本项目的生活污水排放量约为1.6m3/d，年排水量为560m3。中央空调排水量制冷期为1.14m3/d。 本项目生活污水全部排入化粪池，经化粪池处理后排入忻府区市政污水管网；洗车废水经隔油池后排人市政污水管网，最终进入忻州市污水处理厂；中央空调冷凝水和冷却循环水均属于清净下水，可以直接排入雨水管道。 本项目用水量及废水产生量一览表详见表6。水平衡图见图1。 表6 全厂用排水量表 序号 用水类型 用水定额 数量 用水量（m3/d） 废水产生量（m3/d） 备注 1 生活用水 40L/人·d 40人 2 1.6 350d 2 洗车用水 120L/车·次·d 5车 0.6 0.57 350d 3 制冷期中央空调补充水 2.08m2/d / 2.08 1.14 - 4 绿化用水（非采暖期） 0.28m3/m2·a 300m2 0.4 - 210d 5 道路洒水（非采暖期） 0.5L/m2·次 1500 m2 1.5 - 210d 合计 非采暖期 6.58 3.31 采暖期 2.6 2.17 图1-1 水平衡图 （单位：m3/d）采暖期 图1-2 水平衡图 （单位：m3/d）非采暖期 （二）热力供应 本项目冬季供热接入城市集中供暖。 （三）供电工程 本项目电源由附近高压线引入，经80KVA变压器分配给各用电设备。 （四）燃气供应 本项目燃气接自城市天然气管网。 6、主要技术经济指标 本项目的主要技术经济指标见表7。 表7 主要经济技术指标 序号 指标名称 单位 数量 一、基本指标 1 总占地面积 m2 7762.50 2 总投资 万元 600 3 环保投资 万元 34.5 4 环保投资占总投资比例 % 5.75% 二、工作制度及劳动定员 1 职工定员 人 40 2 工作制度 班制 每天一班制，每班工作8h，年工作350d 8、环保投资估算 本项目总投资600万元，资金全部为企业自筹。环保投资36万元，占总投资比例的6%。环保投资见表8。 表8 环保投资一览表 类别 污染源 污染物名称 环保措施 投资金额 (万元) 大气污染物 职工食堂 食堂油烟 安装油烟净化器，油烟去除率为85% 1 车辆 汽车尾气 由于国家已禁止使用化油器的汽车，属低源排放，且汽车进出时间非常短暂，所以汽车尾气对环境空气的影响已大大减小 - 维修车间 焊接烟气 设2台移动式焊接烟气净化器，净化效率90%，处理后车间内无组织排放，通过厂房内设置完备的通风设施，设置排气扇保证厂房内的空气流通 0.5 粉尘 本项目共1台干磨机，干磨机自带吸尘器，将打磨过程中产生的粉尘经吸尘器吸入集尘盒，定期收集，集中外售 - 喷漆车间 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 钣金车间设1座全封闭烤漆房，配备1套滤尘网、滤棉+UV光催化+活性炭环保处理装置，并经排气筒排出，排气筒高度不低于15m 15 水污染物 生活污水 COD、BOD5、SS 外来人员废水、职工生活废水均排入厂区化粪池，化粪池容积10m3（2.5m×2m×2m），经化粪池处理后排入忻州市市政污水管网 3 食堂废水 油类、SS 食堂废水经1m3（1m×1m×1m）隔油池沉淀后进人忻州市市政污水管网 0.5 洗车废水 油类、SS 洗车水经5m3（2.5m×2m×1m）沉淀池沉淀后回用，含油废水经隔油沉淀后进人忻州市市政污水管网 1.5 中央空调排水 清净下水 直接排入城市雨水管网 0.5 固体废物 办公区 生活垃圾 厂区设封闭式垃圾桶（可回收和不可回收）收集生活办公垃圾，再由当地环卫部门收集后集中处理 1 机修车间 钣金车间、隔油池 一般工业固体废物 维修过程中产生的废包装材料（废油漆桶除外）、坏车灯、废零部件及打磨过程中产生的废砂纸等固废，经收集后暂存于12 m2的一般固废暂存间（3m×4m×3m），定期送废品收购站销售，部分废零部件由厂家回收；焊接过程中产生的废焊条、焊渣，收集后暂存于12 m2的一般固废暂存间（3m×4m×3m），定期送往废品回收公司回收 3 危险废物 在维修车间西北角建设一座27 m2（9m×3m×2.5m）危废暂存间，用于存放厂区危险废物，且暂存间做相关防渗、防淋、防起尘等措施，室内设围堰，危险废物用专用垃圾箱及时收集后分类暂存于危废暂存间，暂存后由有资质单位拉走处理，处理频次约每月一次 6 噪声 生产设备 噪声 设置减速、禁鸣等提示标志，隔声减振，风机软连接，出口设置消声器 1 绿化 绿化面积300m2 3 合计 36 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租用奇瑞4S店销售场地、车间及展厅，经现场调查，原奇瑞4S店运行管理较规范，生活污水已接入城市污水管网，采暖采用集中供热。现场调查未发现遗留环境问题。 |

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气： 经过现场勘查，该项目属于环境空气质量功能区划中规定的二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，标准值见下表。 环境空气质量标准（GB3095-2012）二级标准 污染物名称 年平均 24小时平均 1小时平均 单 位 TSP 200 300 / μg/Nm3 PM10 70 150 / PM2.5 35 75 / SO2 60 150 500 NO2 40 80 200 2、地表水： 根据 《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），本项目所在区域地表水为南云中河，水环境功能为工业用水保护，水质要求为Ⅳ类，本区地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，见下表。 《地表水环境质量标准》IV类水质标准 单位：mg/L 污染物 pH 硫化物 COD BOD5 氨氮 标准值 6-9 ≤0.5 ≤30 ≤6 ≤1.5 污染物 总磷 氟化物 石油类 阴离子表面活性剂 标准值 ≤0.3 ≤1.5 ≤0.5 ≤0.3 备注：pH无量纲，其他单位为mg/L 3、地下水： 根据地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）中Ⅲ类水质标准，具体数值见下表。 地下水环境质量标准 （单位：mg/L，PH除外） 项目 pH 总硬度 氟 物 氨氮 硝酸盐 亚硝酸盐 氰化物 标准值 6.5-8.5 ≤450 ≤1.0 ≤0.2 ≤20 ≤0.02 ≤0.05 项目 挥发酚 铁 锰 砷 汞 细菌总数 总大肠菌群 标准值 ≤0.002 ≤0.3 ≤0.1 ≤0.05 ≤0.001 ≤100 ≤3.0 注： 总硬度以CaCO3计，总大肠菌群单位为 个/L，细菌总数单位为 个/mL。 4、声环境 经过现场勘查，本项目处于居住、商业、交通混杂区，声环境功能区划为2类声环境功能区，南厂界紧邻九原东街，根据《声环境功能区划分技术规范》(GB/T 15190–2014)，交通干线边界外55m范围内区域划分为4a类声环境功能区，故项目南厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。其余各厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。标准值见下表。 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB（A） 类 别 昼 间 夜 间 备注 2类 60 50 厂界东、西、北侧 4a类 70 55 厂界南侧 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 运营期无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准限值，标准值见下表。 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 排气筒高度（m） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度 粉尘 120 15 3.5 周围外浓度最高点 1.0 mg/m3 运营期有机废气排放执行《山西省重点行业挥发性有机物（VOCS）2017年专项治理方案》中的标准，标准值见下表。 《山西省重点行业挥发性有机物（VOCS）2017年专项治理方案》 环境要素 污染物 浓度限值（mg/Nm3） 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 有机废气 甲苯与二甲苯合计 20 周界外 最高浓度 -- 二甲苯 -- 0.2 非甲烷总烃 60 2.0 2、废水 本项目生活污水和含油废水经隔油池后经市政管网进入污水处理厂，废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准，标准值见下表。 污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）B级标准单位：mg/L (pH除外) 污染物 pH 悬浮物 化学需氧量 生化耗氧量 氨氮 石油类 标准值 6.5-9.5 400 500 350 45 15 3、厂界噪声 施工期作业噪声限值执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011），标准值见下表。 建筑施工场界噪声排放标准 等效声级LAeq：dB（A） 昼 间 夜 间 70 55 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4a类标准，标准值见下表。 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别 昼间 夜间 备注 2类 60dB（A） 50 dB（A） 厂界东、西、北侧 4a类 70 55 厂界南侧 4、固体废物 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单的相关要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| 总量控制指标 | 根据山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发[2015] 25号）中第一章第三条的规定“属于环境统计工业源调查行业范围内(《国民经济行业分类》(GB/T4754)中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 本项目不属于上述行业，因此，不需要申请总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

营运期： 图3 运营期工艺流程 本项目汽车销售基本不产生污染物，主要产污环节为车辆保养和修理，保养和修理的生产程序主要为检修、装配、钣金、喷漆及车辆保养等工序。 车间主管收到接车通知后，快速接收车辆。随后与接待业务核对修理卡、问诊表中的内容，并且根据修理卡、问诊表要求，合理安排维修技师和工位。维修技师根据修理手册进行领料作业和维修作业。在维修卡记录作业内容和故障原因，主修工签字确认，最后做完工检查。在进行零部件领取及维修作业时会产生一定噪声，另外在维修时会产生废包装材料、坏车灯等固废，同时还会有部分废机油、废含油棉纱手套、废刹车油以及废活性炭和过滤棉等危险固废。本项目机油的最大储存量为1t/a，机油储存间位于维修车间内机修车间。在维修过程中有部分部件需焊接，会产生少量焊接废气，主要成分为氮氧化物、碳氧化物及少量烟尘，产生量极少。另外，机修车间部分零部件清洗时，会采用专用的清洗机（不使用任何清洗剂），清洗废水直接回流到清洗机接油盘内，并且严格要求操作过程。 1、售车工艺流程简述： 购车的客户进入展厅后自行选购汽车，满意后付费提车，并填写相关表格。完毕后由售后服务部将客户资料输入计算机，对外销车辆进行质量追踪，同时对客户进行温馨提示，并及时将客户返回的信息反馈生产厂家，帮助厂家进一步提高产品质量。提车时，会产生少量汽车尾气，主要成份为CO、NOx、HC等。 2、汽车保养工艺流程简述： 常规的汽车保养项目主要为换机油、润滑油等，此过程中，汽车进出车间会产生少量汽车尾气，属低源排放，主要成份为CO、NOx、HC等，零件更换过程中会产生废机油、废润滑油、废棉纱等危险废物。在汽车清洗过程中，会产生少量清洗废水及少量砂石子。 3、钣金工艺流程简述： 事故车进入厂内后，经报价作业指导、检测后，一般分为以下两种情况： （1）中小损伤车 事故车经检测后，若经判定为中小损伤车，则进行以下流程： a.相关零件拆卸：主修工对车体进行检查，将以受损的零部件拆卸下来。在此过程中会产生机械碰撞噪声。 b通过钣金拉出，工程的粗矫正、用锤子或垫铁的矫正、单个零件的更换：相关零件拆卸后，一般分为三种情况，①通过钣金拉出工程的粗矫正；②用锤子、垫铁对车体进行矫正；③需要更换单个的零部件。在这一环节，会产生一定的机械撞击声，零部件更换时会产生部分废零件。 c用原子灰的整形精加工：对车辆表面喷涂原子灰进行整形精加工。原子灰属危险化学品，使用时配套以工作服、工作帽、安全鞋、护目镜、防尘口罩等，此过程中会产生粉尘，废活性炭面罩、废手套等，此外，原予灰存放于阴凉处，远离热源、避免阳光、避免积压、碰撞。 d防锈处理：在汽车挡风玻璃框、引擎盖、前罩板及行李箱等位置贴复合膜来进行防锈。 e钣金修理作业完工。修理结束后经检查确定修理按质完成，结束整个工序。 （2）大损伤车 事故车经检测后，若经判定为大损伤车，则进行以下流程： a若需要更换零件的，则进行相关零件的拆卸，随后用机器对车声车架进行粗矫正，更换掉已损伤的零件，用钣金校正机器将零件对合，最后进行汽车总装配。检修完工进行汽车试验。整个过程中会产生机械碰撞噪声。车身损伤零件更换时会产生部分废零件。汽车试验过程中会产生少量汽车尾气，主要成份为CO、NOx、HC等。 b若是发电机出现故障，则对发电机及零件进行解体，然后对解体零件进行分类、检修，最后进行汽车总装配。检修完工进行汽车试验。整个过程中会产生机械撞击噪声。 4、喷漆工艺流程简述： 在钣金车间设有喷漆车间。整个车间设1座全封闭烤漆房，对检修完需要喷漆的车辆及损伤车辆进行喷漆，喷漆烘干方式采用三灯短波红外线烤灯烘干，具有脉冲超声波烤漆功能，可以全自动烤漆。本项目喷漆过程中使用的油漆为水溶性油漆，主要成份为丙烯酸酯，另外含有少量溶剂（含少量的甲苯、二甲苯、非甲烷总烃），水性漆无毒无味，为水溶性，对环境影响较小，油漆用量0.2t/a。 （1）车辆经检测，判定为是因轻微损伤造成的划痕或砂石，则在需涂原子灰或底漆与旧油漆的接触口做出羽状边，通过打磨机，对车身原子灰进行打磨；进行表层底漆及硝基原子灰的喷涂，再次进行打磨；然后喷涂面漆，最后进行抛光处理，结束工序。此过程中打磨时会产生一定的粉尘。喷漆过程中会产生挥发性的有机废气，如甲苯、二甲苯、非甲烷总烃。 （2）车辆经检测，判定为是因重度损伤造成的下陷，则需要先用打磨垫打磨，然后做羽状边，仔细打磨车身原子灰，作羽状边，然后进行1中的工序；若判定为因重度损伤造成的脱皮、龟裂或痱子点，则先用打磨垫打磨、去除已损的漆层，然后直接喷涂表层底漆，接着1中的流程继续后续处理。 （3）车辆经检测，判定为需重新换件，则直接对屯泳涂层表面进行打磨，然后喷涂表层底漆及面漆，最后进行抛光处理，完工结束。 主要污染工序： 施工期： 据现场调查，本项目不进行土建工程，只是设备的安装调试。由于设备安装均在室内进行，不在午休和夜间施工，因此，设备安装时施工对环境的影响不太明显。 运营期 1、大气污染物 （1）食堂油烟； （2）汽车进出车间时会产生少量汽车尾气，主要成份为CO、NOx、HC等； （3）钣金车间维修过程中部件焊接时会产生少量焊接废气，主要成分氮氧化物、碳氧化物及少量烟尘，产生量极少； （4）钣金车间整形精加工、抛光、打磨过程中产生的粉尘； （5）喷漆车间喷漆及烘干过程中产生的挥发性有机废气，主要为甲苯、二甲苯、非甲烷总烃。 2、水污染物 本项目废水主要为生活污水、食堂废水、洗车废水以及中央空调排水。 职工日常生活产生生活废水，主要污染物为SS、BOD5、COD等。 汽车保养时会产生一定的洗车废水和地面冲洗废水，主要污染物有COD、BOD5、SS、石油类等。 3、噪声 设备噪声，各车间零件装配、检修、打磨机打磨、喷漆机、焊机、洗车机、泡沫机、甩干机、各种机泵等机械设备运行时产生的噪声。 4、固体废物 （1）生活垃圾； （2）废包装材料（除油漆桶外）、坏车灯、废零部件及打磨过程中产生的废砂纸等； （3）焊接过程中产生的废焊条、焊渣； （4）汽车保养换机油、润滑油时产生的废机油、废润滑油等； （5）喷漆过程中产生的漆渣、废油漆桶； （6）喷漆车间废气净化产生的废滤棉、废活性炭、废滤尘网； （7）洗车隔油池油污； （8）电动汽车更换的蓄电池。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类 型 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 职工食堂 | 食堂油烟 | -- | 1.36kg/a | 1.33mg/m3 | 0.204kg/a |
|  | 汽车尾气 | CO，NOx，HC | 无组织 | 极少量 | 无组织 | 极少量 |
|  | 焊接过程 | COx，NOx， 烟尘 | 无组织 | - | 无组织 | - |
|  | 打磨过程 | 粉尘 | 无组织 | 极少量 | 无组织 | 极少量 |
|  | 喷漆房 | 非甲烷总烃 | 0.0074mg/m3 | 0.012kg/a | 0.001mg/m3 | 0.002kg/a |
|  |  | 甲苯 | 0.002mg/m3 | 0.004kg/a | 0.0003mg/m3 | 0.0005kg/a |
|  |  | 二甲苯 | 0.004mg/m3 | 0.006kg/a | 0.0005mg/m3 | 0.001kg/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS | 生活污水排入厂化粪池，经化粪池处理后排入市政污水管网 |
|  | 厨房废水 | 油类、SS | 厨房含油废水经隔油池后进入市政污水管网，最终排入忻州市污水处理厂 |
|  | 洗车废水 | 油类、SS | 洗车废水经沉淀后循环使用，含油废水经隔油池后进入市政污水管网，最终排入忻州市污水处理厂 |
|  | 中央空调排水 | 清净下水 | 直接排入城市雨水管网 |
| 固体废弃物 | 日常生活 | 生活垃圾 | 7.3t/a | 厂区设封闭式垃圾桶（可回收和不可回收）收集生活办公垃圾，再由当地环卫部门收集后集中处理 |
|  | 一般工业固体废物 | 废包装材料、废零部件、废砂纸 | 2t/a | 收集后暂存于12 m2的一般固废暂存间（3m×4m×3m），定期送废品收购站销售，部分废零部件由厂家回收 |
|  |  | 废焊条、焊渣 | 0.16t/a | 收集后暂存于12 m2的一般固废暂存间（3m×4m×3m），定期送往废品回收公司回收 |
|  | 危险废物 | 废机油、废润滑油 | 0.44t/a | 在维修车间西北角建设一座27 m2（9m×3m×2.5m）危废暂存间，用于存放厂区危险废物，危险废物用专用垃圾箱及时收集后，按种类分区暂存于危废暂存间，由有资质单位运走处置，拉运频次约每月一次 |
|  |  | 废旧蓄电池 | 16.8t/a |  |
|  |  | 漆渣、废油漆桶 | 0.005t/a |  |
|  |  | 废滤棉、废活性炭、废滤尘网 | 0.15t/a |  |
|  |  | 洗车隔油池油污 | 0.03t/a |  |
| 噪声 | 设备运行 | 噪声 | 70~75dB(A) | 昼间＜60 dB(A) |
|  | 泵 |  | 80~85dB(A) | 夜间＜50 dB(A) |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目为新建项目，选址区附近无重要的生态保护区，也无需要特殊保护的树种，项目产生的废水、废气、噪声和固体废物经过处理后，对周围生态环境的影响甚微。 |

# 环境影响分析

建设期环境影响分析及防治措施 据现场调查，本项目不进行土建工程，只是设备的安装调试。由于设备安装均在室内进行，不在午休和夜间施工，因此，设备安装时施工对环境的影响不太明显。 营运期环境影响分析及防治措施 一、大气环境影响分析 1、食堂油烟 本项目食堂厨房共有基准灶头为 2 个，属于小型型餐饮单位。本项目厨房内安装 1台油烟净化器，油烟去除率为85%，排气口设置在建筑楼顶。 根据项目人员构成，每天就餐人数预计 40人。据类比调查，目前每天人均食用油用量约为 30g/人，则项目职工年耗食用油 1.31t/a。根据《社会区域类环境影响评价》( 中国环境科学出版社) 提供的对大量餐馆、宾馆、学校、机关以及居民炊事的调查测试结果，餐馆炊事过程中，吨油的油烟产生量为 1.035kg，则项目的油烟产生量为1.36kg/a。产生的废气经油烟机净化后，通过专用烟道送至楼顶排放。 本项目厨房内安装 1台油烟净化器，油烟去除率为 85%，排气口设置在建筑楼顶，离地高度为 15m。项目油烟排放量为0.204kg/a，排放浓度为 1.33mg/m3，油烟排放可满足满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。 饮食油烟经处理后，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模餐饮单位油烟排放标准，废气均可实现达标排放，因此，本项目对周围区域大气环境影响较小。 2、汽车尾气 本项目设有停车位20个，汽车进出厂区车间时会产生汽车尾气，主要成份为CO、NOx、HC等。由于国家已禁止使用化油器的汽车，属低源排放，且汽车进出时间非常短暂，所以汽车尾气对环境空气的影响己大大减小。 焊接烟气 钣金车间维修过程中部件焊接时会产生少量焊接废气，主要污染物为氮氧化物、碳氧化物及少量烟尘，产生量极少，影响范围主要在车间内。根据项目焊接工艺的特点，对焊机配置移动式焊接烟气净化器，对焊接废气进行净化后排放，焊接废气净化效率可达90%以上，焊接烟尘经净化器净化后车间内排放，同时厂房内设置通风设施。采取上述措施后焊接烟尘的排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中无组织排放的浓度限值，对环境影响很小。 根据类比资料，无组织排放源强见表11： 表11 焊接废气无组织排放源强统计表 污染源 污染物 源强kg/h 治理措施及效果 治理后kg/h 焊接烟气 颗粒物 0.18×10-2 焊接烟气净化器90% 0.18×10-3 4、钣金车间整形精加工、抛光、打磨过程中产生的粉尘； 据调查了解，钣金车间抛光、打磨均为人工湿法作业，基本不产尘，不会对周围空气产生明显影响。 5、喷漆车间有机废气 喷漆车间喷漆及烘干过程中产生的挥发性有机废气，主要为甲苯、二甲苯、非甲烷总烃；本项目喷漆车间喷漆及烘干过程中会产生挥发性有机废气；采取的防治措施：本项目钣金车间设1座全封闭烤漆房，配备1套滤尘网、滤棉+UV光催化+活性炭环保处理装置，并按环评相关要求设置一个排气筒，处理后的废气经排气筒排出，排气筒高度不低于15m。 本项目喷漆房配套两台风机，一台风机中组装滤尘网，另一台组装一个活性炭吸附箱，外部空气经进风风机上部进入，经滤尘网和滤棉处理，喷漆房中的废气先经装有滤尘网的风机过滤后再经组装活性炭的风机下部排入排气筒，活性境影响分析炭吸附的作用是吸附排放物中的苯系列物，使废气经排气筒达标排出。当吸附箱中的活性炭饱和时，需更换新炭，另外滤尘网也应及时更换，以保证净化效果。本项目滤尘网、滤棉、活性炭进风口处半个月更换一次，出风口一个月更换一次。喷漆房设有进风口与回风室，经过处理的气体可通过排气筒排放。 本项目喷漆房工作时间为100h，风机风量20000Nm3/h，净化后的气体经15米高的排气筒排入大气中。漆雾中有机物先经滤棉吸附，再经活性炭处理。滤棉+UV光催化+活性炭对有机物综合净化效率按86.5%计；本项目油漆用量为0.2t/a，则水性漆中非甲烷总烃、甲苯、二甲苯的量分别为0.037kg/a、0.011kg/a、0.019kg/a，经处理后非甲烷总烃排放量为0.005 kg/a，排放速率为8mg/h，排放浓度为0.001mg/m3；甲苯排放量为0.0015 kg/a，排放速率为2.4mg/h；排放浓度为0.0003mg/m3；二甲苯排放量为0.002kg/a，排放速率为0.000068kg/h；排放浓度为0.0005mg/m3。均可满足《山西省重点行业挥发性有机物（VOCS）2017年专项治理方案》中的标准要求。 6、大气环境影响预测与评价 ①预测内容 根据项目的工程分析结果，选择粉尘为预测因子，预测内容包括最大落地浓度及占标率，分析项目对评价区环境空气质量造成的影响。 ②预测模式 预测模式采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合本项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 A.Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 B.评价等级判别表 评价等级按表12的分级判据进行划分。 表12 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% C.污染物评价标准 估算模型及参数如表13。 表13 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 520000 最高环境温度/℃ 39.4 最低环境温度/℃ -25.5 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率 / 是否考虑海岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 海岸线距离/m / 海岸线方向/° / ③污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表 表14 项目无组织废气面源源强及参数 编号 名称 污染源位置 源强 （g/s） 面源长边 （m） 面源短边 （m） 质量标准（mg/m3） 1 粉尘 钣金车间 0.00005 35 25 1.0 ④计算结果分析 根据《环境影响评价计算导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中的估算模式计算了TSP的最大地面浓度占标率Pi，其中最大Pmax和D10%预测结果见表15。 表15 污染物估算模式计算一览表 距源中心下风向距离(m) TSP 预测质量浓度 占标率 m ug/m3 % 5 0.4559 0.05 21 0.6217 0.07 25 0.5407 0.06 50 0.2405 0.03 100 0.9670E-01 0.01 200 0.3762E-01 0.00 300 0.2158E-01 0.00 500 0.1076E-01 0.00 1000 0.4151E-02 0.00 5000 0.4579E-03 0.00 10000 0.1775E-03 0.00 15000 0.1019E-03 0.00 20000 0.6879E-04 0.00 25000 0.5710E-04 0.00 最大值 0.6217 0.07 出现位置 21m 由预测结果可知，TSP最大落地浓度点在21m处，最大落地浓度及占标率为：0.6217ug/m3，0.07%。占标率均小于1%，为三级评价。 ⑤大气环境影响评价结论 本项目采取有效治理措施后，污染源污染物能实现达标排放，对区域环境空气质量影响甚微。 ⑥项目大气环境影响评价自查 表16 大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级 评价范围 边长=50km□ 边长5-50km 边长=50km□ 评价因子 SO2+NO2排放量 ≥2000t/a□ 500-2000t/a□ ＜500t/a 评价因子 基本污染物（PM10） 其他污染物（TSP） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 评价标准 评价标准 国家标准 地方标准□ 附录 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据 主管部门发布的数据 现状补充监测 现状评价 达标区 不达标区 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS □ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网络模型□ 其他 预测范围 边长≥50km□ 边长5-50km 边长=5km□ 预测因子 预测因子 （TSP） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100% C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30% C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长 （3）h C非正常占标率≤100% C非正常占标率大于100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标 C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 K≤-20% K＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（粉尘） 有组织废气监测 无组织废气监测 无监测 环境质量监测 监测因子：（/） 监测点位数（/） 无监测 评价结论 环境影响 可以接收 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（/）厂界最远（/）m 污染源年排放量 SO2：（/）t/a NOx：（/）t/a 颗粒物：（/）t/a VOCs（/）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 二、水环境影响分析 本项目废水主要包括生活污水、厨房废水、洗车废水及中央空调排水。 本项目生活废水全部排入化粪池，经化粪池处理后排入忻府区市政污水管网，最终进入忻州市污水处理厂，为间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），确定评价等级为三级B。 （1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 本项目废水主要包括生活污水、厨房废水、洗车废水及中央空调排水。生活废水全部排入化粪池，经化粪池处理后排入忻府区市政污水管网，最终进入忻州市污水处理厂；厨房废水和洗车废水经隔油池处理后排入忻府区市政污水管网，最终进入忻州市污水处理厂；中央空调排水属清净下水，直接排入城市雨水管网。 由于国家已禁止使用化油器的汽车，因此在洗车时，产生的油污较少；机修车间部分零部件清洗时，会采用专用的清洗机（不使用任何清洗剂），清洗废水直接回流到清洗机接油盘内，并且严格要求操作过程，规定在此过程中不允许有废油滴漏。 （2）依托污水处理设施的环境可行性评价 忻州市污水处理厂位于忻州市忻府区大檀村，设计处理能力为日处理污水6.50万立方米。忻州市污水处理厂已完成提标改造工程，主体工艺采用：A2/O处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) -级A排放标准。本项目位于该污水处理厂的服务范围之内，且满足忻州市污水处理厂的进水水质标准：COD浓度≤500 mg/L，BOD5浓度≤250 mg/L，SS浓度≤350 mg/L，石油类浓度≤12mg/L。 目前，厂内污水管网已经铺设完成并己接入了城市污水管网。本项目排入下水道执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准。 因此，本项目产生的废水能够进入忻州市污水处理厂。 三、噪声环境影响分析 1、工程噪声声源及源强分析 本项目噪声源主要为：各车间零件装配、检修、打磨机打磨、喷漆机、焊机、洗车机、泡沫机、甩干机、各种机泵等机械设备运行时产生的噪声。 项目主要设备类比噪声值及设备安装位置统计表见下表。 表17 项目主要设备噪声统计表 序号 声源名称 数量（台） 类比噪声值 (dB(A)/台) 1 打磨机 1 70~80 2 喷漆机 1 70~80 3 CO2保护焊机 1 65~70 4 洗车机 1 65~70 5 泡沫机 1 65~70 6 甩干机 1 70~75 7 泵 2 80~90 本项目高噪声设备绝大部分安装于建筑结构内，尤其是机泵、风机布置于楼顶或地下，区此具有较好的隔声效果。评价提出对泵类等一些振动较大的设备设置防振基础，并在管道与设备接口处安装软性接头，以防止振动噪声向外传播，风机选型选用低噪设备。 2、噪声预测 根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A)。 ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 3、噪声预测结果与评价 经计算，项目运营期间评价区内厂界噪声预测值如表18。 表18 运营期厂界噪声预测值（单位：dB（A）） 监测 点位 昼间 夜间 贡献值 标准 超标情况 贡献值 标准 超标情况 北厂界 42.3 60 达标 0 50 达标 东厂界 44.2 60 达标 0 50 达标 南厂界 45.1 70 达标 0 55 达标 西厂界 46.8 60 达标 0 50 达标 根据以上预测结果，本项目所有噪声设备同时运行情况下，经减振、消声、厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声贡献值可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4a类标准，夜间不生产，项目运行过程产生的噪声可实现达标排放，对周围环境噪声影响很小。 根据产噪源的特征提出以下要求： ① 要求运营期应加强调度管理，限制车速，夜间禁止鸣笛； ② 避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；设备选型上应尽量采用低噪声设备。 ③对运输过程产噪的控制首先应根据运输路线选择周围敏感目标分布少的路线，其次应严格实施运输过程管理，敏感路段应限速。 四、固体废物环境影响分析 本项目运营期产生的固体废物包括生活垃圾、一般工业固体废弃物以及危险废物三大类。 1、生活垃圾 员工办公、生活产生生活垃圾，按人均产生量0.5kg/d计，本企业员工共有40人，预计总产生量为7.3 t/a。厂区设封闭式垃圾桶（可回收和不可回收）收集生活办公垃圾，再由当地环卫部门收集后集中处理。 2、一般工业固废 （1）维修过程中产生的废包装材料（废油漆桶除外）、坏车灯、废零部件及打磨过程中产生的废砂纸等固废，产生量2t/a。经收集后暂存于12 m2的一般固废暂存间（3m×4m×3m），定期送废品收购站销售，部分废零部件由厂家回收。 （2）焊接过程中产生的废焊条、焊渣：根据调查类比分析，焊接过程中根据焊条质量、操作水平不同，产渣率有所变化，产渣率一般在1%-3%之间，计算按2%计，该废渣性质为钢制废物，为一般工业固废，收集后暂存于12 m2的一般固废暂存间（3m×4m×3m），定期送往废品回收公司回收。本工程焊材用量为8t，废渣产生量为0.16 t/a。 3、危险废物 （1）汽车保养进行换机油、润滑油时产生的废机油、废润滑油等：废机油、废润滑油来自车辆保养过程中，本项目年维修、保养及清洗车辆200辆，其中需保养的车辆150辆（汽油车80台，油电混动30台，纯电动40台），每辆机油使用量4L，则废机油、润滑油产生量0.44t/a，此类废物属于危险废物（危废类别：HW08）。 （2）汽车保养进行换电池时产生的废旧蓄电池等：废旧蓄电池来自车辆保养过程中，本项目年维修、保养及清洗车辆200辆，其中需保养的车辆150辆（汽油车80台，油电混动30台，纯电动40台），每辆车电池重量约0.24kg，则废旧蓄电池产生量16.8t/a，此类废物属于危险废物（危废类别：HW08）。 （3）喷漆过程中产生的漆渣、废油漆桶：本项目在喷漆过程中会产生少量漆渣和废油漆桶，经估算，本项目年喷漆车辆30辆，用漆量根据车表面积不同而变化，评价取平均值1.5L/辆，油漆桶容量为20L/桶，由此可知，本项目油漆使用量为0.045t/a，漆渣产生量为0.005 t/a；此类废物为危险固废（危废类别：HW12）。另外容器内残留的油漆及废漆桶也是危险废物（危废类别：HW12），产生量为0.005t/a。 （4）喷漆车间废气净化产生的废滤棉、废活性炭、废滤尘网：喷漆车间废气净化过程会产生滤尘网、滤棉及活性炭，产生量为0.15t/a，属于危险废物（危废类别：HW06）。 （5）隔油池收集的油污成份较复杂，含有各种成份的油类，产生量0.01t/a，也属于危险废物（危废类别：HW08）。 评价要求将项目产生的危险废物送交有资质的单位进行处置。根据危险废物产生量，评价要求在维修车间西北角建设一座27 m2（9m×3m×2.5m）危废暂存间，用于存放厂区危险废物，且暂存间做相关防渗、防淋、防起尘等措施，室内设围堰，危险废物用专用垃圾箱及时收集后，按种类分区暂存于危废暂存间，由有资质单位运走处置，拉运频次约每月一次。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中要求，危险废物暂存间选址要求如下： ①地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。②设施底部必须高于地下水最高水位。③在对危险废物集中贮存设施场址进行环境影响评价时，应重点考虑危险废物集中贮存设施可能产生的有害物质泄漏、大气污染物(含恶臭物质) 的产生与扩散以及可能的事故风险等因索，根据其所在地区的环境功能区类别，综合评价其对周围环境、居住人群的身体健康、日常生活和生产活动的影响，确定危险废物集中贮存设施与常住居民居住场所、农用地、地表水体以及其他敏感对象之间合理的位置关系。④应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。⑤应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。⑥应位于居民中心区常年最大风频的下风向。 本项目所在区域地质结构稳定；本项目属于黄土覆盖区，渗透系数较低因此不会对地下水产生不利影响。本项目所在区域不属于溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。本项目周边无在易燃、易爆等危险品仓库，在高压输电线路防护区域以外。 综上本次建设项目危险废物暂存间选址可行，不会对周边环境产生不利影响。 危险废物场内暂存 本报告要求建设单位建设27m2全封闭危险废物暂存间，危险废物暂存间符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中要求。本次环境影响评价对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： 1）建危险废物贮存专用库房。 根据本项目的工序特点，危险废物专用贮存库设计必须满足以下原则： ①地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 ③设施内要有安全照明设施和观察窗口。 ④用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑤应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 ⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 2）各种危废必须装入符合标准的容器内； 3）盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的标签； 4）危险废物贮存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物； 5）必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称； 危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 6）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； 7）危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作； ⑦危险废物运输 本项目建设单位无危险废物运输能力，因此委托有资质单位进行运输。根据《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）的要求，本次评价对建设单位运输过程管理要求如下： 1）建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护“行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 2）联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。 在采取上述危险废物治理措施后，不会对周边环境产生较大影响。 五、绿化措施 为进一步降低工程排污对环境的影响以及生态环境保护的要求，应充分发挥绿化带的功能和作用，评价提出以下绿化要求和措施： 1、在厂区空地种植绿化带。 2、绿化物种选择适宜当地气候土壤条件的乡土植物，且采用包含乔、灌木的复层绿化。 3、除在区域空地种植绿色植物、摆放盆花外，还可种植攀援植物实现立体绿化。五、环境影响风险分析与评价 六、环境风险环境影响分析 1、评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，油类物质临界量为2500t，本项目汽车维修过程需用到机油等，机油储存间位于维修车间内机修车间，最大储存量为1t/a。Q值为0.0004，小于1该项目环境风险潜势为Ⅰ，按照导则要求可展开简单分析。 2、环境敏感目标概况 表19 主要环境敏感目标 环境要素 名称 方位 距离 （km） 环境功能 大气环境 云中庄园 S 0.1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 忻州七中播明校区 S 0.12 地表水 南云中河 N 4.2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类 地下水 评价区域地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类 声环境 附近 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）中2类和4a类 生态环境 厂区及周边 加强绿化管理，保持生态环境良性循环 3、环境风险识别 （1）物料的危险性分析 根据《常用危险化学品的分类及标志》GB 13800-92，常用危险化学品按其主要危险特性分为8类。机油属第3类“易燃液体”中的“低闪点液体”。 其危险特性为： a．本品蒸汽与空气易形成爆炸性混合物； b．与氧化剂会发生强烈反应，遇明火、高热会引起燃烧爆炸； c．有毒或其蒸汽有毒。 （2）风险事故类型 该储油区属易燃易爆场所，如果在设计和安装存在缺陷，设备质量不过关，生产过程中发生误操作或机电设备出故障及外力因素破坏等，就有可能引发风险事故，其主要类型是汽油泄露，并由此进一步引发火灾或爆炸等恶性事故，造成人员伤亡及经济损失。 （3）风险事故成因分析 可能引起本工程风险事故的风险因素有自然因素及人为因素两大类。 自然因素：主要包括地震、土壤腐蚀、洪水、滑坡、雷电等。 人为因素：包括工程设计缺陷，设备选型安装不当，操作人员的误操作及人为破坏等。 以上主要因素均有可能直接或间接引起油品的泄漏，并有可能进一步引发燃烧、爆炸等恶性事故。 环境风险分析 （1）储油区着火或爆炸对环境的影响 储油区属一级防火单位，油桶的燃烧或爆炸引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，油品的泄漏和燃烧，也将给大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染，尤其是对地表水和土壤的污染影响将是一个相当长的时间，被污染的水体和土壤中的各种生物及植物将全部死亡，被污染的水体和土壤得到完全净化，恢复其原有的功能，需要十几年甚至上百年的时间。根据当地的实际情况，由于防火工作落实的较好，多年未发生油品储存库爆炸或着火事故，但是这种危险仍然存在，尤其是该项目距居民点较近，建设单位应把储油设施的防爆防火工作放在首位，按消防法规规定落实各项防火措施和制度。 （2）事故泄漏对环境的影响 储油设施的事故泄漏主要指自然灾害造成的油品泄漏对环境的影响，如地震、洪水、滑坡等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的成品油全部进入环境，对河流、土壤、生物造成毁灭性的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。 5、环境风险防范措施及应急要求 针对存在的风险因素，本次评价制定相应的风险防范措施，具体如下： 加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识；针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决；严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； 建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 油品储存区内的电气设备严格按照防爆区划分配置。 6、分析结论 本项目不构成重大危险源，企业在认真落实安全评价拟采取的安全措施及评价所提出的环境风险防范措施以及风险应急预案要求后，项目的事故环境风险可控，风险水平是可以接受的。 表20 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 忻州市国宏商贸有限公司上汽荣威4S店项目 建设地点 （山西）省 （忻州）市 （忻府）区 （/）县 （/）园区 地理坐标 经度 112°44′24″ 纬度 38°27′8″ 主要危险物质及分布 机油密封储存 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 储油设施在事故状态下泄露可能污染水环境。储油设施在事故状态下泄露引发爆炸、火灾，当厂区发生火灾时，需消防扑救，导致消防废水直接排放，对水环境造成污染。 风险防范措施要求 编制突发环境事件应急预案，定期演练与修订 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，油类物质临界量为2500t，本项目汽车维修过程需用到机油等，机油储存间位于维修车间内机修车间，最大储存量为1t/a。Q值为0.0004，小于1该项目环境风险潜势为Ⅰ，按照导则要求可展开简单分析。 七、环境管理与监测 根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，新建和扩建企业要设置环境保护管理机构和环境保护监测机构，制定切实可行的环保制度。 1、环境管理要求 评价要求企业在施工期和运营期均应设置相应的环境管理机构和制定相应的环境监理、监测计划，来监督和检查各项环保措施的实施情况，及时发现问题并解决问题，保证各项措施正常稳定运行，以便更好的保护环境，充分发挥该建设项目的经济、社会和环境效益。 根据本工程的实际情况，安排专人负责运营期的环境保护事宜，积极贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规，定期进行环保设备检查，维修和保送工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转；制定事故防范措施，一旦发生事故，组织相关人员进行污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。建立环境管理台帐，定期接受环保管理部门的监督和检查。 此外，本工程的环境管理工作还应从减少污染物排放，降低对生态环境影响等方面进行分项控制，具体计划见表21。 表21 环境管理方案表 环境问题 防治措施 实施时间 废气排放 定期进行生产知识及环保知识强化，提高操作人员文化素质及环保意识 生产期 制定合理的绿化方案，选择滞尘、降噪、对废气有较强抵抗和吸收能力的树种进行种植 生产期 固体废物 生活垃圾设封闭式垃圾桶（可回收和不可回收）收集，再由当地环卫部门收集后集中处理 生产期 一般工业固体废物经收集后暂存于12 m2的一般固废暂存间（3m×4m×3m），定期送废品收购站销售，部分废零部件由厂家回收 生产期 在维修车间西北角建设一座27 m2（9m×3m×2.5m）危废暂存间，用于存放厂区危险废物，且暂存间做相关防渗、防淋、防起尘等措施，室内设围堰，危险废物用专用垃圾箱及时收集后分类暂存于危废暂存间，暂存后由有资质单位拉走处理，处理频次约每月一次 生产期 2、环境监测计划 运营期的主要环境问题是废气和噪声。评价制定如下监测计划： 表22 本项目监测计划一览表 内容 监测项目 监测点 监测频次 备注 废气 监测 无组织颗粒物 厂界设4个监测点 每年一次 委托有资质的监测单位进行监测 无组织非甲烷总烃 厂界设4个监测点 每年一次 委托有资质的监测单位进行监测 噪声 监测 等效连续A声级（Leq(A)） 厂界设4个监测点 每季一次 委托有资质的监测单位进行监测 八、污染物排放清单 污染物排放清单见表23。

表23  污染物排放清单及环保措施一览表

| 类 别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 排放状况 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量 (t/a) |  |
| 大 气 污 染 物 | 职工食堂 | 食堂油烟 | 安装油烟净化器，油烟去除率为85% | 1.33mg/m3 | 0.204kg/a | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模餐饮单位油烟排放标准 |
|  | 汽车尾气 | CO，NOx，HC | 国家已禁止使用化油器的汽车，属低源排放，且汽车进出时间非常短暂，所以汽车尾气对环境空气的影响已大大减小 | / | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996） |
|  | 钣金车间焊接废气 | COx，NOx，烟尘 | 设2台移动式焊接烟气净化器，净化效率90%，处理后车间内无组织排放，通过厂房内设置完备的通风设施，设置排气扇保证厂房内的空气流通 | / | / |  |
|  | 钣金车间原子灰整形精加土 | 粉尘 | 干磨机自带吸尘器，打磨过程中产生的粉尘经吸尘器吸入集尘盒，由厂内环卫人员集中处理 | / | / |  |
|  | 钣金车间抛光、打磨 |  |  |  |  |  |
|  | 喷漆房 | 非甲烷总烃 | 钣金车间设1座全封闭烤漆房，配备1套滤尘网、滤棉+UV光催化+活性炭环保处理装置，并经排气筒排出，排气筒高度不低于15m | 0.001mg/m3 | 0.002kg/a | 《山西省重点行业挥发性有机物（VOCS）2017年专项治理方案》 |
|  |  | 甲苯 |  | 0.0003mg/m3 | 0.0005kg/a |  |
|  |  | 二甲苯 |  | 0.0005mg/m3 | 0.001kg/a |  |

表23  污染物排放清单及环保措施一览表（续）

| 类 别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 排放状况 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量 (t/a) |  |
| 水 污 染 物 | 生活 污水 | COD、BOD5、SS | 生活污水排入厂化粪池，经化粪池处理后排入市政污水管网 | / | 560t/a | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级排放标准 |
|  | 厨房 废水 | 油类、SS | 厨房含油废水经隔油池后进入市政污水管网，最终排入忻州市污水处理厂 | / | / |  |
|  | 洗车 废水 | 油类、SS | 洗车废水经沉淀后循环使用，含油废水经隔油池后进入市政污水管网，最终排入忻州市污水处理厂 | / | 79.8t/a |  |
|  | 中央空调排水 | 清净下水 | 直接排入城市雨水管网 | / | 239.4t/a |  |
| 固体废弃物 | 职工 生活 | 生活垃圾 | 厂区设封闭式垃圾桶（可回收和不可回收）收集生活办公垃圾，再由当地环卫部门收集后集中处理 | 7.3t/a | 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及2013修改单 |
|  | 一般工业固体废物 | 废包装材料、废零部件、废砂纸 | 收集后暂存于12 m2的一般固废暂存间（3m×4m×3m），定期送废品收购站销售，部分废零部件由厂家回收 | 2t/a |  |
|  |  | 废焊条、焊渣 | 收集后暂存于12 m2的一般固废暂存间（3m×4m×3m），定期送往废品回收公司回收 | 0.16t/a |  |
|  | 危险 废物 | 废机油、废润滑油 | 在维修车间西北角建设一座27 m2（9m×3m×2.5m）危废暂存间，用于存放厂区危险废物，且暂存间做相关防渗、防淋、防起尘等措施，室内设围堰，危险废物用专用垃圾箱及时收集后，按种类分区暂存于危废暂存间，由有资质单位运走处置，拉运频次约每月一次 | 0.44t/a |  |
|  |  | 废旧蓄电池 |  | 16.8t/a |  |
|  |  | 漆渣、废油漆桶 |  | 0.005t/a |  |
|  |  | 废滤棉、废活性炭、废滤尘网、废棉纱 |  | 0.15t/a |  |
|  |  | 洗车隔油池油污 |  | 0.03t/a |  |
| 噪 声 | 车辆 | 车辆噪声 | 加强车辆进出管理，设置减速、禁鸣等提示标志 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
|  | 机械 | 机械噪声 | 隔声减振，风机软连接，出口设置消声器 | / |  |
| 生态 | 绿化面积300m2 |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内 容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 职工食堂 | 食堂油烟 | 安装油烟净化器，油烟去除率为85% | 达标排放 |
|  | 汽车尾气 | CO，NOx，HC | 国家已禁止使用化油器的汽车，属低源排放，且汽车进出时间非常短暂，所以汽车尾气对环境空气的影响已大大减小 |  |
|  | 钣金车间焊接废气 | COx，NOx，烟尘 | 设2台移动式焊接烟气净化器，净化效率90%，处理后车间内无组织排放，通过厂房内设置完备的通风设施，设置排气扇保证厂房内的空气流通 |  |
|  | 钣金车间原子灰整形精加土 | 粉尘 | 干磨机自带吸尘器，打磨过程中产生的粉尘经吸尘器吸入集尘盒，由厂内环卫人员集中处理 |  |
|  | 钣金车间抛光、打磨 |  |  |  |
|  | 喷漆车间喷漆及烘干过程 | 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 | 钣金车间设1座全封闭烤漆房，配备1套滤尘网、滤棉+UV光催化+活性炭环保处理装置，并经排气筒排出，排气筒高度不低于15m |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS | 生活污水排入厂化粪池，经化粪池处理后排入市政污水管网 | 不外排 |
|  | 厨房废水 | 油类、SS | 厨房含油废水经隔油池后进入市政污水管网，最终排入忻州市污水处理厂 |  |
|  | 洗车废水 | 油类、SS | 洗车废水经沉淀后循环使用，含油废水经隔油池后进入市政污水管网，最终排入忻州市污水处理厂 |  |
|  | 中央空调排水 | 清净下水 | 直接排入城市雨水管网 |  |
| 固 体 废 弃 物 | 日常生活 | 生活垃圾 | 厂区设封闭式垃圾桶（可回收和不可回收）收集生活办公垃圾，再由当地环卫部门收集后集中处理 | 合理处置 |
|  | 一般工业固体废物 | 废包装材料、废零部件、废砂纸 | 收集后暂存于12 m2的一般固废暂存间（3m×4m×3m），定期送废品收购站销售，部分废零部件由厂家回收 |  |
|  |  | 废焊条、焊渣 | 收集后暂存于12 m2的一般固废暂存间（3m×4m×3m），定期送往废品回收公司回收 |  |
|  | 危险废物 | 废机油、废润滑油 | 在维修车间西北角建设一座27 m2（9m×3m×2.5m）危废暂存间，用于存放厂区危险废物，且暂存间做相关防渗、防淋、防起尘等措施，室内设围堰，危险废物用专用垃圾箱及时收集后，按种类分区暂存于危废暂存间，由有资质单位运走处置，拉运频次约每月一次 |  |
|  |  | 废旧蓄电池 |  |  |
|  |  | 漆渣、废油漆桶 |  |  |
|  |  | 废滤棉、废活性炭、废滤尘网 |  |  |
|  |  | 废油污 |  |  |
| 噪 声 | 高噪声设备绝大部分安装于建筑结构内，尤其是机泵、风机布置于楼顶或地下，因此具有较好的隔声效果。评价提出对泵类等一些振动较大的设备设置防振基础，并在管道与设备接口处安装软性接头，以防止振动噪声向外传播，风机选型选用低噪设备。 |
| 生态 | 绿化面积300m2 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目为新建项目，选址位于忻州市开发区九原东街，选址区附近无重要的生态保护区，也无需要特殊保护的树种，项目产生的废水、废气、噪声和固体废物经过处理后，对周围生态环境的影响甚微。 |

# 结论与建议

结论： 1、项目建设概况 本项目位于忻州市开发区九原东街，东南侧为广汽传祺店，南侧为九原东街，西侧为盐业公司，北侧为一块空地。 3、污染物排放情况 本项目运营期大气污染物主要为食堂油烟安装油烟净化器，油烟去除率为85%，汽车尾气无组织排放，经过空气稀释扩散后，焊接废气，设移动式焊接烟气净化器，净化效率90%，车间整形加工、抛光、打磨过程中会产生粉尘，干磨机自带吸尘器，喷漆车间喷漆及烘干过程中产生的挥发性有机废气主要成分为甲苯、二甲苯和非甲烷总烃，设1座全封闭烤漆房，配备1套滤尘网、滤棉+UV光催化+活性炭环保处理装置，处理后的废气经排气筒排出，排气筒高度不低于15m，采取以上措施后大气污染物可做到达标排放；本项目废水主要为生活污水和中央空调排水，生活污水排入忻府区市政污水管网，中央空调排水排入城市雨水管网；噪声主要为运输车辆和机械设备等产生的噪声，项目停车位处设禁止鸣笛、减速慢行等标志，停车场周边绿化降噪，机修设备采取入室放置、基础减振、消声、软性连接等措施，厂界噪声排放值能够达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4a类标准；固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物以及危险废物，处置合理。 4、 环境保护措施 （1）环境空气影响影响分析及防治措施 ①食堂油烟安装油烟净化器，油烟去除率为85%。 ②项目汽车尾气无组织排放，排放量较少，且厂区进行了绿化，污染物经过空气稀释扩散后，不会对项目区空气环境产生较大的影响。 ③钣金车间的少量焊接废气，设2台移动式焊接烟气净化器，净化效率90%，处理后车间内无组织排放，通过厂房内设置完备的通风设施，设置排气扇保证厂房内的空气流通。 ④车间整形加工、抛光、打磨过程中会产生粉尘，本项目共1台干磨机，干磨机自带吸尘器，将打磨过程中产生的粉尘经吸尘器吸入集尘盒，定期收集，集中外售。 ⑤喷漆车间喷漆及烘干过程中产生的挥发性有机废气主要成分为甲苯、二甲苯和非甲烷总烃，设1座全封闭烤漆房，配备1套滤尘网、滤棉+UV光催化+活性炭环保处理装置，并按环评相关要求设置一个排气筒，处理后的废气经排气筒排出，排气筒高度不低于15m，能够满足《山西省重点行业挥发性有机物（VOCS）2017年专项治理方案》中的标准要求，对周围环境影响较小。 （2）水环境影响分析及防治措施 本项目生活污水全部排入化粪池，经化粪池处理后排入忻府区市政污水管网；含油废水经隔油池后排入市政污水管网，最终进入忻州市污水处理厂；中央空调排水属清净下水，直接排入城市雨水管网。 （3）固体废物环境影响分析及防治措施 ①生活垃圾：厂区设封闭式垃圾桶（可回收和不可回收）收集生活办公垃圾，再由当地环卫部门收集后集中处理。 ②一般工业固体废物：维修过程中产生的废包装材料（废油漆桶除外）、坏车灯、废零部件及打磨过程中产生的废砂纸等固废，经收集后暂存于12 m2的一般固废暂存间（3m×4m×3m），定期送废品收购站销售，部分废零部件由厂家回收；焊接过程中产生的废焊条、焊渣，收集后暂存于12 m2的一般固废暂存间（3m×4m×3m），定期送往废品回收公司回收。 ③危险废物：在维修车间西北角建设一座27 m2（9m×3m×2.5m）危废暂存间，用于存放厂区危险废物，且暂存间做相关防渗、防淋、防起尘等措施，室内设围堰，危险废物用专用垃圾箱及时收集后，按种类分区暂存于危废暂存间，由有资质单位运走处置，拉运频次约每月一次。 （4）噪声环境影响分析及防治措施 项目停车位处设禁止鸣笛、减速慢行等标志，停车场周边绿化降噪，对周围环境影响较小；机修设备采取入室放置、基础减振、消声、软性连接等措施，厂界噪声能够达到 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类、4a类标准，对周围环境影响较小。 5、对区域环境的影响 （1）废气：本项目实施后大气污染物能够达标排放，对周边环境空气影响较小； （2）废水：项目废水不外排，不会对地表水体及地下水产生影响； （3）固体废物：项目产生的废弃物均可做到合理处理，对环境影响较小； （4）噪声：项目采取环评规定的治理措施后，对外环境影响较小，尤其夜间不生产，不会出现噪声扰民。 因此，本项目在严格采取环评规定的污染防治措施后，对区域环境影响较小。 6、环境管理与监测 ①认真贯彻执行《环保法》，实行清洁生产，把环保工作落到实处； ②谁主管，谁负责，责任到人，分级管理； ③对环保设备定期保养，发现问题立即处理，保证运行率达90%以上； ④严格执行环保设施的操作规程，确保环保设施的正常运行； ⑤建立环保设施台账，认真做运行记录； ⑥如发现擅自停用或拆除环保设施，依据《环保法》予以处罚； ⑦环保设施如有发生突发事故，要及时向环保部门汇报，及时抢修，使环保设施及时正常运行，确保污染降到最低程度。 ⑧对厂内各污染源排放的污染物进行定期或不定期监测。 综上所述，上汽荣威4S店项目符合国家和地方产业政策要求，符合当地城市发展规划和土地利用规划要求，选址可行。在实施了相应的污染治理措施后，工程对区域环境空气、声环境、生态环境均不会产生明显的影响，对区域环境质量影响较小。该项目的建设体现了经济效益、社会效益和环境效益的统一，从环保角度考虑，本项目建设是可行的。 建议： 1、认真贯彻执行环保法规及有关上级环保主管部门的指示、文件； 2、对员工进行环保培训，提高工作人员的环保意识，并且在管理方面始终要对社会、环境资源采取负责的态度，节约用水。 3、严格按照国家有关建设项目环保管理规定，对照“三同时”要求，及时补充完善环保工程。 4、执行国家建设项目环境管理的有关规定，做好环保设施管理和维修监督工作，建立并管理好环保设施的档案，保证环保设施按照设计要求运行，杜绝擅自拆除和闲置环保设施的现象发生。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释

# Text boxes

0.4

2

1.6

化粪池

生活用水

2.17

2.6

新鲜水

市政管网

0.57

0.03

0.6

隔油池

洗车用水

0.4

化粪池

1.6

2

生活用水

2.17

市政管网

0.03

0.57

0.6

隔油池

洗车用水

0.94

2.08

1.14

6.58

雨水管网

中央空调补充水

新鲜水

0.4

0.4

绿化用水

1.5

1.5

道路洒水

新车入库

新车全检

销售

汽车进厂

检测

保养

洗车

换机油、润滑油

钣喷、喷漆

废水

固废

噪声、废气、固废