建设项目环境影响报告表

（公示本）

项  目  名  称：忻州忻和瑞丰机械设备制造股份有限公司

铁路转换设备制造项目

建设单位(盖章)：忻州忻和瑞丰机械设备制造股份有限公司

编制日期：二零二零年一月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

项目基本情况

| 项目名称 | 忻州忻和瑞丰机械设备制造股份有限公司铁路转换设备制造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 忻州忻和瑞丰机械设备制造股份有限公司 |
| 法人代表 | 崔建平 | 联系人 | 赵建国 |
| 通讯地址 | 忻州忻和瑞丰机械设备制造股份有限公司 |
| 联系电话 | 13453011865 | 传真 | —— | 邮政编码 | 034000 |
| 建设地点 | 忻州市经济开发区禹王路东、梨花街南 |
| 立项审批 部门 | 忻州经济开发区管理委员会经济发展部 | 批准文号 | 忻开经备案[2019]11号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C3499其他未列明通用设备制造业 |
| 占地面积 (平方米) | 22057 | 绿化面积 (平方米) | 1530 |
| 总投资 (万元) | 5215 | 其中：环保投资(万元) | 39.5 | 环保投资占总投资比例 | 0.76% |
| 评价经费 (万元) | —— | 预期投产日期 | 2021年1月 |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 忻州忻和瑞丰机械设备制造股份有限公司原名为忻州市忻和瑞丰煤机制造有限公司，始建于2010年，是一家主要生产刮板机输送机为主的煤炭通用机械制造民营股份制企业。后因股权变更等原因，企业名称同时变更为现名称。 忻州忻和瑞丰机械设备制造股份有限公司铁路转换设备制造项目选址于忻州市经济开发区禹王路东、梨花街南。该公司主要经营经销：钢材、机械设备、通用机械设备制造（不含冶炼铸造）。该项目的主要建设工程为新建生产车间、办公区等工程，购置安装新设备。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目需进行环境影响评价，编制环境影响报告表。为此，忻州忻和瑞丰机械设备制造股份有限公司于2019年11月15日正式委托我公司承担本项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。 接受委托后，我公司立即组织项目参评人员进行现场踏勘，对工程所在区域自然环境和工程建设情况进行调查了解和实地踏勘，在资料收集统计、工程分析、环境影响分析的基础上，同时在对工程进行初步工程分析、环境影响因子识别筛选及环境敏感目标调查基础上，编制完成了《忻州忻和瑞丰机械设备制造股份有限公司铁路转换设备制造项目环境影响报告表》（送审本）。 忻州经济开发区建设环保管理部于2019年12月27日组织召开了“忻州忻和瑞丰机械设备制造股份有限公司铁路转换设备制造项目”技术审查会。会后，评价单位根据技术审核意见，对报告表进行了补充修改。现将《忻州忻和瑞丰机械设备制造股份有限公司铁路转换设备制造项目环境影响报告表》（报批本）提交建设单位，报请审批 。 相关判定分析 立项及规划符合性分析 忻州忻和瑞丰机械设备制造股份有限公司与忻州市奥明玻璃有限公司共同购买了忻州经济开发区C-06-01、C-06-01-01地块，忻州经济开发区管理委员会经济发展部按地块进行了项目备案，项目名称为“玻璃深加工及铁路转换设备制造项目”，备案证编号：忻开经备案[2019]11号。该项目分属两个建设单位、两个行业类别，其中玻璃深加工项目属忻州市奥明玻璃有限公司，铁路转换设备项目属忻州忻和瑞丰机械设备制造股份有限公司，为了便于后期项目管理，两个项目需分别办理环评及其他相关手续（说明详见附件3）。因此，该项目的建设符合投资项目备案要求。 本项目位于忻州经济开发区禹王路东、梨花街南，占地面积22057平方米。根据《忻州市城市总体规划》（2011-2030）、《忻州经济开发区总体规划》（2017-2035）和项目的建设用地规划设计条件书（忻规开条字1422012018-06）可知，项目占地属于二类工业用地，符合忻州经济开发区总体规划要求，规划要求和规划图详见自然概况部分和附图7。 2、“三线一单”符合性 （1）生态保护红线 根据《生态保护红线划定技术指南》，山西省生态保护红线可能涉及的区域主要包括水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性维护区等陆地重要生态功能区，或水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、高寒生态脆弱区、干旱、半干旱生态脆弱区等陆地生态环境敏感区和脆弱区、国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等禁止开发区。 根据《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》中坚守底线，严格保护的原则，牢固树立底线意识，将生态保护红线作为编制空间规划的基础。强化用途管制，严禁地质公园、水源地等。选址禁止在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区、禁止开发区等生态保护区，不能任意改变用途，杜绝不合理开发建设活动对生态保护红线的破坏。 本项目位于忻州市经济开发区禹王路东、梨花街南，评价范围内无自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等敏感因素，不涉及水土保持区、水土流失敏感区等；项目选址不涉及生态保护红线。 （2）环境质量底线 据调查，本项目周边环境空气、地表水、地下水、声环境良好。本项目采取环评提出的各项措施后，不会增加对区域环境的压力，不会影响区域环境质量，符合区域环境质量控制的要求。 （3）资源利用上线 本项目水、电及原材料消耗较小，相对区域资源利用总量相对较少，其新增量在区域可承受范围内，材料全部外购，本项目的建设不违背忻州市开发区能源、水及土地资源利用红线，不涉及资源利用上线。符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家产业政策进行说明。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订版）》，本项目不属于其中鼓励类、限制类、淘汰类；故本项目属于允许类。符合国家产业政策。本项目不属于环境准入负面清单。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 三、项目概况 1、项目基本情况 1.1项目名称 忻州忻和瑞丰机械设备制造股份有限公司铁路转换设备制造项目 1.2 建设单位 忻州忻和瑞丰机械设备制造股份有限公司 1.3建设性质 新建 1.4建设地点 本项目建设地点位于忻州市经济开发区禹王路东、梨花街南地块，厂区总占地面积22057m2。具体地理位置详见附图1。厂区中心地理坐标为：东经112°44′19.02″，北纬38°27′46.71″。项目东侧为空地，北侧为忻州市奥明玻璃有限公司，距梨花东街125m，西侧紧邻禹王路，距日月宏小区505m，南侧为空地，距紫檀街190米，距大檀村237m。厂址交通便利，通讯方便，水电供应充足，符合建设该项目的要求。项目四邻关系图见附图2。 1.5主要建设规模 年生产机械设备5000套 1.6主要建设内容 本项目铁路转换设备制造项目选址位于忻州市经济开发区禹王路东、梨花街南地块，占地面积22057m2，新建3个钢结构生产车间，办公用房及技术中心及其他附属用房均位于生产车间内，其中办公生活用房位于2#、3#车间内西侧二层，建筑面积共395m2，技术中心用房位于1#车间西侧二层，建筑面积232m2，并购置安装新设备，年生产铁路转换设备5000套。 主要工程内容见下表1： 表1 项目建设内容一览表 类别 名称 主要建设内容及规模 建设 情况 主体工程 加工区 新建3个钢结构生产车间，层高12m，建筑面积约10049m2，其中 1#车间3785m2（130.5m×29m×12m），2#车间3041m2（123.1m×24.7m×12m），3#车间3223m2（130.5m×24.7m×12m） 新建 原料区 原料存放及下料区位于2#车间东侧 新建 成品区 成品区位于1#及3#车间东侧，面积200m2 新建 辅助工程 办公区 办公生活区建筑面积共395m2，设在2#（8m×24.7m）及3#（8m×24.7m）车间西侧二层 新建 技术中心 技术中心建筑面积共232m2（8m×29m），设在1#车间西侧二层 新建 公用工程 供电 项目供电电源引自开发区供电管网, 可以满足本项目供电需求 新建 供水 项目给水水源为市政供水管网 排水 实行雨污分流制，生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网 供热 厂区办公区冬季使用电采暖，车间不供暖 新建 噪声 泵类设置基础减震、定期维护，厂区出入口设置警示牌，车辆禁止鸣笛 -- 环保工程 大气环境 切割下料 封闭生产车间内下料，金属粉尘自然沉降+厂房阻隔+加强通风 新建 抛丸粉尘 密闭抛丸室，抛丸机自带集尘设施，集尘率99% 新建 环保工程 大气环境 焊接烟气 采用移动式焊接烟气处理装置处理 新建 水环境 生活污水 生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网 新建 声环境 噪声治理 设备选型上尽量选用低噪声设备；对噪声较大的设备采取隔音、减振、阻尼等降噪措施；各类泵的进出口安装柔性橡胶接头，泵体做减振处理 新建 固体废物 生活垃圾 厂区内设置垃圾箱，每日由环卫部门统一清运 新建 一般固废 厂区内设置80m2固废暂存区（10m×8m），统一收集后定期交由废旧物质回收部门处置 新建 危险废物 厂区东南侧设立20m2危废暂存间（4m×5m），定期交由有资质单位处置 新建 生态环境 绿化 绿化面积1530m2 新建 说明：设置2台移动型焊接烟气净化器，焊接加工区3个焊接点不同时作业，故2台烟气处理装置能够满足环保要求。 项目物料平衡见下表2。 表2 原辅料用量表 序号 类别 材料名称 单位 数量 备注 1 原料 Q235板 t/a 700 2 原料 304不锈钢板 t/a 100 3 原料 标准件 t/a 50 4 原料 铝板 t/a 3 5 能源 水 t/a 1141 6 能源 电 万度/a 22 1.7 项目主要设备选型 （一）转辙机真空盖生产线 转辙机真空盖生产线主要设备见表3。 表3 转辙机真空盖生产线主要设备 序号 主要设备 型号 数量 1 数控精密剪板机 QC11Y-20*1800 1台 2 拉伸机 Y32-300 1台 3 焊接机器人 MA-1400 2台 4 压力测试机 —— 非标定做1台 5 冲床 JH21-300 1台 6 点焊机 DNT1000J 2台 7 一次检验平台 —— 非标定做1台 8 表面抛丸处理 Q376 1台 9 真空泵 WLW-100B 1台 10 二次检验平台 —— 非标定做1台 11 焊接烟气处理组 移动 2台 （二）锁闭柜生产线 锁闭柜生产线主要加工设备见下表4。 表4 锁闭柜生产线主要设备 序号 主要设备 型号 备注 1 普通铣床 X5032 2台 2 数控铣 VMC-P 2台 3 数控线切割 HW500A 5台 4 激光标识机 P-FB-30W 1台 数控加工中心生产线 数控加工中心生产线主要加工设备见下表5。 表5 数控加工生产线主要设备 序号 主要设备 型号 备注 1 立式加工中心 VMC100B 2台 2 卧式加工中心 HMC630 2台 3 车铣中心 VIVA TURN/2500 3台 4 数控车 CY-K360n 6台 5 电火花中心 HP35 2台 1.8产品方案 主要生产产品见下表6。 表6 主要生产产品 序号 主要设备 型号 数量（套） 备注 1 转辙机 JFJDZ 3000 2 外锁机构 JFJDW 1000 3 装置机构 JFJDA 1000 1.9工作制度及劳动定员 生产岗位采用间断工作制，每天1班，每班8小时。年工作天数为264天。 项目总定员38人，其中管理人员6人，生产员工32人。 1.10总平面布置 项目总占地面积为22057m2。根据厂区的实际地形、项目产品方案、加工特点及厂区的位置、风向等进行平面布置，将生产线按照相互联系又独立的原则分区布置，生活区及生产区相对独立。 在厂区内由北向南依次设三个生产车间：1#生产车间内西侧二层为技术中心，一层为生产车间，由西向东依次为检验区、钳工区、加工中心区、普车区、成品区、固废暂存间；2#生产车间内西侧二层为办公区，一层由西向东依次为冲压区、铆焊区、原材料存放及下料区；3#生产车间内西侧二层为办公区，一层由西向东依次为零部件区、装配包装区、成品区。项目厂区平面布置图附图3。 1.11公用工程 1）给水 项目给水水源为市政供水管网，主要用水为职工生活用水及绿化用水。 ①生活用水 生活用水主要为员工日常盥洗用水。参考《山西省用水定额》（DB14/T 1049-2015），员工日常生活用水按照30L/人·日，员工38人计，则本项目生活用水量总计约为1.14m3/d，则年用水量为300.96m3/a。 ②绿化用水 本项目设置绿化面积1530m2，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049-2015），绿化用水量按0.28m3/m2·a计，则绿化用水量为：0.28m3/m2·a×1530m2=428.4m3/a，日消耗绿化用水约2.04m3/d。 2）排水 本项目排水采用雨污分流制。 本项目仅产生职工生活污水，废水产生量为用水量的80%，为0.912m3/d，经化粪池预处理后排入市政污水管网进入污水处理厂。 本项目各用水单元用水量统计见表7，本项目水平衡图见图1、图2。 表7 项目主要用水单元用水量统计表 序号 分类 用水单位 用水标准 用水量（m3/d） 废水量（m3/d） 备注 1 生活用水 38人 30L/（人·d） 1.14 0.912 -- 2 绿化用水 1530m2 0.28m3/m2·a 2.04 -- 210d 合计 3.18 0.912 -- 3）供电 项目用电电源引自开发区供电管网，可以满足本项目供电需求。 供热 本项目年生产264天，厂区冬季办公区使用电采暖，生产车间不供暖。 1.12主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标见下表8。 表8 主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 数量 备注 一 规模 年生产机械设备 套 5000 1.1 转辙机 套 3000 1.2 外锁机构 套 1000 1.3 装置机构 套 1000 二 总占地面积 m2 22057 三 总建筑面积 m2 10676 3.1 生产车间 m2 10049 3.2 办公用房 m2 395 3.3 技术中心 m2 232 四 工作制度 4.1 年工作日 天 264 4.2 日工作小时数 小时 8 一班 五 劳动定员 人 38 六 总投资 万元 5215 |

与本项目有关的原有污染情况及环境问题： 本项目属于新建项目，不存在原有污染。

建设项目所在地自然环境环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 略

环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 本项目所在区域属环境空气质量二类区。为了解项目所在区域大气环境质量现状，本次评价引用忻州市环境监测站对忻州市、开发区、机引的空气质量例行监测数据，根据数据显示，忻州市SO2、CO的监测数据均不超标，PM10、PM2.5、O3和NO2的监测数值均超标，评价区环境空气质量一般。 忻州市城区2019年度环境空气质量主要污染物例行监测数据 PM2.5(ug/m3) PM10(ug/m3) SO2(ug/m3) NO2(ug/m3) O3(ug/m3) CO(mg/m3) 年均值 42 78 29 43 170 1.8 标准 35 70 60 40 160 4.0 2、地表水环境质量现状 本项目所在地最近的地表水体为南云中河，位于本项目北侧2.8km处，该河为季节性河流，且已建成云中河水上公园，河道多处设坝拦水，评价区地表水环境质量良好。 3、地下水环境质量现状 距离项目所在地最近的地下水源地为忻府区北水源地15号井，位于本项目东南侧约0.45km处。根据忻州市生态环境局网站2019年2月20日发布的忻州市2018年下半年县级饮用水水源地水质监测状况，山西忻州忻府区北水源地地下水水质达《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）的Ⅱ类标准，优于Ⅲ类标准。现场踏勘地下水水质良好。 4、声环境质量现状 本项目选址位于忻州市忻府区禹王路东、梨花街南地块，区域声环境质量现状良好。 5、生态环境 评价区以城市生态环境为主，植被主要分布于道路绿化带以及生活区、单位绿化美化区，以杨树、柳树、国槐等乔木为主，花草、绿篱为辅。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目所在地无珍贵文物和珍稀动植物等环境保护目标，故不属于特殊保护地区、社会关注地区、生态脆弱区和特殊地貌景观区。项目所在地最近的地表水体为南云中河，最近的地下水源地为忻府区北水源地15号井，项目所在地环境保护目标见表9。 表9 主要环境保护目标情况一览表 环境要素 名称 方位 距离 （km） 环境功能 大气环境 阳村村 NE 1.05 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 符村村 E 1.258 大檀村 S 0.237 瑞兴锦绣华府小区 S 0.537 日月宏小区 W 0.505 小檀村 WS 1.453 实验中学 WN 0.36 泛华城市广场 WN 0.559 忻州市职业技术学院 WN 0.920 学府苑小区 WN 0.280 地表水 南云中河 N 2.8 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类 地下水 忻府区北水源地15号井 ES 0.45 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 声环境 附近 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）中2类和4a类 生态环境 厂区及周边 加强绿化管理，保持生态环境良性循环 保护级别： 大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准； 声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类标准； 地下水：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境空气 本项目所处区域属于二类环境空气功能区，TSP、PM10、SO2、NO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。颗粒物参照大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物中的限值。相关数值见表10。 表10 环境空气质量评价标准 污染物名称 年平均 24小时平均 1小时平均 执行标准 TSP 200 300 -- 采用GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准数值 单位：μg/m3 SO2 60 150 500 PM10 70 150 -- NO2 40 80 200 颗粒物 -- -- 1.0 参照大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物中的限值 单位：mg/Nm3 地表水 根据 《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），本项目所在区域地表水为南云中河，水环境功能为工农业用水保护，水质要求为Ⅳ类，本区地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，标准值见表11。 表11 《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质标准 污染物 pH 硫化物 COD BOD5 氨氮 标准值 6-9 ≤0.1 ≤30 ≤3 ≤6 污染物 总磷 氟化物 石油类 阴离子表面活性剂 标准值 ≤0.5 ≤1.5 ≤0.5 ≤0.3 备注：pH无量纲，其他单位为mg/L 3、地下水 项目所在区域执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。具体数据见表12。 表12 地下水质量标准 单位：mg/L（pH除外） 序号 污染物 标准值（III类） 序号 污染物 标准值（III类） 1 pH 6.5-8.5 12 挥发性酚类 ≤0.002 2 总硬度 ≤450 13 氰化物 ≤0.05 3 氨氮 ≤0.5 14 氯化物 ≤250 4 NO3-N ≤20 15 砷 ≤0.01 5 NO2-N ≤1 16 汞 ≤0.001 6 硫酸盐 ≤250 17 铬(六价) ≤0.05 7 氟化物 ≤1.0 18 铅 ≤0.01 8 耗氧量 ≤3.0 19 镉 ≤0.005 9 溶解性总固体 ≤1000 20 铁 ≤0.3 10 菌落总数，（CFU/mL) ≤100 21 锰 ≤0.1 11 总大肠菌群（CFU/100mL) ≤3.0 4、声环境 本项目处于居住、商业、交通混杂区，声环境功能区划为2类声环境功能区，西侧紧邻禹王路，根据《声环境功能区划分技术规范》(GB/T 15190–2014)，交通干线边界外35m范围内区域划分为4a类声环境功能区，故项目西厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。其余各厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，项目具体数据见表13。 表13 环境质量标准 dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 4a类 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 营运期加工过程中产生的无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织排放限值，详见表14。 表14 大气污染物综合排放标准 污染物名称 指标 备注 颗粒物（无组织） 浓度限值 1.0mg/m3 周界外浓度最高点 2、噪声 施工期噪声 本项目运营期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见表15。 表15 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 备注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。 运营期噪声 本项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4类标准，标准限值见表16。 表16 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2类 60 50 4类 70 55 3、固体废物 本项目施工期、运营期产生的一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及2013 修改单中相关要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据晋环发[2015]25号文“山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》”等文件要求，本项目无有组织排放，故不需申请总量。 |

建设项目工程分析

一、施工期 本项目施工期工程内容主要包括： 项目施工全过程按作业性质可以分为下列几个阶段：基础工程和主体工程阶段包括挖掘土方石、砌筑基础、夯实场地、砌体工程等；装饰工程和设备工程阶段包括粉刷墙面、安装调试设备等。 项目在建设过程中产污环节详见图2。 图3建设过程中各环节排污示意图 运营期工艺流程及产污环节 项目运营期产生的污染是长期的，主要表现在大气环境、水环境、声环境的影响以及固体废物对环境的影响。 本项目营运期工程内容主要包括： 1、生产工艺流程 （一）转辙机生产工艺流程图 图4 转辙机工艺流程图 （二）装置生产工艺流程图 图5 装置生产工艺流程图 （三）外锁生产工艺流程图 图6 外锁生产工艺流程图 说明： 主要机型有：转辙机（型号：JFJDZ）、外锁机构（型号：JFJDW）、装置机构（型号：JFJDA）等产品。 工艺流程简述： 转辙机的主要加工件有：真空盖、油箱、弯板、油管防护罩、锁闭框、并联螺栓、防水盖、杆卡、调整垫、电机垫板、垫板等。 本产品的生产组织按照零部件的用途和结构的特点。将加工的零件分类分组为转辙机、装置、外锁三类零件。依据零件的特点采用不用的机加工设备进行加工，以达到设计要求。各类零件的主要加工手段为切割下料、焊接、数控车、数控铣、磨、钻、线切割等。 加工所用的主要设备有：下料设备、焊接设备（焊接机器人）、机加工设备（数控车床、数控铣床、数控线切割机床、摇臂钻床、平面磨床）等。 本项目生产过程中无喷漆工艺，产品喷漆外委。 主要污染工序： 一、施工期主要污染工序 1、大气污染物 施工期主要大气环境影响物为施工扬尘及施工机械废气。 （1）施工期扬尘 扬尘的主要来源有：a. 堆放易产尘的建筑材料，如无围挡，随意堆放，会产生二次扬尘；b. 建筑材料的运输，如不采取有效的遮盖措施，会产生扬尘；c.施工垃圾的清理会产生扬尘；d. 施工及装卸车辆造成的扬尘。 （2）机械废气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，燃油废气的排量小但对厂域内的大气环境有较大的影响，要求施工单位选用专业作业车辆，选优质设备和燃油，加强设备和运输车辆的检修和维护，尽量减少施工过程对周围空气环境的影响。 2、水污染物 施工期间废水排放量较小，主要是施工人员生活污水和施工废水、车辆清洗废水，主要污染物为COD、SS、氨氮等。 3、噪声 施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。 机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。根据类比，运输车辆噪声一般在90dB（A）左右。 4、固体废物 施工期间的固体废物主要为生活垃圾、建筑垃圾和土石方。 二、运营期污染影响因素分析 1、废气 切割下料产生的金属粉尘；抛丸产生的粉尘；焊接生产过程所产生的焊接烟气。 2、废水 职工生活污水。 3、噪声 本项目营运期主要噪声源为数控切割机、数控剪切板、点焊机、真空泵等，噪声源源强为75～90dB(A)。 4、固废 职工生活垃圾、一般工业固体废物（废边角料、金属粉尘）及危险废物。

# 建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 污染源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 切割下料 | 金属粉尘 | -- | 0.0853 | -- | 0.0853 |
|  | 焊接加工 | 焊接烟气 | -- | 0.02 | -- | 0.02 |
|  | 抛丸机 | 金属粉尘 | -- | 0.013 | -- | 0.013 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N | -- | 240.768t/a | -- | 240.768t/a |
| 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 5.02t/a | 经环卫部门统一处理 |
|  | 切割、抛丸 | 废边角料、金属粉尘 | 171.44t/a | 建设一般固废暂存间（80m2），收集后由废旧物质回收部门回收利用 |
|  | 设备维护、检修 | 废机油、废润滑油等 | 0.5t/a | 收集后存入危废暂存间（20m2），交由有资质的部门进行处理 |
| 噪声 | 真空泵等 | 噪声 | 70~75dB(A) | 55~60dB(A) |
|  | 进出车辆 |  | 70~90dB(A) | 70~90dB(A) |
| 主要生态影响 本项目为新建项目，厂区附近无重要的生态保护区，也无需要特殊保护的树种，项目产生的废水、废气、噪声和固体废物经过处理后，对周围生态环境的影响甚微。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 施工期环境影响及环保措施分析如下： 本项目目前未开工建设，施工期主要建设内容为：土建工程（生产车间、办公室、库房及场地硬化）以及后续房屋装饰设备安装等。施工期的环境影响主要是场地平整、基础施工、主体工程施工，造成的施工扬尘、废水、噪声、固废对局部环境造成的短期影响，以及开挖引发的植被破坏对生态环境的影响。 1、施工期大气环境影响分析 （1）施工扬尘影响分析 施工时，潜在的空气影响可能是道路扬尘、开放工地的风蚀、挖掘和填土活动产生的扬尘。施工期产生的扬尘可能来自以下两个阶段：一般的施工活动(包括土地平整、地表挖掘和填埋、建筑物的拆卸和施工以及工地内机械设备的运输)和开放工地的风蚀。 施工期间，建筑垃圾和建筑材料的装卸、运输、堆放及施工过程也有扬尘产生，其扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。受扬尘影响的范围主要包括施工场地周围及下风向的部分地区，结构、装修阶段也会因车辆行驶等产生扬尘污染，但产尘量相对较低。 施工扬尘可采取一些相应的防治措施。尘粒在空气中传播扩散与风速有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，一般情况下，自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。采用洒水方法，可有效地控制施工扬尘，试验结果显示施工场地每天洒水4~5次，可使扬尘量可减少70％左右，施工场地扬尘造成的TSP影响距离可缩小到20~50m。 环评要求，在施工过程中，要定时洒水降尘。 （2）车辆扬尘影响分析 运输车辆频繁进出工地，会给施工场地周围和施工运输沿线大气环境带来一定程度的污染。道路扬尘视其路面质量不同而产生的扬尘量相差较大，最少的是水泥路面，其次是坚实的土路、一般土路，最差的是浮土多的土路，其颗粒物浓度的比值依次是1:1.17:2.06:2.29，尘源30m以内TPS浓度均为上风向对照点2倍以上，其影响范围为道路两侧各50m的区域。 （3）施工期大气污染防治措施 评价要求施工期扬尘污染防治要按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》（晋环发[2010]136号）等各项要求，严格规范和控制施工期扬尘污染，施工时要使用商品混凝土，禁止现场搅拌水泥砂浆。 具体要求如下： Ⅰ.道路硬化与管理 ①本项目目前道路硬化面积较少，增加道路硬化面积，施工场所内的车行道路100%硬化。施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，采取铺设钢板、铺设水泥混凝土、铺设沥青混凝土或铺设用礁渣、细石或其它功能相当的材料等，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施； ②施工工地道路积尘清洁措施：采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫； ③施工工地内部裸地防尘措施：对于工地内裸露地面，采取覆盖防尘布或防尘网、铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料、植被绿化等措施。在晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率。 Ⅱ.边界围挡 ①边界设置高度2.5m以上的围挡；各类管线敷设工程，其边界应设1.5m以上的封闭式或半封闭式路栏；其余设置1.8m以上围挡。围挡底端设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙；对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，设置警示牌； ②围挡必须是由金属、商品混凝土、塑料等硬质材料制作； ③任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。 Ⅲ.裸露地（含土方）覆盖 ①每一块独立裸露地面100%以上的面积都应采取覆盖措施； ②覆盖措施的完好率必须在90%以上； ③覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。 Ⅳ.易扬尘物料覆盖 ①所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内，水泥置于临时水泥库内； ②防尘布或遮蔽装置的完好率必须100%； ③小批量且在8h之内投入使用的物料除外； ④施工现场非作业区目测无扬尘。 Ⅴ.持续洒水降尘措施 ①施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘； ②配备或调用足量洒水车进行洒水抑尘，确保车辆通过或遇刮风天气时不起尘。 Ⅵ.运输车辆冲洗装置 ①出工地车辆100%冲洗。运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部门进行清理或清洗，以保证车辆清洁上路； ②洗车喷嘴静水压不低于0.5Mpa； ③洗车污水经沉砂池处理后重复使用，回用率不得低于90%，回用水水质良好，悬浮物浓度不应大于150mg/L； ④施工场所车辆入口和出口30m以内部分的路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料； ⑤沉淀池产生的沉砂，与施工中的建筑垃圾一并处置。 Ⅶ.渣土车辆运输 渣土运输车辆100%密闭拉运。 评价要求建筑工地扬尘污染控制要达到“6个100%”，即：工地沙土100%覆盖，工地路面100%硬化，出工地车辆100%冲洗车轮，渣土运输车辆100%密闭拉运，拆迁工地100%洒水压尘，暂不开发处100%绿化，有效控制建设项目施工期间对环境造成的影响。 施工期的大气污染源为无组织、低空排放源，对环境的影响是暂时的、间断的，随着建设期的结束这些大气污染会自动消除。 2、施工期水环境影响分析 1、施工废水 施工期间的生产用水主要为路面洒水抑尘喷淋水等，主要由冲洗及生产中的跑、冒、滴、漏、溢流产生，仅含有少量混砂，不含其它杂质。这类废水一般在施工现场溢流，排放量很小，评价要求建设集中水池对这些废水进行收集、沉淀，处理后用于场内洒水降尘。 施工车辆出入场地车辆轮胎冲洗废水，主要污染物为泥沙，评价要求施工期在施工场地出口处设车辆清洗平台，产生的废水经收集沉淀后回用，对周围水环境影响不大。 2、生活污水 施工期生活污水主要为施工人员生活污水，高峰上工人数约10人左右，施工工人为当地城镇居民，生活污水经临时施工区的旱厕处理后作为周围田地施肥，对周围环境影响不大。 3、施工期声环境影响分析 （1）施工期声环境影响分析 工程施工活动产生的噪声包括以下几种类型：固定、连续式的钻孔和机械设备的噪声；短时、定时的噪声；流动的噪声。声源传播过程中，受传播距离、阻挡物反射、空气吸收和物体屏蔽影响会产生的各种衰减，施工场地噪声预测结果见表17。 表17 距声源不同距离处的噪声值 （dB(A)） 设备名称 5m 10m 20m 40m 50m 100m 150m 200m 300 m 推土机 86 80 74 68 66 60 56 54 50 装载机 90 84 78 72 70 64 60 58 54 挖掘机 84 78 72 66 64 58 54 52 48 从表中可看出，施工机械噪声较高，昼间噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的情况出现在距声源50m范围内，本项目夜间不施工。施工噪声对周围环境是有一定的影响。 （2）施工期声环境污染防治措施 施工期施工噪声源属短期、暂时性的影响来源，噪声衰减效应明显，对区域声环境的影响较小。因此环评要求建设单位必须对施工期噪声实施严格控制，以保证将施工期噪声对周围敏感点的影响降低到最小。具体措施如下： a.设立专职环保工程监理员、提高施工人员的环保意识 本工程在建设期间应设立专职环保工程监理员，实行环保监理员制度，负责施工现场的环境管理和污染的控制工作，同时应组织施工人员学习国家有关环保法律、法规，增强环保意识，在施工中自觉遵守，采取一切措施，尽力将噪声减到最低限度。 b.施工场地合理布局 施工布局同防止环境噪声污染密切相关。对施工现场进行合理布局，尽可能避免高噪设备同时同地施工。 c.降低施工设备噪声 要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；采取安装排气筒消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械、设备加强定期检修、养护。 d.降低施工交通运输噪声 车辆进入声敏感区附近的道路应限速，减少或杜绝鸣笛，在施工工作面铺设草袋等，以减少车辆与路面摩擦产生的噪声。 e.限制作业时间 为了保护周围区域，禁止夜间（22：00-次日6：00）和中午休息时间范围内施工；尽可能避免高噪声设备同时施工。 4、施工期固体废弃物环境影响分析 （1）生活垃圾影响分析 施工人员的生活垃圾主要为生活中遗弃的废弃物。施工期高峰上工人数约10人，按0.5kg/人·d计算，施工现场生活垃圾最多产生量为5kg/d。若处置不当或清运不及时，容易孳生蚊蝇，引起疾病传播，因此生活垃圾应定点堆放，由建设单位集中收集后送环卫部门指定地点处理。 （2）建筑垃圾影响分析 项目施工期产生的建筑垃圾主要碎砖块、灰浆、废材料等，首先应考虑回收综合利用，不能回收利用的按照当地主管部门的要求收集后集中送往指定合理处置，这样，施工期建筑垃圾可得到综合利用和合理处置，对周围环境影响不大。 废弃土石方分析 项目施工期场地内挖方15072.63m³，填方18243m³（含场地平整），需外购土方3170.37m³。因此，该项目施工期无弃方。 营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 1、切割粉尘 项目原料切割下料时会产生少量细小颗粒物，这些颗粒物主要成分为金属。一方面，因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一小部分较细小的颗粒物随着机械的运动可能会在空气中停留短暂时间后沉降于地面。根据类比调查资料，切割工序粉尘产生量为金属原料使用量的0.01%。本项目金属原料使用量为853t/a，则颗粒物产生量为0.0853t/a。 由于金属颗粒物质量较重，且切割下料工序位于封闭生产车间内，颗粒物散落范围很小，采取金属自然沉降+厂房阻隔+加强通风措施后无组织排放，可实现达标排放。评价认为，采取上述措施后，因此，切割工序飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少，对环境影响较小。 2、焊接烟气 铆焊车间进行部件焊接时会产生少量焊接废气，主要污染物为氮氧化物、碳氧化物及少量烟尘，产生量极少，影响范围主要在车间内。根据项目焊接工艺的特点，对焊机配置焊接烟气处理组，对焊接废气进行净化后排放，焊接废气净化效率可达90%以上，焊接烟尘经净化器净化后车间内排放，同时厂房内设置通风设施。设置2台移动型焊接烟气净化器，焊接加工区3个焊接点不同时作业，故2台烟气处理装置能够满足环保要求。 采取上述措施后焊接烟尘的排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中无组织排放的浓度限值，对环境影响很小。 根据类比资料，无组织排放源强见表18： 表18 焊接废气无组织排放源强统计表 污染源 污染物 源强kg/h 治理措施及效果 治理后kg/h 焊接烟气 颗粒物 0.16×10-2 焊接烟气净化器90% 0.16×10-3 抛丸粉尘 本项目表面抛丸处理设备为密闭的抛丸室。抛丸室为密闭空间，类比国内同类抛丸工艺，抛丸工序产生的颗粒物量约为抛丸原料的0.1%，本项目金属件用量853t，抛丸粉尘产生量0.853t/a，抛丸机自带粉尘收集装置，收集效率99%，则收集后的粉尘主要为金属屑，收集量0.84t/a，抛丸粉尘无组织排放量0.013t/a。 4、大气污染物排放量及达标情况分析 本项目东侧为空地，距云中北路218m，距符村村1258m；东北侧距阳村村1050m，；北侧距梨花东街125m；西侧紧邻禹王路，距日月宏小区505m；西北侧距忻州市实验中学640m，距忻州市职业技术学院920m，距泛华城市广场559m，距学府苑小区280m；南侧为空地，距紫檀街190米，距大檀村237m；西南侧距小檀村1453m。 厂址交通便利，通讯方便，水电供应充足，厂址较开阔，周围无高大建筑物和遮挡物，空气流动良好，排放的颗粒物有害物质量较少，经大气扩散后，虽会对周围空气造成轻微污染，但对人体健康造成影响较小。根据同类项目类比资料分析，在正常营运时产生的烟气浓度，厂界浓度低于1.0mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）周界外浓度颗粒物最高点的浓度限值要求。 5、大气环境影响预测与评价 ①预测内容 根据项目的工程分析结果，选择焊接烟气为预测因子，预测内容包括最大排放浓度及占标率，分析项目对评价区环境空气质量造成的影响。 ②预测模式 预测模式采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合本项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 A.Pmax的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 B.评价等级判别表 评价等级按表19的分级判据进行划分。 表19 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% C.污染物评价标准 估算模型及参数如表20。 表20 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 520000 最高环境温度/℃ 293 最低环境温度/℃ 283 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率 / 是否考虑海岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 海岸线距离/m / 海岸线方向/° / ③污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表21。 表21 项目无组织废气面源源强及参数 编号 名称 污染源位置 源强 （g/s） 面源长边 （m） 面源短边 （m） 质量标准（mg/m3） 1 焊接烟气 铆焊车间 0.16×10-3 115.1 24.7 1.0 ④计算结果分析 根据《环境影响评价计算导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中的估算模式计算了TSP的最大地面浓度占标率Pi，其中最大Pmax预测结果见表22。 表22 污染物估算模式计算一览表 距源中心下风向距离(m) TSP 预测质量浓度 占标率 m ug/m3 % 5 0.3073 0.07 25 0.3765 0.08 50 0.4482 0.10 58 0.4685 0.10 75 0.4135 0.09 100 0.3343 0.07 125 0.276 0.06 200 0.1773 0.04 300 0.1183 0.03 500 0.06659 0.01 1000 0.02835 0.01 5000 0.003338 0.00 10000 0.001304 0.00 15000 0.0007516 0.00 20000 0.0005081 0.00 25000 0.000375 0.00 最大值 0.4685 0.10 出现位置 58m 由预测结果可知，TSP最大落地浓度点在58m处，最大落地浓度及占标率为：0.6485ug/m3，0.10%。占标率小于1%，为三级评价。 ⑤项目大气环境影响评价自查 表33 大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级 评价范围 边长=50km□ 边长5-50km 边长=50km□ 评价因子 SO2+NO2排放量 ≥2000t/a□ 500-2000t/a□ ＜500t/a 评价因子 基本污染物（PM10） 其他污染物（TSP） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 评价标准 评价标准 国家标准 地方标准□ 附录 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据 主管部门发布的数据 现状补充监测 现状评价 达标区 不达标区 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS □ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网络模型□ 其他 预测范围 边长≥50km□ 边长5-50km 边长=5km□ 预测因子 预测因子 （TSP） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100% C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30% C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（3）h C非正常占标率≤100% C非正常占标率大于100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标 C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 K≤-20% K＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（粉尘） 有组织废气监测 无组织废气监测 无监测 环境质量监测 监测因子：（/） 监测点位数（/） 无监测 评价结论 环境影响 可以接收 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（/）厂界最远（/）m 污染源年排放量 SO2：（/）t/a NOx：（/）t/a 颗粒物：（/）t/a VOCs（/）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 ⑥大气环境影响评价结论 本项目采取有效治理措施后，污染源污染物能实现达标排放，对区域环境空气质量影响甚微。 二、地表水环境影响分析 项目产生的废水主要来自于职工人员产生的生活污水，职工生活污水经化粪池预处理后之后进入市政污水管网，排入忻州市污水处理厂处理，为间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），确定评价等级为三级B。 1、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 生活污水主要为厂区工作人员洗漱用水，厂区工作人员38人，用水定额为30L/人•d计，则项目生活用水为1.14m3/d（300.96t/a）；排水系数以80%计，则产生生活污水约0.912m3/d（240.768t/a）。生活污水水质污染程度轻微，经过下水道进入化粪池预处理后排入市政污水管网。 2、依托污水处理设施的环境可行性评价 忻州市污水处理厂位于忻州市忻府区大檀村，设计处理能力为日处理污水6.50万立方米。忻州市污水处理厂已完成提标改造工程，主体工艺采用：A2/O处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准。本项目位于该污水处理厂的服务范围之内，且满足忻州市污水处理厂的进水水质标准：COD浓度≤500 mg/L，BOD5浓度≤250 mg/L，SS浓度≤350 mg/L，石油类浓度≤12mg/L。 本项目排入下水道执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准。 综上所述，本项目产生的废水排入市政污水管网，项目对当地地表水环境的影响不大。 三、噪声影响分析 1、噪声声源及源强分析 本项目在运行中产生高噪声的设备主要有切割机、数控剪板机、焊接机、真空泵等设备。其声压等级为70~90dB(A)。各设备声压等级、治理措施详见表24。 表24 噪声源特征分析一览表 主要噪声设备 位置 声压等级dBA 噪声类型 声学特点 切割机 生产区 80~90 机械性 连续 数控剪板机 生产区 80~90 机械性 连续 焊接机 生产区 70~75 机械性 连续 真空泵 生产区 70~75 机械性 间歇 本项目高噪声设备均置于生产车间内，经采取基础减震、墙壁隔音、距离衰减等措施，同时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行产生的高噪声现象。 2、噪声预测 根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A)。 ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 3、噪声预测结果与评价 经计算，项目运营期间评价区内厂界噪声预测值如表25。 表25 运营期厂界噪声预测值（单位：dB（A）） 监测 点位 昼间 夜间 贡献值 标准 超标情况 贡献值 标准 超标情况 项目西侧 53.5 60 达标 43.4 50 达标 项目南侧 57.0 70 达标 45.6 55 达标 项目北侧 51.6 60 达标 42.8 50 达标 项目东侧 53.2 60 达标 40.2 50 达标 根据以上预测结果，本项目所有噪声设备同时运行情况下，经减振、消声、厂房隔声及距离衰减后，即可完全满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，西侧满足4a 类标准限值，可以达标排放，故对周围声环境影响较小。 四、固体废物影响分析 本项目运营期产生的固体废物包括生活垃圾、一般工业固体废物以及危险废物三大类。 1、生活垃圾 员工办公、生活产生生活垃圾，按人均产生量0.5kg/d计，全厂劳动定员38人，预计总产生量为5.02 t/a。厂区设封闭内式垃圾桶，统一收集后再由当地环卫部门收集后集中处理。 2、一般工业固体废物 项目营运期产生的一般工业固体废物主要有：切割废料及抛丸机收集的金属粉尘。切边和修边等生产过程中会产生一定量的废边角料无法利用，废边角料产生量约为原料用量的20%计，因此，产生量为170.6t/a；抛丸机自带收尘设施收集的金属粉尘量0.84t/a。 评价要求，项目在1#车间东侧设一般固废暂存间（80m2），一般固废统一收集后暂存，交由废旧物质回收部门统一处理。 3、危险废物 本项目生产机械设备在进行检修保养时会产生的少量废机油、废润滑油，根据《国家危险废物名录》（2016），废机油属于危险废物，废物类别“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码“900-214-08”，危险特性为T。本项目机油的用量约为1t/a，设备运行过程中会损耗一部分，机油需半年更换一次，项目产生的废润滑油量约为0.5t/a。 针对以上危险废物，评价要求建设单位按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单中的相关要求，在厂区西北侧设置一处危险废物暂存间(20m2)，采用砖混结构房屋，地面硬化防渗处理，并做围堰，用于暂存废机油、废润滑油，定期交由具有危险废物处理资质的单位处理。根据现场勘查，为了防止危险废物在贮存过程中对环境产生影响，应进一步采取下列措施： 1）建危险废物贮存专用库房。 根据本项目的工序特点，危险废物专用贮存库设计必须满足以下原则： A.地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 B.必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 C.设施内要有安全照明设施和观察窗口。 D.用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 E.应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 F.不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 2）各种危废必须装入符合标准的容器内； 3）盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的标签； 4）危险废物贮存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物； 5）必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 6）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； 7）危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作； 企业将生产过程中产生的废润滑油、机油等装入符合标准的密闭容器内，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，且盛装危险废物的容器上必须粘贴符合危废标准附录A所示的标签，在贮存场所应有警示标志，定期交由有资质单位进行处理。 危险废物应及时转运，转移时应遵守《危险化学品安全管理条例》和《危险废物转移联单管理办法》要求，做好废物的记录登记交接工作。同时，危险废物应按照国家有关规定向当地环境保护行政主管部门申报登记，接受当地环保行政主管部门监督管理。 综上所述，本项目所产生的固体废物均得到有效处置，对环境影响较小。 五、环境风险分析与评价 1、评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，油类物质临界量为2500t，本项目设备维修过程中会产生废机油、废润滑油等废油脂，产生量约0.5t/a。Q值为0.00002，小于1该项目环境风险潜势为Ⅰ，按照导则要求可展开简单分析。 2、环境敏感目标概况 表26 主要环境敏感目标 环境要素 名称 方位 距离 （km） 环境功能 大气环境 阳村村 NE 1.05 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 符村村 E 1.258 大檀村 S 0.237 瑞兴锦绣华府小区 S 0.537 日月宏小区 W 0.505 小檀村 WS 1.453 实验中学 WN 0.36 泛华城市广场 WN 0.559 忻州市职业技术学院 WN 0.920 学府苑小区 WN 0.280 地表水 南云中河 N 2.8 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类 地下水 忻府区北水源地15号井 ES 0.45 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 声环境 附近 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）中2类和4a类 生态环境 厂区及周边 加强绿化管理，保持生态环境良性循环 3、环境风险识别 （1）危废间泄露 环境风险源：危废间泄露 污染物种类：废机油、废润滑油 环境风险类别：大气、地表水以及土壤 影响范围：厂区下风向的环境空气；厂区周围的地下水、地表水以及废水流经过的区域的土壤和植被 影响后果：危废间泄漏会产生一些有臭味的有机气体，可引起头痛、头晕、呕吐、步态不稳、共济失调，高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。大量泄漏发生火灾，灭火时产生的消防废水也可能污染地表水和土壤。 （2）火灾引发的消防废水外排 环境风险源：火灾 污染物种类：消防废水 环境风险类别：水环境、生态以及土壤 影响范围：厂区周围的地下水、地表水以及废水流经过的区域的土壤和植被 影响后果：当厂区发生火灾时，需消防扑救，导致消防废水直接排放，对水环境造成污染。 4、环境风险分析 （1）危废间泄露对环境的影响分析 危废间泄漏会产生一些有臭味的有机气体，可引起头痛、头晕、呕吐、步态不稳、共济失调，高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。大量泄漏发生火灾，灭火时产生的消防废水也可能污染地表水和土壤。 （2）火灾引起的次生环境影响分析 厂区发生火灾后，消防废水中可能含有油类、悬浮物等，如外排，会对周边水环境产生影响。 5、环境风险防范措施及应急要求 （1）风险防范措施 ①生产各岗位应制定严格的安全操作规程； ②应急各岗位应设专人，避免重大突发环境事件时预案启动不了； ③定期检查、更换老旧应急设施，并做好登记； ④改进已损坏的管道、阀门等设备，避免突发环境事件发生时不能及时关闭； ⑤对雨水排口系统设置专人管理，确保突发环境事件状态下能够及时关闭。 （2）应急要求 为更好完善企业的环境风险防控水平，提高企业的环境预警和环境应急能力，要求逐项制定加强环境风险防控措施和应急管理的目标、完成时限，列出企业的环境风险防控措施实施计划，包括环境风险管理制度、环境风险防控措施、环境应急能力建设等方面，企业须在规定时限内完成各计划，切实提高企业的环境风险防控能力。 6、分析结论 本项目不构成重大危险源，企业在认真落实安全评价拟采取的安全措施及评价所提出的环境风险防范措施以及风险应急预案要求后，项目的事故环境风险可控，风险水平是可以接受的。 表27 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 忻州忻和瑞丰机械设备制造股份有限公司铁路转换设备制造项目 建设地点 （山西）省 （忻州）市 （忻府）区 （/）县 （/）园区 地理坐标 经度 112°43′56″ 纬度 38°25′32″ 主要危险物质及分布 废机油、废润滑油 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 危废间泄漏会产生一些有臭味的有机气体，可引起头痛、头晕、呕吐、步态不稳、共济失调，高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。大量泄漏发生火灾，灭火时产生的消防废水也可能污染地表水和土壤。 风险防范措施要求 编制突发环境事件应急预案，定期演练与修订 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，油类物质临界量为2500t，本项目设备维修过程中会产生废机油、废润滑油等废油脂，产生量约0.5t/a。Q值为0.00002，小于1该项目环境风险潜势为Ⅰ，按照导则要求可展开简单分析。 六、环境管理与监测 根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，新建和扩建企业要设置环境保护管理机构和环境保护监测机构，制定切实可行的环保制度。 1、环境管理要求 评价要求企业在施工期和运营期均应设置相应的环境管理机构和制定相应的环境监理、监测计划，来监督和检查各项环保措施的实施情况，及时发现问题并解决问题，保证各项措施正常稳定运行，以便更好的保护环境，充分发挥该建设项目的经济、社会和环境效益。 根据本工程的实际情况，安排专人负责运营期的环境保护事宜，积极贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规，定期进行环保设备检查，维修和保送工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转；制定事故防范措施，一旦发生事故，组织相关人员进行污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。建立环境管理台帐，定期接受环保管理部门的监督和检查。 此外，本工程的环境管理工作还应从减少污染物排放，降低对生态环境影响等方面进行分项控制，具体计划见表28。 表28 环境管理方案表 环境问题 防治措施 实施时间 废气排放 定期进行生产知识及环保知识强化，提高操作人员文化素质及环保意识 生产期 制定合理的绿化方案，选择滞尘、降噪、对废气有较强抵抗和吸收能力的树种进行种植 生产期 固体废物 生活垃圾设封闭式垃圾桶（可回收和不可回收）收集，再由当地环卫部门收集后集中处理 生产期 一般工业固体废物经收集后暂存于80m2的一般固废暂存区（8m×10m），定期交由废旧物质回收部门处理 生产期 在1#车间东南角建设一座20m2危废暂存间，用于存放厂区危险废物，且暂存间做相关防渗、防淋、防起尘等措施，室内设围堰，危险废物用专用垃圾箱及时收集后分类暂存于危废暂存间，暂存后由有资质单位拉走处理，处理频次约每年一次 生产期 2、环境监测计划 运营期的主要环境问题是废气和噪声。评价制定如下监测计划： 表29 本项目监测计划一览表 内容 监测项目 监测点 监测频次 备注 废气 监测 无组织颗粒物 厂界设4个监测点 每年一次 委托有资质的监测单位进行监测 噪声 监测 等效连续A声级（Leq(A)） 厂界设4个监测点 每季一次 委托有资质的监测单位进行监测 七、环保投资估算 本项目总投资5215万元，其中环保投资共39.5万元，占总投资的0.76%。本项目环保措施及投资详见表30。 表30 运营期环保措施及投资一览表 对象 污染源及污染物 措施要求 环保投资 （万元） 废气 抛丸粉尘 抛丸机自带集尘设备收尘 -- 焊机烟气 采用移动型焊接烟气处理装置进行净化处理 4 废水 生活污水 经化粪池预处理后排入市政污水管网 8 固废 生活垃圾 设置垃圾桶集中收集，送环卫部门指定地点填埋处理 0.5 一般固废 收集后存入固废暂存区（80m2），定期交由废旧物质回收部门处理 列入工程投资 危险废物 废机油、废润滑油存入危废暂存间（20m2），定期交由有资质的单位处理 5 噪声 切割机、泵类噪声 选择低噪音设备、定期维护、基础减振等 2.0 进出车辆交通噪声 减速、禁鸣 -- 生态 绿化 厂区内进行绿化，绿化面积1530m2 20 合计 39.5 八、污染物排放清单及管理要求 污染物排放清单及管理要求见表31。

表31 项目污染物排放清单及环境管理要求一览表 排放源 污染物 排放浓度及排放量 治理措施 治理效果 技术要求及验收执行标准 类别 工序 排放浓度 排放量 废气 切割下料 金属粉尘 -- 0.0853t/a 封闭生产车间内下料，自然沉降+厂房阻隔+加强通风 -- 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物放监控浓度限值1.0mg/m3 表面抛丸处理 -- 0.013t/a 密闭抛丸室，抛丸机自带集尘设施 集尘效率达99% 焊接加工 焊接烟气 -- 0.02t/a 采用移动型焊接烟气处理装置进行净化处理 净化率达90%以上 废水 职工生活污水 COD、BOD5、NH3-N -- 240.768t/a 经化粪池预处理后排入市政污水管网，最后进入忻州市污水处理厂处理 -- 不直接外排 固体 废物 职工生活 生活垃圾 - 5.02t/a 设置垃圾桶集中收集，送环卫部门指定地点填埋处理 - 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中要求 切割、抛丸 废边角料、金属粉尘 - 171.44t/a 统一收集后存入一般固废暂存间（80m2），定期交由废旧物质回收部门处理 - 设备维护、检修 废机油、废润滑油等 - 0.5t/a 收集后存入危废暂存间（20m2），交由有资质的单位统一处理 - 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及2013修改单 噪 声 切割机、泵类 噪 声 - - 选择低噪音设备、定期维护、基础减振等 - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准 运输车辆 - - 减速、禁鸣 - 厂界 地面硬化，加强绿化，绿化面积达1530m2 --

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 切割下料 | 金属粉尘 | 封闭生产车间内下料，厂房阻隔+加强通风 | 达标排放 |
|  | 抛丸机 |  | 密闭抛丸室，抛丸机自带集尘设施 | 达标排放 |
|  | 焊接工序 | 焊接烟气 | 采用移动型焊接烟气处理装置进行净化处理 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD BOD5 氨氮 | 经化粪池预处理后排入市政污水管网 | 达标排放 |
| 固体 废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 设置垃圾桶集中收集，送环卫部门指定地点填埋处理 | 合理处置 |
|  | 切割、抛丸 | 废边角料、金属粉尘 | 统一收集后存入一般固废暂存间（80m2），定期交由废旧物质回收部门处理 | 合理处置 |
|  | 设备维护、检修 | 废机油、废润滑油等 | 统一收集后存入为废暂存间（20m2），定期交由有资质的单位处理 | 合理处置 |
| 噪 声 | 切割机、泵类 | 噪声 | 选择低噪音设备、定期维护、基础减振等 | 厂界达标 |
|  | 进出车辆 |  | 减速、禁鸣 | 厂界达标 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目为新建项目，选址区附近无重要的生态保护区，也无需要特殊保护的树种，项目产生的废水、废气、噪声和固体废物经过处理后，对周围生态环境的影响甚微，厂区内地面硬化，绿化面积达1530m2。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目建设地点位于忻州市忻府区禹王路东、梨花街南地块，项目东侧为空地，北侧为忻州市奥明玻璃有限公司，距梨花东街125m，西侧紧邻禹王路，距日月宏小区505m，南侧为空地，距紫檀街190米，距大檀村237m。厂区交通便利，通讯方便，水电供应充足。 2、项目选址 本项目选址位于忻州市忻府区禹王路东、梨花街南地块，根据本项目建设用地规划设计条件书，用地性质属于二类工业用地，符合忻州市城市总体规划发展要求。 本项目不占用基本农田，周围无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位等需要特殊保护的环境敏感对象，本项目附近地表水为南云中河，位于本项目北侧2.8km处。本项目周围地下水为东南侧450m处的忻府区北水源地15号井，水源地保护区半径为160m，本项目不在其保护范围内。因距离都较远，本项目不会对其造成较大影响。项目在严格执行环评规定的各项环保措施情况下，不会对周围环境造成明显的影响。 综上，从规划和环保的角度考虑，项目选址可行。 3、环境质量现状 1）环境空气质量现状 本项目所在区域属环境空气质量二类区。为了解项目所在区域大气环境质量现状，本次评价引用忻州市环境监测站对忻州市、开发区、机引的空气质量例行监测数据，根据数据显示，忻州市SO2、CO的监测数据均不超标，PM10、PM2.5、O3和NO2的监测数值均超标，评价区环境空气质量一般。 2）地表水环境质量现状 本项目所在地最近的地表水体为南云中河，位于本项目北侧2.8km处，该河为季节性河流，且已建成云中河水上公园，河道多处设坝拦水，评价区地表水环境质量良好。 3）地下水环境质量现状 距离项目所在地最近的地下水源地为东南侧450m处的忻府区北水源地15号井，保护半径为160m，本项目不在其保护范围内。现场踏勘地下水水质良好。 4）声环境质量现状 本项目选址位于忻州市忻府区禹王路东、梨花街南地块，区域声环境质量现状较好。 4、污染物排放情况及环保措施 运营期：项目运营期主要大气污染物为：切割下料产生的少量金属粉尘、抛丸粉尘及焊接加工所产生的焊接烟气。切割下料工序设于封闭生产车间内，通过采取金属粉尘自然沉降+厂房阻隔+加强通风措施，切割产生的金属粉尘无组织排放；抛丸机设于密闭抛丸室，自带收尘设施，收尘率99%，少量金属粉尘无组织排放；设置2台移动型焊接烟气净化器，焊接加工区3个焊接点不同时作业，故2台烟气处理装置能够满足环保要求。通过严格采取以上措施，项目无组织废气能够达标排放。 项目排水采用雨污分流制，雨水由厂区排入市政雨水管网。项目运营期仅产生职工生活污水，经化粪池预处理后排入市政污水管网。 通过对设备采取低噪音设备、定期维护、基础减振等降噪措施和对过往车辆采取减速、禁鸣、加强绿化等措施后，项目厂界噪声可以达标排放。 项目生活垃圾集中收集至垃圾箱后定期由环卫部门清运；建设一般固废暂存间（80m2），废边角料及收集的金属粉尘暂存后交由废旧物质回收部门处理；危险废物在危废间（20m2）暂存，定期送交有资质单位处置。 5、对区域环境质量的影响 本项目在采取评价要求的措施后，各污染物均可达标排放，只要建设单位按环评要求进行建设，项目实施后基本不改变区域环境质量现状，对区域环境质量影响较小。 6、环境管理与监测 ①认真贯彻执行《环保法》，实行清洁生产，把环保工作落到实处； ②谁主管，谁负责，责任到人，分级管理； ③对环保设备定期保养，发现问题立即处理，保证运行率达90%以上； ④严格执行环保设施的操作规程，确保环保设施的正常运行； ⑤建立环保设施台账，认真做运行记录； ⑥如发现擅自停用或拆除环保设施，依据《环保法》予以处罚； ⑦除尘器如有发生突发事故，要及时向环保部门汇报，及时抢修，使除尘设施及时正常运行，确保污染降到最低程度。 ⑧对厂内各污染源排放的污染物进行定期或不定期监测。 综上所述，本项目符合相关规划要求，区域环境质量现状较好；评价认为在严格落实评价提出的污染防治措施、风险防范和应急措施、加强环境管理前提下，各污染物均能稳定达标排放，本项目不会对区域环境质量产生太大的影响，环境影响在可接受水平。从环保角度分析，项目建设是可行的。 二、建议 1、由于机加工属于危险操作作业，必须加强职工上岗培训制度，提高安全防范意识。运营时加强环保治理措施的管理，确保设施的处理效果与运行率不低于设计标准。 2、加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少事故的发生。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 营业执照 附件3 备案证 附件4 备案证情况说明 附件5 项目建设用地规划设计条件书 附件6 技术审查意见 附图1 地理位置图 附图2 项目四邻关系图 附图3 厂区平面布置图 附图4 项目地表水系图 附图5 项目与水源地位置关系图 附图6 忻府区北水源地保护区划图 附图7 忻州经济开发区总体规划图 附图8 忻州市忻府区生态功能区划图 附图9 忻州市忻府区生态经济区划图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

0.912

市政污水管网

1.14

0.228

生活污水

3.18

2.04

自来水

绿化用水

2.04

0.228

图1    本项目水平衡图（非采暖期） (单位：m3/d)

1.14

0.912

市政污水管网

生活污水

自来水

图2    本项目水平衡图（采暖期） (单位：m3/d)

基础工程

主体工程

装饰工程

设备工程

工程验收

工程营运

噪声、粉尘

建筑废水

少量建筑垃圾

噪声、粉尘

噪声

粉尘、噪声

噪声

技术准备

物资采购

切割下料

冲压

抛丸

检验

检验入库

组焊

机加工

烟尘

烟尘

烟尘、噪声

粉尘、噪声

噪声

粉尘、噪声

技术准备

物资采购

切割下料

冲压成型

标识

精加工

组焊

检验

烟尘

烟尘

烟尘、噪声

粉尘、噪声

检验入库

粉尘、噪声

粉尘、噪声

技术准备

物资采购

切割下料

粗加工

检验入库

标识