建设项目环境影响报告表

（公示本）

项目名称：山西智德环境新材料有限公司年产

20万吨无机功能型环境材料项目

建设单位：山西智德环境新材料有限公司

编制日期：2020年8月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 山西智德环境新材料有限公司年产20万吨无机功能型环境材料项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 山西智德环境新材料有限公司 |
| 法人代表 | 岳新积 | 联系人 | 刘晋青 |
| 通讯地址 | 山西省忻州市忻州经济开发区蓝天科技创新园区 |
| 联系电话 | 15303512165 | 传真 | / | 邮政编码 | 034000 |
| 建设地点 | 山西省忻州市忻州经济开发区蓝天科技创新园区 |
| 立项备案 部门 | 山西忻州经济开发区 管理委员会 | 批准文号 | 2020-140951-30-03- 012932 |
| 建设性质 | (新建□改扩建□技改 | 行业类别及代码 | C3099 其他非金属 矿物制品制造 |
| 占地面积 (m2) | 7000 | 绿化面积 (m2) | -- |
| 总投资 (万元) | 3000 | 环保投资(万元) | 36 | 环保投资占 总投资比例 | 1.2% |
| 评价经费 (万元) | -- | 预期投产日期 | 2020.10 |
| 一、项目内容及规模： 项目由来 山西智德环境新材料有限公司专业从事防灭火封闭隔离材料、固体废弃物环境污染覆盖材料、抗侵蚀植被恢复材料和土壤改良剂等环境新材料的生产加工，为山西智德安全技术股份有限公司全资子公司之一。 山西智德环境新材料有限公司成立于2020年05月13日，是一家经营环保新材料、植被恢复材料（不含危险化学品）的开发、生产、销售。为促进企业新材料产品快速推广，拟在山西省忻州市忻州经济开发区蓝天科技创新园区建设年产20万吨无机功能型环境材料项目。 2020年6月18日山西忻州经济开发区管理委员会以 |
| 2020-140951-30-03-012932项目代码对山西智德环境新材料有限公司年产20万吨无机功能型环境材料项目进行了备案。 2、环境影响评价过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关法规的要求，该项目应进行环境影响评价。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“十九、非金属矿物制品业”中的“ 56 石墨及其他非金属矿物制品”，环评类别为报告表。 接受委托后，评价单位立即组织环评人员赴现场进行实地踏勘，收集了有关资料，对本项目所在区域的自然环境、社会经济环境、环境质量现状进行了全面调查，根据工程特点和环境特征，进行了环境影响因素识别和评价因子的筛选，确定了本项目排放的污染物，对排放的污染物进行了环境影响分析，并提出了具体的防治措施。依据国家环境保护法律法规、标准及技术规范，编制完成了《山西智德环境新材料有限公司年产20万吨无机功能型环境材料项目环境影响报告表》（送审本）。忻州经济开发区行政审批服务管理局于2020年7月30日，在开发区管委会主持召开了《山西智德环境新材料有限公司年产20万吨无机功能型环境材料项目环境影响报告表》技术审查会，根据技术审查意见，我们对报告表进行了认真、细致的修改和完善，编制完成了《山西智德环境新材料有限公司年产20万吨无机功能型环境材料项目环境影响报告表》（公示本），现提交建设单位报请主管部门公示。 二、“三线一单”符合性 1、生态保护红线 根据《生态保护红线划定技术指南》，山西省生态保护红线可能涉及的区域主要包括水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性维护区等陆地重要生态功能区，或水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、高寒生态脆弱区、干旱、半干旱生态脆弱区等陆地生态环境敏感区和脆弱区、国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等禁止开发区。 根据《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》中坚守底线，严格保护的原则，牢固树立底线意识，将生态保护红线作为编制空间规划的基础。强化用途管制，严禁地质公园、水源地等。选址禁止在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区、禁止开发区等生态保护区，不能任意改变用途，杜绝不合理开发建设活动对生态保护红线的破坏。 本项目位于山西省忻州市忻州经济开发区蓝天科技创新园区，评价范围内无自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等敏感因素，不涉及水土保持区、水土流失敏感区等；项目选址不涉及生态保护红线。 2、环境质量底线 据调查，本项目周边环境空气、地表水、地下水、声环境良好。本项目采取环评提出的各项措施后，不会增加对区域环境的压力，不会影响区域环境质量，符合区域环境质量控制的要求。 3、资源利用上线 本项目为对水、电及原材料消耗较小，不会突破区域资源利用上线要求。符合资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中鼓励类、限制类、淘汰类；故本项目属于允许类。因此，本项目的建设符合符合国家产业政策。本项目不属于环境准入负面清单。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 规划符合性分析 忻州经济开发区成立于1992年，1996年10月经山西省人民政府批准为省级开发区，2006年国家发展和改革委员会66号公告更名为山西忻州经济开发区。十三五期间，为应对山西省资源型经济发展趋势，贯彻实施山西省加快实施国家资源型经济转型综合配套改革各项措施，2017年忻州经济开发区实施了扩区发展。根据《山西省人民政府关于同意忻州经济开发区扩区的批复》（晋政函〔2017〕96号），忻州经济开发区辖区由七个园区组成，分别是核心区、忻州金山现代工业园区、忻州蓝天科技创新园区、忻州龙岗生物科技产业园区、忻州煤化工循环经济园区、忻州豆罗建材工业园区、忻州云中温泉生态园区。开发区规划总面积128.11平方公里，规划的范围涉及播明镇、秦城乡、解原乡、长征街办事处、兰村乡、秀荣街道办事处、北义井乡、合索乡、奇村镇、豆罗镇共10个乡（镇、街道办）。开发区战略定位为全国重要的高端装备制造和新材料产业基地，全国性的特色杂粮一体化发展基地；北方地区重要的智慧物流枢纽，以杂粮养生、温泉度假为特色的智慧康养融合发展示范区。依托现有基础进行扩链、补链、强链，培育新材料、智慧康养两大主导产业集群，实现规模引领和特色引领。依托开发区环境资源，发展服务类和信息类两类配套产业，实现环境引领，为开发区产业发展营造高效能的服务环境和高品质的居住环境。 本项目位置位于忻州蓝天科技创新园区，符合开发区总体规划要求。详见附图6忻州经济开发区总体规划图。 忻州经济开发区“一核六园”的发展定位于产业发展方向 名称 发展定位 主导产业 配套产业和承接产业 核心区 全国重要的节能环保和智能制造产业基地，全国性的特色杂粮一体化发展基地，全国重要的节能环保、智能制造、智慧康养职业教育与培训基地； 华北地区以杂粮养生和温泉度假为特色的智慧康养融合发展示范区； 区域性的科技教育研发基地和旅游集散枢纽； 忻定原都市区的产业组织核心、资源要素配置中心和商贸商务核心。 近期：节能环保装备、智慧城市设备及配件、煤机装备、电子信息设备、配套新材料、智慧康养（杂粮食品、温泉度假、健康养老）； 远期：在近期基础上发展智能制造、新能源汽车及零部件、配套新材料。 服务类配套产业（教育科研、商业商务、旅游集散、文化创意）； 信息类配套产业（智慧物流与电商、人工智能与大数据、互联网）； 承接类产业（木器家具加工）。 忻州煤化工循环经济园区 北方重要的装备制造和新材料生产配套枢纽和智慧物流枢纽。 新材料、智慧物流。 绿色造纸与包装。 忻州龙岗生物科技产业园区 全国性的特色杂粮食品生产研发基地； 区域性的生物医药研发基地。 杂粮食品。 生物医药。 忻州蓝天科技创新园区 全国重要的节能环保和智能制造产业基地。 近期：节能环保装备； 远期：智能制造。 智慧物流。 忻州金山现代工业园区 忻州市和开发区重要的智慧物流基地。 智慧物流。 -- 忻州豆罗建材工业园区 全国重要的绿色建材和装配式建筑构件生产基地。 绿色建材和装配式建筑构件。 -- 忻州云中温泉生态园区 华北地区以杂粮养生和温泉度假为特色的智慧康养融合发展示范区； 重点面向京津冀、太原、晋北、内蒙、陕北的养老度假基地。 智慧康养（温泉度假、健康养老、杂粮食品）。 -- 本项目为环境材料，符合忻州蓝天科技创新园区的发展定位和发展方向。 项目基本情况 1、项目概况 项目名称：山西智德环境新材料有限公司年产20万吨无机功能型环境材料项目 建设单位：山西智德环境新材料有限公司 建设性质：新建 建设地点：本项目位于山西省忻州市忻州经济开发区蓝天科技创新园区，地理坐标为：东经112°49'27"，北纬38°29'27"。地理位置图见附图1。 工程投资：本项目总投资3000万元，资金来源为企业自筹。 2、建设内容及规模 本项目租用忻州市忻州经济开发区蓝天科技创新园区现有1号车间6000平方米，办公区1000平方米。其中车间包括：生产线面积500平方米，原料区1000平方米，成品区1000平方米，工程材料区1000平方米，工程车辆及设备区750平方米，备件区750平方米，预留规划区1000平方米等。项目建成后年产20万吨无机功能型环境材料。项目主要建设内容详见表1。 表1 主要建设内容一览表 名称 工程内容 原有建设内容及规模 备注 主体工程 综合车间 全封闭彩钢结构6000m2（120m×50m），包含生产线、原料区、成品区、工程材料区、工程车辆及设备区、备件区、预留规划区等，购置安装储料仓、配料仓、配料秤、提升机、混合机等设备 租用车间，购置设备 辅助工程 办公室 彩钢结构，建筑面积1000m2（50m×20m） 租用 储运工程 水泥筒仓 2个，100t/个，气力输送 新建 粉煤灰筒仓 1个，100t/个，气力输送 新建 物料转运 采用螺旋输送机、斗式提升机等方式 新建 公用工程 供电 接自蓝天科技创新园区 新建 供暖 车间无需供暖，办公区采用电采暖 新建 供水 由蓝天科技创新园区提供 新建 环保工程 大气污染防治 筒仓 在每个筒仓呼吸口处安装脉冲式布袋除尘器，粉尘收集后经脉冲式布袋除尘器处理，通过21m高排气筒排放 新建 原料仓 通过设备自带的收尘器收尘，收集后自然下落返回料仓 新建 配料仓、混合工序、包装工序 配料仓上方各设1个集气罩，通过除尘风管和混合工序、包装工序产生的粉尘一同进入1台脉冲式布袋除尘器处理后经18m高排气筒排放 新建 水污染防治 生活 污水 经沉淀后泼洒抑尘 新建 噪声防治 设备 噪声 选用低噪声设备，并置于室内，安装基础减震设施；建立设备定期维护，保养的管理制度 新建 固废防治 生活 垃圾 设置封闭垃圾箱，收集后送往附近生活垃圾中转站，由环卫部门统一处置 新建 除尘灰 全部袋装收集后暂存于原料区，以原材料的形式回用于生产 新建 废包 装袋 统一收集后在原料区暂存后，定期出售 新建 危险 废物 在厂区东侧设置一处9m2（3m×3m）的危险废物暂存间，设置活动式回收桶集中收集后在危险废物暂存间暂存定期由有资质单位运走处理 新建 3、主要生产设备 本项目主要生产设备见表2。 表2 项目主要设备表 序号 设备名称 数量 规格型号 一 原料段 1 粉体投料站 3套 TLD-TL500 2 正压仓泵 3套 0.5立方 3 添加剂投料仓 3套 2立方 4 螺杆 2台 55kw、37kw 5 管道、阀门、弯头等气流输送配件 若干 60型 6 原料仓 3套 3立方 7 添加剂自动供料螺旋输送机 3套 108-159型 8 筒仓 3套 100吨 9 主原料自动供料螺旋输送机 3台 219型 10 料位计 6只 阻旋型 二 配料段、混合段 1 主原料配料仓 3套 2立方 2 添加剂配料仓 1套 1立方 3 混合机 1台 6立方强制型 4 过渡仓 1套 15立方 5 U型螺旋输送机 1套 500型 6 斗式提升机 1套 350型 7 成品仓 1套 10立方 8 料位计 2只 阻旋型 9 支架平台 1套 定制 三 包装段 1 吨袋包装机 2套 TLD-DD1000型 4米成品输送机 2套 1200型 控制系统 2套 触摸屏、PLC型 2 50KG包装机 1套 TLD-F50型 4米输送机 1套 360型 缝包机、升降立柱 1套 GK35-6A 控制系统 1套 触摸屏 分料螺旋 1套 219型 4、产品方案 项目产品方案见下表3。 表3 本项目产品方案一览表 序号 产品名称 单位 数量 备注 1 覆盖材料 万吨 15 2 封闭隔离材料 万吨 2 3 抗侵蚀植被恢复材料 万吨 1 4 土壤改良剂 万吨 2 覆盖材料：专用于一般工业固体废弃物的环境污染治理，如尾矿库、贮灰场、渣场、煤矸石堆场以及垃圾填埋场等。覆盖材料由无机矿物质及无机物加工生成，无毒无害无污染，将覆盖材料加水制成浆料通过喷覆机械直接喷覆在固废堆表面，凝固后形成绿色覆盖层，防止固废堆场扬尘污染，防止雨水下渗产生渗滤液，防止有害气体散发，可防止固废自燃，并且消除视觉污染。 封闭隔离材料：用于煤矸石山生态环境综合治理中的煤矸石山封闭隔离，由无机矿物质及无机物加工生成，无毒无害无污染，利用其气密、防渗、隔热、坚固耐久的特性，直接消除矸石山危害，消除植被区对矸石区的影响，防止矸石山自燃。 抗侵蚀植被恢复材料：由天然、环保、可降解材料加工而成，具有很强的抗侵蚀、耐冲刷能力，通过喷播将抗侵蚀植被恢复浆液喷涂在土层上，形成抗侵蚀植被层，该抗侵蚀植被层护坡、保水、保肥、疏松、透气，可有效抵御风雨侵蚀，促进种子发芽、生根、生长，短期形成坡面植被，防止边坡水土流失，快速形成植物群落，实现生态自然演替。 土壤改良剂：由于矿山周边客土普遍比较贫瘠，有机质和养分缺乏，营养土构建是在对矿山周边的客土的营养成分进行检测基础上，根据要达到的改良目标，将营养基质按一定配比加水充分搅拌后，采用喷涂工艺喷涂在矿山覆土层表面上，构成植被生长的营养土层，为植被提供长期的营养土层，不同的土质，不同的植被技术，采用不同的配比，针对性强。 5、主要原辅材料 原辅材料使用情况及物料平衡见表4。 表4 主要原辅材料消耗及物料平衡一览表 序号 产品名称 材料名称 投入（t/a） 产出（t/a） 备注 1 覆盖材料 水泥30% 45000 150000 用于一般工业固体废弃物的封闭隔离 粉煤灰30% 45000 珍珠岩粉20% 30000 高岭土20% 30000 2 封闭隔离材料 水泥50% 10000 20000 用于煤矸石山封闭隔离 碳酸钙4% 800 水泥窑灰CKD4% 800 硅灰4% 800 硅石粉4% 800 膨润土4% 800 沸石14% 2800 矿渣9% 1800 石英砂5% 1000 密实剂2% 400 3 抗侵蚀植被 恢复材料 膨润土67% 6700 10000 用于土层保护 沸石18% 1800 黄腐酸15% 1500 4 土壤改良剂 蛭石20% 4000 20000 用于土壤改良 珍珠岩粉20% 4000 腐殖酸30% 6000 粉煤灰30% 6000 纤维素：由葡萄糖组成的大分子多糖。是植物细胞壁的主要成分。纤维素是自然界中分布最广、含量最多的一种多糖，占植物界碳含量的50%以上。棉花的纤维素含量接近100%，为天然的最纯纤维素来源。一般木材中，纤维素占40~50%，还有10~30%的半纤维素和20~30%的木质素。 合成纤维：主要包括聚乙烯、聚碳酸酯、聚氯乙烯等。聚乙烯是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良；聚碳酸酯是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物，根据酯基的结构可分为脂肪族、芳香族、脂肪族-芳香族等多种类型；聚氯乙烯本色为微黄色半透明状，有光泽，是氯乙烯单体（vinyl chloride monomer, 简称VCM）在过氧化物、偶氮化合物等引发剂或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物，氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称之为氯乙烯树脂；聚丙烯是一种半结晶的热塑性塑料，具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀，在工业界有广泛的应用，是平常常见的高分子材料之一。 硅灰石（wollastonite）：成分Ca3〔Si3O9〕。三斜晶系。通常呈片状、放射状或纤维状集合体。白色微带灰色。玻璃光泽，解理面上珍珠光泽。硬度4.5~5.0。 碳酸钙：一种无机化合物，俗称灰石、石灰石、石粉、大理石、方解石，是一种化合物，化学式是CaCO₃，呈中性，基本上不溶于水，溶于酸。 蛭石：一种比较少见的矿物，属于硅酸盐。其晶体结构为单斜晶系，从它的外形看很像云母。多呈褐、黄褐、金黄、青铜色，有时带绿色。光泽较云母弱，油脂光泽或珍珠光泽。解理完全，薄片有挠性。硬度1~1.5。相对密度2.4~2.7。 沸石：沸石族矿物的总称，是一种含水的碱或碱土金属铝硅酸盐矿物。全世界已发现天然沸石40多种，其中最常见的有斜发沸石、丝光沸石、菱沸石、毛沸石、钙十字沸石、片沸石、浊沸石、辉沸石和方沸石等。已被大量利用的是斜发沸石和丝光沸石。沸石族矿物所属晶系不一，晶体多呈纤维状、毛发状、柱状，少数呈板状或短柱状。具有离子交换性、吸附分离性、催化性、稳定性、化学反应性、可逆的脱水性、电导性等。 石英砂（SiO2），化学性质比较稳定。不溶于水也不跟水反应。是酸性氧化物，不跟一般酸反应。 高岭土：一种以高岭石族粘土矿物为主的粘土和粘土岩，属种非金属矿产，因江西省景德镇高岭村而得名。矿物成分主要由高岭石、埃洛石、水云母、伊利石、蒙脱石以及石英、长石等矿物组成，质纯的高岭土呈洁白细腻、松软土状，具有良好的可塑性和耐火性等理化性质，如含杂质时可带有灰、黄、褐等色；外观依成因不同可呈松散的土块状及致密状态岩块状，具有可塑性，湿土能塑成各种形状而不致破碎，并能长期保持不变。密度2.54-2.60 g/cm3，熔点：约1785℃。 6、劳动定员和工作制度 职工定员30人，其中技术管理人员5人、生产工人25人。工作制度为年工作日300天，每天1班，为8小时工作制。 7、公用工程 （1）给排水 项目用水由蓝天科技创新园区提供，能满足项目用水需求。 本项目生产无需用水，生活用水主要为员工的饮用水和洗漱用水，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049-2015），职工生活用水量按照30L/d·人计，本项目劳动定员30人，即生活用水量为0.9m3/d，则年用水量为270m3/a。 职工日常污水排放量按照用水量的80%计算，则本项目的生活污水排放量约为0.72m3/d，年排水量为216m3。职工日常废水经沉淀后洒水抑尘。 项目用水情况分析见表5。水平衡图见图1。 表5 项目用水情况分析 用水项目 用水定额 数量 用水量 （m3/d） 年用水量 m3/a 排水量 （m3/d） 年排水量 m3/a 备注 生活用水 30L/人·d 30 0.9 270 0.72 216 合计 / 0.9 270 0.72 216 图1 项目水平衡图（单位：m3/d） （2）供电 项目供电接自蓝天科技创新园区，能满足生产及生活用电的需求。 （3）供热 本项目不涉及生产供热，冬季办公供热采用电采暖。 8、环保措施及投资 本项目总投资3000万元，资金全部为企业自筹。环保投资36万元，占总投资比例的1.2%。环保投资见表6。 表6 项目环保投资估算一览表 环境 要素 污染源 污染物 污染治理措施 环保投资（万元） 环境 空气 筒仓 颗粒物 在每个筒仓呼吸口处安装脉冲式布袋除尘器，粉尘收集后经脉冲式布袋除尘器处理，通过21m高排气筒排放 18 原料仓 颗粒物 通过设备自带的收尘器收尘，收集后自然下落返回料仓 1 配料仓、混合工序、包装工序 颗粒物 配料仓上方各设1个集气罩，通过除尘风管和混合工序、包装工序产生的粉尘一同进入1台脉冲式布袋除尘器处理后经18m高排气筒排放 12 废水 生活污水 SS、COD、BOD5、NH3 经沉淀后泼洒抑尘 -- 噪声 生产设备 噪声 选用低噪声设备，并置于室内，安装基础减震设施；建立设备定期维护，保养的管理制度 3 道路运输 噪声 限制鸣笛、减速慢行 -- 固体废物 办公生活 生活垃圾 设置封闭垃圾箱，收集后送往附近生活垃圾中转站，由环卫部门统一处置 0.5 除尘器 除尘灰 全部袋装收集后暂存于原料区，以原材料的形式回用于生产 -- 原料 废包装袋 统一收集后在原料区暂存后，定期出售 -- 设备维修 废机油和废润滑油 在厂区东侧设置一处9m2（3m×3m）的危险废物暂存间，设置活动式回收桶集中收集后在危险废物暂存间暂存定期由有资质单位运走处理 1.5 合计 36 |

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租用闲置厂房，厂房原为机加工企业，现场调查未发现原有污染与环境遗留问题。

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 略

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境，生态环境等)。 略

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： （1）环境保护目标 根据调查，评价区内没有文物保护单位和名胜古迹，无特殊的环境空气敏感因素，环境空气敏感目标主要为附近的村庄。本次评价确定项目周围村庄为环境空气敏感点，作为社会环境关注区和人体健康关心区，本项目主要保护目标具体见表7。 表7 主要环境保护目标和对象 环境要素 保护目标 经度（°） 纬度（°） 相对位置 环境功能 方位 距离 环境空气 曹家庄村 112.827058 38.484535 WS 550m 《环境空气质量标准》（GB3095—2012） 二类标准 解村村 112.824526 38.504587 WNN 1200m 真檀村 112.851133 38.485408 ES 1450m 高家庄村 112.812338 38.474456 WS 2250m 地表水 南云中河 -- -- EN 830m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅳ类水质标准 地下水 北义井 水源地 -- -- N 4000m 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类标准 厂址周围 浅层地下水 -- -- 厂址周围 地下水 声环境 厂界四周 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 生态环境 项目周围耕地与动植物 加强区域生态建设，促进区域生态环境的改善 （2）环境保护级别为： ①大气环境：环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； ②地表水：地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准； ③地下水：地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准； ④声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 项目所在地环境空气功能区划类别为二类区，环境空气质量现状执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值见下表。 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 单位：μg /m3 项目 取值时间 NO2 SO2 TSP PM2.5 PM10 CO O3 年平均 40 60 200 35 70 / / 24小时平均 80 150 300 75 150 4 200 1小时平均 200 500 / / / 10 / 日最大8小时 平均 / / / / / / 160 2、地表水 离本项目最近的河流为南云中河，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），属“双乳山水库出口-入滹沱河干流”段，水环境功能为工农业用水保护，功能代码为40工业用水区、50农业用水区，水质要求为Ⅳ类。本项目地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，标准值见下表。 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准 污染物 pH 硫化物 COD BOD5 氨氮 标准值 6-9 ≤0.5 ≤30 ≤6 ≤1.5 污染物 总磷 氟化物 石油类 阴离子表面活性剂 标准值 ≤0.3 ≤1.5 ≤0.5 ≤0.3 备注：pH无量纲，其他单位为mg/L 3、地下水 项目所在区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，标准值见下表。 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） 单位：mg/L（pH除外） 项目 pH 氨氮 硝酸盐 （以N计） 亚硝酸盐（以N计） 挥发酚 氰化物 砷 标准 6.5～8.5 ≤0.50 ≤20.0 ≤1.00 ≤0.002 ≤0.05 ≤0.01 项目 总汞 铬（六价） 总硬度 铅 氟化物 镉 铁 标准 ≤0.001 ≤0.05 ≤450 ≤0.01 ≤1.0 ≤0.005 ≤0.3 项目 锰 溶解性 总固体 硫酸盐 氯化物 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群(CFU/100mL) 耗氧量 标准 ≤0.10 ≤1000 ≤250 ≤250 ≤100 ≤3.0 ≤3.0 4、声环境 经过现场勘查，本项目处于居住、商业、交通混杂区，声环境功能区划为2类声环境功能区，根据《声环境功能区划分技术规范》(GB/T 15190–2014)，厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。标准限值见下表。 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB（A） 标准 声环境功能区类别 时段 昼 间 夜 间 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类 60 50 |
| --- | --- |
|  | 1、废气 根据忻州市生态环境局忻环发〔2019〕30号《关于加快推进工业企业无组织排放治理工作的通知》，非煤矿山企业的矿山开采、破碎等排放的粉尘参照执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值及表3颗粒物无组织排放限值。标准值见下表。 |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 污染物 最高允许 排放浓度 （mg/m3） 排气筒高度（m） 无组织排放浓度限值 监控位置 浓度(mg/m3) 颗粒物 10 15 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点 0.5，监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值 2、噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见下表。 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，其标准值见下表。 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类 别 评 价 标 准 （Leq：dB（A）） 备注 昼 间 夜 间 2类 60 50 3、固体废物 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单的相关要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发[2015] 25号）中第一章第三条的规定“属于环境统计工业源调查行业范围内(《国民经济行业分类》(GB/T4754)中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 根据工程分析，本项目污染物总量控制指标为：颗粒物：0.38t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 覆盖材料 （1）原辅料 本项目生产所需要的原料有水泥、粉煤灰、珍珠岩粉和高岭土。水泥、粉煤灰采用罐车运输到厂区后，气力输送至筒仓储存；珍珠岩粉和高岭土均为袋装，由运输车辆运至厂区原料区储存。 （2）加料 本项目的原辅材料中水泥、粉煤灰、珍珠岩粉和高岭土为粉料。 筒仓中水泥、粉煤灰由螺旋输送机送入配料仓，经计量后，由螺旋输送机送入全封闭混合机内。 珍珠岩粉和高岭土由正压仓泵输入密闭料仓，再经螺旋输送机送入配料仓，经计量后由螺旋输送机送至全封闭混合机内。 配料过程由电脑控制，保证原料计量准确。 （3）搅拌混合 各种原辅料进入混合机后进行强制搅拌，搅拌时间10min。搅拌过程采用电脑控制，从而保证产品的品质。 （4）分装 混合机生产出的产品由U型螺旋输送机输送至密闭式过渡仓，再由斗式提升机输送至密闭式成品仓，成品仓产品经吨袋包装机或50kg包装机进行分装、封口，封口完成后外售。 2、封闭隔离材料 （1）原辅料 本项目生产所需要的原料有水泥、碳酸钙、水泥窑灰（CKD）、硅灰、硅石粉、膨润土、沸石、矿渣、石英砂和密实剂。水泥采用罐车运输到厂区后，气力输送至筒仓储存；碳酸钙、水泥窑灰（CKD）、硅灰、硅石粉、膨润土、沸石、矿渣、石英砂和密实剂均为袋装，由运输车辆运至厂区原料区储存。 （2）加料 本项目的原辅材料中水泥、碳酸钙、水泥窑灰（CKD）、硅灰、硅石粉、膨润土、沸石、矿渣、石英砂和密实剂为粉料，聚合物和合成纤维为纤维状。 筒仓中水泥由螺旋输送机送入配料仓，经计量后由螺旋输送机送入全封闭混合机内。 碳酸钙、水泥窑灰（CKD）、硅灰、硅石粉、膨润土、沸石、矿渣、石英砂和密实剂经正压仓泵输入密闭料仓，再经螺旋输送机送入配料仓，经计量后由螺旋输送机送至全封闭混合机内。 配料过程由电脑控制，保证原料计量准确。 （3）搅拌混合 各种原辅料进入混合机后进行强制搅拌，搅拌时间10min。搅拌过程采用电脑控制，从而保证产品的品质。 （4）分装 混合机生产出的产品由U型螺旋输送机输送至密闭式过渡仓，再由斗式提升机输送至密闭式成品仓，成品仓产品经吨袋包装机或50kg包装机进行分装、封口，封口完成后外售。 3、抗侵蚀植被恢复材料 （1）原辅料 本项目生产所需要的原料有膨润土、沸石、黄腐酸，均为袋装，由运输车辆运至厂区原料区储存。 （2）加料 本项目的原辅材料中膨润土、沸石和黄腐酸为粉料。 膨润土、沸石和黄腐酸经正压仓泵输入密闭料仓，再经螺旋输送机送入配料仓，经计量后由螺旋输送机送至全封闭混合机内。 配料过程由电脑控制，保证原料计量准确。 （3）搅拌混合 各种原辅料进入混合机后进行强制搅拌，搅拌时间10min。搅拌过程采用电脑控制，从而保证产品的品质。 （4）分装 混合机生产出的产品由U型螺旋输送机输送至密闭式过渡仓，再由斗式提升机输送至密闭式成品仓，成品仓产品经吨袋包装机或50kg包装机进行分装、封口，封口完成后外售。 4、土壤改良剂 （1）原辅料 本项目生产所需要的原料有粉煤灰、蛭石、珍珠岩粉和腐殖酸。粉煤灰采用罐车运输到厂区后，气力输送至筒仓储存；蛭石、珍珠岩粉和腐殖酸均为袋装，由运输车辆运至厂区原料区储存。 （2）加料 本项目的原辅材料中粉煤灰、蛭石、珍珠岩粉和腐殖酸为粉料。 筒仓中粉煤灰由螺旋输送机送入配料仓，经计量后由螺旋输送机送入全封闭混合机内。 蛭石、珍珠岩粉和腐殖酸经正压仓泵输入密闭小料仓，再经螺旋输送机送入配料仓，经计量后由螺旋输送机送至全封闭混合机内。 配料过程由电脑控制，保证原料计量准确。 （3）搅拌混合 各种原辅料进入混合机后进行强制搅拌，搅拌时间10min。搅拌过程采用电脑控制，从而保证产品的品质。 （4）分装 混合机生产出的产品由U型螺旋输送机输送至密闭式过渡仓，再由斗式提升机输送至密闭式成品仓，成品仓产品经吨袋包装机或50kg包装机进行分装、封口，封口完成后外售。 混合机工作原理：在混合机内相互反转的两根搅拌轴的搅拌下，受到浆片周向、径向、轴向力的作用，使物料一边相互产生挤压、摩擦、剪切、对流从而进行剧烈的拌合，一边向出料口推移，当物料到达机内的出料口时，各种物料已相互得到均匀的拌合。 主要污染工序及污染物： 施工期主要污染工序 据现场调查，本项目不进行土建工程，只是设备的安装调试。由于设备安装均在室内进行，不在午休和夜间施工，因此，设备安装时施工对环境的影响不太明显。 二、营运期产排污环节 1、大气污染物 （1）筒仓卸料废气，主要污染物为颗粒物； 原料仓进料废气，主要污染物为颗粒物； 配料仓进料废气、混合工序废气和包装工序废气，主要污染物为颗粒物。 2、废水 本项目水污染物主要为生活污水，经沉淀后泼洒抑尘。 3、噪声 各机械设备运行产生的噪声和道路运输噪声。 4、固体废物 （1）生活垃圾； （2）除尘灰； （3）废包装袋； （4）危险废物（废机油和废润滑油）。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 1#水泥筒仓 | 颗粒物 | 3000mg/m3 | 3.3t/a | 6mg/m3 | 0.0066t/a |
|  | 2#水泥筒仓 | 颗粒物 | 3000mg/m3 | 3.3t/a | 6mg/m3 | 0.0066t/a |
|  | 粉煤灰筒仓 | 颗粒物 | 3000mg/m3 | 2.88t/a | 6mg/m3 | 0.01176t/a |
|  | 原料仓 | 颗粒物 | -- | -- | -- | -- |
|  | 配料仓、混合工序、包装工序 | 颗粒物 | 4000mg/m3 | 192t/a | 7.29mg/m3 | 0.35t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS | 经沉淀后泼洒抑尘 |
| 固体废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 设置封闭垃圾箱，收集后送往附近生活垃圾中转站，由环卫部门统一处置 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 183.66t/a | 全部袋装收集后暂存于原料区，以原材料的形式回用于生产 |
|  | 原料 | 废包装袋 | 230.4t/a | 统一收集后在原料区暂存后，定期出售 |
|  | 设备维修 | 废机油、废润滑油 | 0.01t/a | 在厂区东侧设置一处9m2（3m×3m）的危险废物暂存间，设置活动式回收桶集中收集后在危险废物暂存间暂存定期由有资质单位运走处理 |
| 噪声 | 机械设备、运输车辆 | 噪声 | 65~85dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目选址区附近无重要的生态保护区，也无需要特殊保护的树种，项目产生的废水、废气、噪声和固体废物经过处理后，对周围生态环境的影响甚微。 |
| 环境影响分析 一、施工期环境影响分析 据现场调查，本项目不进行土建工程，只是设备的安装调试。由于设备安装均在室内进行，不在午休和夜间施工，因此，设备安装时施工对环境的影响不太明显。 二、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）筒仓卸载粉尘 本项目设2个100t水泥筒仓和1个100t粉煤灰筒仓，均采用罐车运输，气力输送进入筒仓，仓顶呼吸孔均会产生一定量的粉尘。每100t水泥、粉煤灰经罐车打入筒仓用时2h，故1#水泥筒仓卸载工序年工作时间550h、2#水泥筒仓卸载工序年工作时间550h、粉煤灰筒仓卸载工序年工作时间980h。参考《逸散性工业粉尘控制技术》（1989）中卸水泥至高架贮仓的产尘系数0.12kg/t计算，水泥最大使用量55000t/a、粉煤灰最大使用量49000t/a，则1#水泥筒仓粉尘产生量为3.3t/a、2#水泥筒仓粉尘产生量为3.3t/a、粉煤灰筒仓粉尘产生量为5.88t/a。评价要求在每个筒仓呼吸口处安装脉冲式布袋除尘器，粉尘收集后经脉冲式布袋除尘器处理，通过21m高排气筒排放。 根据《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）4.3.3中：“排气筒高度应高出本体建（构）筑物3m以上”，本项目筒仓高度18m，故设置21m高排气筒。 除尘器除尘效率为99.8%，风量2000m3/h，则1#水泥筒仓粉尘排放量为0.0066t/a、2#水泥筒仓粉尘排放量为0.0066t/a、粉煤灰筒仓粉尘排放量为0.01176t/a，排放浓度为6mg/m3，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值要求，实现达标排放。 （2）原料仓进料粉尘 原料仓进料粉尘通过设备自带的收尘器收尘，收集后自然下落返回料仓。 （3）配料仓进料粉尘、混合工序粉尘和包装工序粉尘 本项目设3个2立方的主原料配料仓和1个1立方的添加剂配料仓，配料仓上方各设1个集气罩，通过除尘风管和混合工序、包装工序产生的粉尘一同进入1台脉冲式布袋除尘器处理后经18m高排气筒排放。 根据《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）4.3.3中：“排气筒高度应高出本体建（构）筑物3m以上”，本项目车间高度15m，故设置18m高排气筒。 颗粒物通过集尘罩用风机负压收尘，集尘效率90%，再进入布袋除尘器进行处理，除尘器除尘效率为99.8%。 根据建设单位提供的资料，进入布袋除尘器前的颗粒物浓度为4000mg/m3，风机风量为20000m3/h。 颗粒物的产生量为：20000m3/h×4000mg/m3×300d×8h×10-9=192t/a； 颗粒物的有组织排放量为：192t/a×90%×（1-99.8%）=0.35t/a； 根据计算，本项目配料仓进料、混合工序和包装工序粉尘产生量为192t/a，排放量为0.35t/a，排放浓度为7.29mg/m3。能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值要求，实现达标排放。 综上分析，本项目大气污染物的产生、采取的环保措施及排放情况见表9。 表9 项目污染物产排污量计算结果 污染源 污染物 产生浓度mg/m3 产生量t/a 污染防治措施 排放浓度mg/m3 排放量t/a 1#水泥筒仓 颗粒物 3000 3.3 在每个筒仓呼吸口处安装脉冲式布袋除尘器，粉尘收集后经脉冲式布袋除尘器处理，通过21m高排气筒排放 6 0.0066 2#水泥筒仓 颗粒物 3000 3.3 6 0.0066 粉煤灰筒仓 颗粒物 3000 5.88 6 0.01176 原料仓 颗粒物 -- -- 通过设备自带的收尘器收尘，收集后自然下落返回料仓 -- -- 配料仓、混合工序、包装工序 颗粒物 4000 192 配料仓上方各设1个集气罩，通过除尘风管和混合工序、包装工序产生的粉尘一同进入1台脉冲式布袋除尘器处理后经18m高排气筒排放 7.29 0.35 （4）大气估算模型 本次评价使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模型Aerscreen，判定运营期大气环境影响评价等级，评价选取有组织排放颗粒物作为预测因子。 ①评价因子和评价标准筛选 本项目大气污染物评价因子为PM10，PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中日平均质量浓度的3倍作为评价标准。 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值/(μg/m3) 标准来源 PM10 1h(日均值3倍) 450 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） ②污染源强确定 本项目点源排放参数如下表： 点源污染源排放参数 污染源名称 排气筒底部中心坐标(°) 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物 排放速率(g/s) 经度 纬度 高度(m) 内径(m) 温度(℃) 流速(m/s) PM10 水泥筒仓 112.832320 38.492567 764 21 0.3 20 7.87 0.0033 粉煤灰筒仓 112.832320 38.492567 764 21 0.3 20 7.87 0.0033 配料仓、混合工序、包装工序废气 112.832438 38.492454 764 18 0.6 20 19.66 0.0405 ③估算模型参数 本项目估算采用附录推荐模型中的估算模型Aerscreen，模型参数见下表。 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 38.8 最低环境温度/℃ -27.8 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离 / 岸线方向 / ④估算模型计算结果 本项目大气污染物估算模型计算结果见下表。 主要污染源估算模型计算结果表 下风向距离 筒仓排气筒 PM10 预测质量浓度 占标率 m ug/m3 % 5 0.1027E-04 0.00 25 0.5169 0.11 50 0.6991 0.16 82 1.162 0.26 100 1.097 0.24 200 0.6690 0.15 300 0.4617 0.10 400 0.4229 0.09 500 0.3997 0.09 1000 0.2360 0.05 2000 0.1718 0.04 3000 0.1316 0.03 4000 0.1104 0.02 5000 0.9254E-01 0.02 最大值 1.162 0.26 出现位置 82m 主要污染源估算模型计算结果表 下风向距离 配料仓、混合工序、包装工序排气筒 PM10 预测质量浓度 占标率 m ug/m3 % 5 0.1024E-02 0.00 25 1.436 0.32 50 6.211 1.38 99 10.28 2.28 100 10.28 2.28 200 7.687 1.71 300 8.044 1.79 400 7.285 1.62 500 6.272 1.39 1000 3.961 0.88 2000 2.717 0.60 3000 2.045 0.45 4000 1.641 0.36 5000 1.389 0.31 最大值 10.28 2.28 出现位置 99m 根据估算模型计算结果，本项目在正常工况下大气污染物最大落地浓度占标率为2.28%＜10%，属于二级评价。采取环评提出的污染控制措施后，本项目各项大气污染物满足排放标准，满足经济技术可行性，对环境影响较小。 ⑤大气环境影响评价自查表 大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5-50km 边长=50km□ 评价因子 SO2+NO2排放量 ≥2000t/a□ 500-2000t/a□ ＜500t/a 评价因子 基本污染物（PM10） 其他污染物（/） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 评价标准 评价标准 国家标准 地方标准□ 附录 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区 一类区和二类区□ 评价基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据 主管部门发布的数据 现状补充监测 现状评价 达标区 不达标区 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS □ AUSTAL 2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网络模型□ 其他 预测范围 边长≥50km□ 边长5-50km 边长=5km□ 预测因子 预测因子 （PM10） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100% C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30% C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长 （3）h C非正常占标率≤100% C非正常占标率大于100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标 C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 K≤-20% K＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物） 有组织废气监测 无组织废气监测 无监测 环境质量监测 监测因子：（/） 监测点位数（/） 无监测 评价结论 环境影响 可以接收 不可以接受□ 大气环境防护 距离 距（/）厂界最远（/）m 污染源年排放量 SO2：（/）t/a NOx：（/）t/a 颗粒物：（0.38）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 ⑥大气环境影响评价结论 项目运营后各产尘点均采取有效防治措施，在确保环保设施完好的情况下不会大面积散逸。项目建成后对产尘节点进行封闭，将进一步有效减少污染物的扩散途径或降低散逸量。通过采取以上措施后，本项目运营对大气环境影响较小。 2、地表水环境影响分析 项目产生的废水主要来自于职工人员产生的生活污水，生活污水经沉淀后用于厂区泼洒抑尘，为间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），确定评价等级为三级B。 （1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 生活污水主要为厂区工作人员洗漱用水，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049-2015），职工生活用水量按照30L/d·人计，本项目劳动定员30人，即生活用水量为0.9m3/d，则年用水量为270m3/a。污水排放量按照用水量的80%计算，则本项目的生活污水排放量约为0.72m3/d，年排水量为216m3。 生活污水产生较少且水质简单，经沉淀后用于厂区泼洒抑尘，不外排。 （2）依托污水处理设施的环境可行性评价 生活污水产生较少且水质简单，经沉淀后用于厂区泼洒抑尘，不外排。 综上所述，本项目投产后全厂无废水外排，项目对当地地表水环境的影响可以接受。 地表水环境影响评价自查表 地表水评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体□；水产种质资源保护区□；其他 ☑ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □；间接排放 □；其他 ☑ 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 ☑ 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ☑ 一级 □；二级 □；三级 □ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ 拟替代的污染源 □ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他 □ 区域水资源开发利用 状况 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ 水文情势 调查 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门□；补充监测□；其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （ ） 监测断面或点位个数（ ）个 现状评价 评价范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （ ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ： 达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 ：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 □ 达标区 □ 不达标区 □ 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量 确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 ☑；其他 ☑ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 □；自动 □；无监测 ☑ 手动 □；自动 □；无监测 ☑ 监测点位 （ ） （ ） 监测因子 （ ） （ ） 污染物排放清单 ☑ 评价结论 可以接受 ☑；不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 3、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“69石墨及其他非金属矿物制品-其他”，为Ⅳ类项目，无需开展地下水环境影响评价工作。 4、声环境影响分析 （1）工程噪声声源及源强分析 项目噪声源为生产设备，噪声源强及拟采取的噪声防治措施具体见下表。 表10 项目主要设备噪声统计表 编号 噪声源 位置 声级值dB（A） 运行特点 污染防治措施 1 泵类 生产车间 70-85 连续 限制工作范围、建筑隔声 2 螺旋输送机 生产车间 65-80 连续 限制工作范围、建筑隔声 3 混合机 生产车间 70-85 连续 限制工作范围、建筑隔声 4 斗式提升机 生产车间 65-80 连续 限制工作范围、建筑隔声 5 包装机 生产车间 70-85 连续 限制工作范围、建筑隔声 （2）噪声预测 根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(Leq )计算公式 式中： Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb — 预测点的背景值，dB(A)。 ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： （3）噪声预测结果与评价 经计算，项目运营期间评价区内厂界噪声预测值如表11。 表11 运营期厂界噪声预测值（单位：dB（A）） 监测点位 昼间 夜间 贡献值 标准 超标情况 贡献值 标准 超标情况 北厂界 47.88 60 达标 -- 50 达标 东厂界 45.93 60 达标 -- 50 达标 南厂界 45.49 60 达标 -- 50 达标 西厂界 40.96 60 达标 -- 50 达标 根据产噪源的特征提出以下要求： ①源强控制：设备选型时，优先选用同行业先进设备，避免选用高噪声设备；加强设备的检修和维护，确保设备处于正常运转；主要高噪声设备与基础之间加装减振垫片，降低设备振动带来的噪声。 ②传输途径控制：生产车间内布设隔声门窗，在高噪声设备运行时，在确保基本通风条件的情况下尽可能关闭隔声门窗。 5、固体废物影响分析 本项目固体废物主要包括：职工日常生活产生的生活垃圾、除尘器产生的除尘灰、外购原料产生的废包装袋以及设备维修产生的废机油和废润滑油。 （1）职工日常生活产生的生活垃圾 生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，本项目劳动定员30人，则本项目实施后生活垃圾产生量为4.5t/a。要求项目单位在厂区内设置封闭垃圾箱，收集后送往附近生活垃圾中转站，由环卫部门统一处置。严禁生活垃圾在厂区内长期堆存，随意丢弃。 除尘器产生的除尘灰 本项目布袋除尘器收集粉尘，集尘效率90%，除尘效率为99.8%，除尘灰产生量为183.66t/a，全部袋装收集后暂存于原料区，以原材料的形式回用于生产。 外购原料产生的废包装袋 本项目营运期废原料包装袋主要为各类原料的塑料编织袋，每个编织袋质量约为120g，原料规格主要为50kg袋装，则每年约产生192万个编织袋，产生量为230.4t/a，统一收集后在原料区暂存后，定期出售。 （4）危险废物 本项目设备维修会产生废机油和废润滑油，此类废物属于危险废物（危废类别：HW08），产生量约0.01t/a。 评价要求上述危险废物收集后在危险废物暂存间暂存，定期交由有资质单位进行处理。同时建立健全严格的管理台账制度，确保废润滑油不会外泄污染环境。 针对以上危险废物，建设单位按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单中的相关要求在厂区东侧设置一处9m2（3m×3m）的危险废物暂存间，采用砖混结构房屋，地面硬化防渗处理，并做围堰。根据现场勘查，为了防止危险废物在贮存过程中对环境产生影响，应进一步采取下列措施： ①建危险废物贮存专用库房。 根据本项目的工序特点，危险废物专用贮存库设计必须满足以下原则： A.地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 B.必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 C.设施内要有安全照明设施和观察窗口。 D.用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 E.应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 F.不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ②各种危废必须装入符合标准的容器内； ③盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的标签； ④危险废物贮存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物； ⑤必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ⑥必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； ⑦危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作； 企业将生产过程中产生的废润滑油、机油等装入符合标准的密闭容器内，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，且盛装危险废物的容器上必须粘贴符合危废标准附录A所示的标签，在贮存场所应有警示标志，定期交由有资质单位进行处理。 危险废物应及时转运，转移时应遵守《危险化学品安全管理条例》和《危险废物转移联单管理办法》要求，做好废物的记录登记交接工作。同时，危险废物应按照国家有关规定向当地环境保护行政主管部门申报登记，接受当地环保行政主管部门监督管理。 综上所述，本项目所产生的固体废物均得到有效处置，对环境影响较小。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品-其他”，为Ⅲ类项目。 （1）占地规模 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。 本项目占地面积7000m2（5-50hm2），项目占地规模为小型。 （2）土壤环境敏感程度 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见下表。 土壤环境污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周围存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周围存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其它情况 本项目厂址位于山西省忻州市忻州经济开发区蓝天科技创新园区，周围不存在土壤环境敏感目标，因此建设项目土壤环境敏感程度为不敏感。 （3）工作等级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响评价工作等级划分见下表。 建设项目工作等级分级表 占地规模 评价工作等级敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 本项目属于污染影响型Ⅲ类项目，占地规模为小型，敏感程度为不敏感，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），无需开展土壤环境影响评价工作。 7、环境风险环境影响分析 （1）评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，油类物质临界量为2500t，本项目设备维修过程中会产生废机油、废润滑油等废油脂，产生量约0.01t/a。Q值为0.000004，小于1该项目环境风险潜势为Ⅰ，按照导则要求可展开简单分析。 （2）环境敏感目标概况 表12 主要环境保护目标 环境要素 保护目标 经度（°） 纬度（°） 相对位置 环境功能 方位 距离 环境空气 曹家庄村 112.827058 38.484535 WS 550m 《环境空气质量标准》（GB3095—2012） 二类标准 解村村 112.824526 38.504587 WNN 1200m 真檀村 112.851133 38.485408 ES 1450m 高家庄村 112.812338 38.474456 WS 2250m 地表水 南云中河 -- -- EN 830m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅳ类水质标准 地下水 北义井 水源地 -- -- N 4000m 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类标准 厂址周围 浅层地下水 -- -- 厂址周围 地下水 声环境 厂界四周 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 生态环境 项目周围耕地与动植物 加强区域生态建设，促进区域生态环境的改善 （3）环境风险识别 ①大气污染物非正常情况排放 正常情况下，大气污染物通过污染治理设施治理后能够达标，可减轻环境污染。 非正常情况，污染治理设施发生故障，或遇大风天气，会使污染物大量排放到大气中，产生的大量污染物可能会对附近居民及企业职工造成影响。 因此，大气污染物非正常情况排放属于环境污染源，也属于环境风险源。 ②危废间泄露 环境风险源：危废间泄露 污染物种类：废机油、废润滑油 环境风险类别：大气、地表水以及土壤 影响范围：厂区下风向的环境空气；厂区周围的地下水、地表水以及废水流经过的区域的土壤和植被 影响后果：危废间泄漏会产生一些有臭味的有机气体，可引起头痛、头晕、呕吐、步态不稳、共济失调，高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。大量泄漏发生火灾，灭火时产生的消防废水也可能污染地表水和土壤。 ③火灾引发的消防废水外排 环境风险源：火灾 污染物种类：消防废水 环境风险类别：水环境、生态以及土壤 影响范围：厂区周围的地下水、地表水以及废水流经过的区域的土壤和植被 影响后果：当厂区发生火灾时，需消防扑救，导致消防废水直接排放，对水环境造成污染。 （4）环境风险分析 ①大气污染物非正常情况排放风险评估 环境风险源：原料存储、生产工序等 污染物种类：颗粒物 环境风险类别：大气、生态 影响范围：厂区下风向的环境空气和植被 影响后果：如遇环保设施故障，或遇大风天气，产生的污染物超标排放，会对周围大气环境产生严重影响。 ②危废间泄露对环境的影响分析 危废间泄漏会产生一些有臭味的有机气体，可引起头痛、头晕、呕吐、步态不稳、共济失调，高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。大量泄漏发生火灾，灭火时产生的消防废水也可能污染地表水和土壤。 ③火灾引起的次生环境影响分析 厂区发生火灾后，消防废水中可能含有油类、悬浮物等，如外排，会对周边水环境产生影响。 （5）环境风险防范措施及应急要求 针对存在的风险因素，本次评价制定相应的风险防范措施，具体如下： 加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识；针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决；建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 （6）分析结论 本项目不构成重大危险源，企业在认真落实安全评价拟采取的安全措施及评价所提出的环境风险防范措施以及风险应急预案要求后，项目的事故环境风险可控，风险水平是可以接受的。 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 山西智德环境新材料有限公司年产20万吨无机功能型环境材料项目 建设地点 （山西）省 （忻州）市 （经济开发）区 （/）县 （蓝天科技创新）园区 地理坐标 经度 112°49'27" 纬度 38°29'27" 主要危险物质及分布 除尘器；危废间 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 环保设施故障，或遇大风天气，产生的污染物超标排放，会对周边大气环境产生严重影响；危废间泄露会对厂区周围的地下水、地表水以及废水流经过的区域的土壤和植被造成污染；当厂区发生火灾时，需消防扑救，导致消防废水直接排放，对水环境和土壤环境造成严重影响。 风险防范措施要求 编制突发环境事件应急预案，定期演练与修订 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，油类物质临界量为2500t，本项目设备维修过程中会产生废机油、废润滑油等废油脂，产生量约0.01t/a。Q值为0.000004，小于1该项目环境风险潜势为Ⅰ，按照导则要求可展开简单分析。 8、环境管理与环境监测 环境管理 环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是企业管理的重要组成部分，它利用行政、经济、技术、法律、教育等手段，对企业生产、经营发展、环境保护的关系进行协调，将其列入企业的行政日程，对生产过程中产生的或可能发生的环境问题进行深入的研究，制定合理的污染治理方案，以达到既发展生产、增加经济效益，又保护环境的目的。 ①机构设置 根据企业实际情况，公司应配备一名兼职环保管理人员，负责整个厂区的环境管理工作，及时提出存在的主要环境问题及有关整改建议，并建立环保规章制度与环保设施运行台帐，有效落实各项环保措施，其主要职能应包括： A、贯彻执行国家、地方的上级主管部门制订的环境保护方针、政策、法令和法规。 B、负责全厂区环境保护工作计划的制定和落实 C、监督环保设施的运行及污染源控制，并负责对污染事故的调查和处理。 D、组织落实环境管理宣传教育的技术交流活动，掌握最新环保动态以及关信息。 E、组织落实以环境保护为主要内容的技术措施、方案，监督“三同时”执行情况。 ②环境管理制度的制订 制定相应的企业环境保护制度，如“颗粒物排放及管理规定”、排污申报管理制度”、“环境保护奖惩办法”，并建立环保设施技术档案、台帐，使环保工作有法可依、有章可循。 （2）监测计划 监测内容包括污染源监测、厂界噪声监测等。监测点位、监控项目及监测频率的具体情况见表13。 表13 本项目监测计划一览表 内容 监测指标 监测点 监测频次 备注 废气 监测 配料仓、混合工序、包装工序废气 颗粒物 排气筒进出口 1次/年 委托有资质的监测单位进行监测 无组织废气 颗粒物 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点 1次/年 噪声 监测 厂界噪声 等效连续A声级（Leq(A)） 厂界外1m，高1.2m以上，四周各设1个点 1次/季 （3）监测结果反馈 对监测结果进行统计汇总，监测结果如有异常，应及时反馈环保管理部门，查找原因，及时解决。 9、污染物排放清单 污染物排放清单见表14。 |

表14  污染源排放清单

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环保措施 | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 1#水泥筒仓 | 颗粒物 | 在每个筒仓呼吸口处安装脉冲式布袋除尘器，粉尘收集后经脉冲式布袋除尘器处理，通过21m高排气筒排放 | 6 | 0.0066 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
|  | 2#水泥筒仓 | 颗粒物 |  | 6 | 0.0066 |  |
|  | 粉煤灰筒仓 | 颗粒物 |  | 6 | 0.01176 |  |
|  | 原料仓 | 颗粒物 | 通过设备自带的收尘器收尘，收集后自然下落返回料仓 | -- | -- |  |
|  | 配料仓、混合工序、包装工序 | 颗粒物 | 配料仓上方各设1个集气罩，通过除尘风管和混合工序、包装工序产生的粉尘一同进入1台脉冲式布袋除尘器处理后经18m高排气筒排放 | 7.29 | 0.35 |  |
| 废水 | 生活污水 | SS、COD、BOD5、NH3 | 经沉淀后泼洒抑尘 | / | 0 | 不外排 |
| 噪声 | 机械设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，并置于室内，安装基础减震设施；建立设备定期维护，保养的管理制度 | / | ＜60dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 |
|  | 道路运输 | 噪声 | 限制鸣笛、减速慢行 | / | ＜60dB（A） |  |
| 固废 | 办公生活 | 生活垃圾 | 设置封闭垃圾箱，收集后送往附近生活垃圾中转站，由环卫部门统一处置 | / | 4.5 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单的相关要求 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 全部袋装收集后暂存于原料区，以原材料的形式回用于生产 | / | 183.66 |  |
|  | 原料 | 废包装袋 | 统一收集后在原料区暂存后，定期出售 | / | 230.4 |  |
|  | 设备维修 | 废机油和废润滑油 | 在厂区东侧设置一处9m2（3m×3m）的危险废物暂存间，设置活动式回收桶集中收集后在危险废物暂存间暂存定期由有资质单位运走处理 | / | 0.01 | 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 筒仓 | 颗粒物 | 在每个筒仓呼吸口处安装脉冲式布袋除尘器，粉尘收集后经脉冲式布袋除尘器处理，通过21m高排气筒排放 | 除尘效率≥99.8% |
|  | 原料仓 | 颗粒物 | 通过设备自带的收尘器收尘，收集后自然下落返回料仓 | / |
|  | 配料仓、混合工序、包装工序 | 颗粒物 | 配料仓上方各设1个集气罩，通过除尘风管和混合工序、包装工序产生的粉尘一同进入1台脉冲式布袋除尘器处理后经18m高排气筒排放 | 除尘效率≥99.8% |
| 水污 染物 | 生活污水 | SS、COD、BOD5、NH3 | 经沉淀后泼洒抑尘 | 不外排 |
| 固体 废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 设置封闭垃圾箱，收集后送往附近生活垃圾中转站，由环卫部门统一处置 | 合理处置 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 全部袋装收集后暂存于原料区，以原材料的形式回用于生产 |  |
|  | 原料 | 废包装袋 | 统一收集后在原料区暂存后，定期出售 |  |
|  | 设备维修 | 废机油和废润滑油 | 在厂区东侧设置一处9m2（3m×3m）的危险废物暂存间，设置活动式回收桶集中收集后在危险废物暂存间暂存定期由有资质单位运走处理 |  |
| 噪声 | 选用低噪声设备，并置于室内，安装基础减震设施；建立设备定期维护，保养的管理制度；道路运输限制鸣笛、减速慢行 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目选址区附近无重要的生态保护区，也无需要特殊保护的树种，项目产生的废水、废气、噪声和固体废物经过处理后，对周围生态环境的影响甚微。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目租用忻州市忻州经济开发区蓝天科技创新园区现有1号车间6000平方米，办公区1000平方米。其中车间包括：生产线面积500平方米，原料区1000平方米，成品区1000平方米，工程材料区1000平方米，工程车辆及设备区750平方米，备件区750平方米，预留规划区1000平方米等。项目建成后年产20万吨无机功能型环境材料。 2、环境质量状况 略 3、污染物排放情况 （1）大气 本项目运营期大气污染源主要包括：①筒仓卸料废气，主要污染物为颗粒物；②原料仓进料废气，主要污染物为颗粒物；③配料仓、混合工序和包装工序废气，主要污染物为颗粒物。 （2）废水 本项目无生产废水产生，生活污水经沉淀后泼洒抑尘。 （3）噪声 噪声主要为各机械设备运行产生的噪声和道路运输噪声。 （4）固体废物 固体废物主要包括：①生活垃圾；②除尘灰；③废包装袋；④危险废物（废机油和废润滑油）。 采取评价提出的污染防治措施后，各大气污染物能够做到达标排放；无废水外排；厂界噪声能够达标；各固体废物能够得到合理处置。 4、环境保护措施 （1）环境空气影响影响分析及防治措施 在每个筒仓呼吸口处安装脉冲式布袋除尘器，粉尘收集后经脉冲式布袋除尘器处理，通过21m高排气筒排放；原料仓进料废气通过设备自带的收尘器收尘，收集后自然下落返回料仓；配料仓上方各设1个集气罩，通过除尘风管和混合工序、包装工序产生的粉尘一同进入1台脉冲式布袋除尘器处理后经18m高排气筒排放。 （2）水环境影响分析及防治措施 本项目无生产废水产生，生活污水经沉淀后泼洒抑尘 （3）噪声环境影响分析及防治措施 项目产噪设备采取入室放置、基础减振、消声、软性连接等措施；运输车辆进出厂区时限速行驶，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准，对周围环境影响较小。 （4）固体废物环境影响分析及防治措施 生活垃圾在厂区内设置封闭垃圾箱，收集后送往附近生活垃圾中转站，由环卫部门统一处置；除尘灰全部袋装收集后暂存于原料区，以原材料的形式回用于生产；废包装袋统一收集后在原料区暂存后，定期出售；危险废物收集后在危险废物暂存间暂存，定期交由有资质单位进行处理。 5、对区域环境的影响 （1）废气：本项目实施后大气污染物能够达标排放，对周边环境空气影响较小； （2）废水：项目无废水外排，不会对地表水体及地下水产生影响； （3）噪声：项目采取环评规定的治理措施后，对外环境影响较小，不会出现噪声扰民； （4）固体废物：项目产生的废弃物均可做到合理处理，对环境影响较小。 因此，本项目在严格采取环评规定的污染防治措施后，对区域环境影响较小。 6、环境管理与监测 评价要求企业在施工期和运营期均应设置相应的环境管理机构和制定相应的环境监理、监测计划，来监督和检查各项环保措施的实施情况，及时发现问题并解决问题，保证各项措施正常稳定运行，以便更好的保护环境，充分发挥该建设项目的经济、社会和环境效益。 7、结论 本项目筒仓卸料废气、原料仓进料以及配料仓、混合工序、包装工序废气废气排放能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值要求；本项目无生产废水产生，生活污水经沉淀后泼洒抑尘；营运期噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准值要求；一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环境保护部关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告要求处置，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求处置。 本工程在严格实施环评提出的环保措施后，所有大气污染物排放均达到相关标准的要求；产生的固体废物全部综合利用；无废水外排。因此，本项目运营后对区域环境质量的影响较小。 综上所述，山西智德环境新材料有限公司年产20万吨无机功能型环境材料项目建设符合国家和地方产业政策，符合当地城市发展规划和土地利用规划要求，污染物达标排放。在实施了相应的污染治理措施后，工程对区域环境空气、声环境、生态环境均不会产生明显的影响，对区域环境质量影响较小。该项目的建设体现了经济效益、社会效益和环境效益的统一，从环保角度考虑，本项目建设是可行的。 二、建议 1、项目实施后应保证足够的环保资金，确保以废气、噪声、固体废物等为目标的污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放，避免形成二次污染。 2、项目建成以后应搞好厂区管理，保持环境优美、整洁。

预审意见： 经办人： 公章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公章 年 月 日 审批意见： 经办人： 公章 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 备案证 附件3 营业执照 附件4 技术审查意见 附图1 项目地理位置图 附图2 项目四邻关系图 附图3 项目平面布置图 附图4 忻府区地表水系图 附图5 项目与水源地位置关系图 附图6 忻州经济开发区总体规划 附图7 忻府区生态功能区划图 附图8 忻府区生态经济区划图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项目进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价导则》中的要求进行。

# Text boxes

自来水

0.9

生活用水

处理站

污水

处理站

0.72

0.18

泼洒抑尘

水泥

高岭土

粉煤灰

珍珠岩粉

粉尘

噪声

粉尘

噪声

正压仓泵

正压仓泵

粉尘

噪声

气力输送

粉尘

噪声

气力输送

筒仓

料仓

筒仓

料仓

粉尘

噪声

粉尘

噪声

粉尘

噪声

粉尘

噪声

螺旋输送机

螺旋输送机

螺旋输送机

配料仓

配料仓

螺旋输送机

配料仓

配料仓

粉尘

噪声

螺旋输送机

混合机

U型螺旋输送机

过渡仓

斗式提升机机

粉尘

噪声

成品仓

分装

吨袋包装

50KG包装

成品

膨润土

沸石

矿渣

石英砂

碳酸钙

水泥窑灰

硅灰

硅石粉

密实剂

水泥

正压仓泵

粉尘

噪声

粉尘

噪声

正压仓泵

正压仓泵

粉尘

噪声

粉尘

噪声

气力输送

筒仓

料仓

料仓

料仓

粉尘

噪声

粉尘

噪声

粉尘

噪声

粉尘

噪声

螺旋输送机

螺旋输送机

螺旋输送机

配料仓

配料仓

螺旋输送机

配料仓

配料仓

粉尘

噪声

螺旋输送机

混合机

U型螺旋输送机

过渡仓

斗式提升机机

粉尘

噪声

成品仓

分装

吨袋包装

50KG包装

成品

沸石

膨润土

黄腐酸

粉尘

噪声

正压仓泵

粉尘

噪声

正压仓泵

粉尘

噪声

正压仓泵

料仓

料仓

料仓

粉尘

噪声

粉尘

噪声

粉尘

噪声

螺旋输送机

配料仓

螺旋输送机

配料仓

螺旋输送机

配料仓

粉尘

噪声

螺旋输送机

混合机

U型螺旋输送机

过渡仓

斗式提升机机

粉尘

噪声

成品仓

分装

吨袋包装

50KG包装

成品

蛭石

珍珠岩粉

粉煤灰

腐植酸

粉尘

噪声

粉尘

噪声

正压仓泵

粉尘

噪声

气力输送

正压仓泵

料仓

筒仓

料仓

粉尘

噪声

粉尘

噪声

粉尘

噪声

螺旋输送机

配料仓

螺旋输送机

配料仓

螺旋输送机

配料仓

粉尘

噪声

螺旋输送机

混合机

U型螺旋输送机

过渡仓

斗式提升机机

粉尘

噪声

成品仓

分装

吨袋包装

50KG包装

成品