# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 忻州市皓轩科技有限公司年产3000吨高性能玻璃纤维项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2108-140951-89-01-452602 |
| 建设单位联系人 | 张阳 | 联系方式 | 17737321635 |
| 建设地点 | 山西 省（自治区） 忻州 市 忻州经济开发区 县（区） / 乡（街道） 煤化工循环经济园区 （具体地址） |
| 地理坐标 | （ 112 度 34 分 56.997 秒， 38 度 21 分 24.291 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3061玻璃纤维及制品制造 | 建设项目 行业类别 | 27-58玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造 306 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 忻州经济开发区 行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1200 | 环保投资（万元） | 34 |
| 环保投资占比（%） | 2.83 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3333 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 忻州经济开发区成立于1992年，1996年10月经山西省人民政府批准为省级开发区，2006年经国家发展和改革委员会批准，更名为山西忻州经济开发区。2017年7月24日，山西省人民政府批复（《山西省人民政府关于同意忻州经济开发区扩区的批示》晋政函〔2017〕96号），同意了忻州经济开发区的扩区申请，区域面积由4平方公里扩大到128.11平方公里。2020年5月29日经省自然资源厅审核，扩区后实际面积为119.98平方公里，由“一区七园”组成，分别为核心区、忻州金山现代工业园区、忻州蓝天科技创新园区、忻州龙岗生物科技产业园区、忻州煤化工循环经济园区、忻州豆罗建材工业园区、忻州云中温泉生态园区。开发区重点构建“1221”产业体系，即以半导体材料为牵引，培育高端装备制造及新型煤化工、智慧康养两大主导产业集群，配套发展服务类和信息类产业。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 忻州经济开发区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书已编制完成。2021年1月7日，山西省生态环境厅组织召开《忻州经济开发区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》审查会。山西省生态环境厅以晋环函[2021]117号文出具了关于《忻州经济开发区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》的审查意见。 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 忻州经济开发区总体规划（2020-2035年）规划总用地规模119.98平方公里，由七个园区组成，分别为核心区、忻州金山现代工业园区、忻州蓝天科技创新园区、忻州龙岗生物科技产业园区、忻州煤化工循环经济园区、忻州豆罗建材工业园区、忻州云中温泉生态园区。 忻州经济开发区将重点构建“1221”产业体系，即1个首位产业，2大主导产业集群，2类配套产业，以及1批承接类产业。 首位产业：以半导体材料为首位产业，实现创新引领。依托新型半导体材料砷化镓晶体及晶片制造加工项目、蓝宝石晶体及晶片制造加工项目、微波功率放大器芯片制造加工项目、射频声表面波滤波器芯片制造加工项目等项目，初步形成半导体“材料—IC设计—IC制造—封装测试—应用”的半导体全产业链，打造忻州半导体产业集群。 主导产业：依托现有基础进行扩链、补链、强链，培育高端装备制造及新材料、智慧康养两大主导产业集群，实现规模引领和特色引领。 高端装备制造及新材料产业集群：重点发展煤机和煤层气机械装备、节能环保装备、新能源汽车及零部件等产业门类。进一步强化焦化及深加工、精细化工新材料、新型轻合金材料、绿色建材和装配式建筑构件等传统优势产业的转型升级。 智慧康养产业集群：以杂粮食品、温泉度假、健康养老为重点，融养身、养心、养老于一处，形成三大产业链条。 配套产业：依托开发区环境资源，发展服务类和信息类两类配套产业，实现环境引领，为开发区产业发展营造高效能的服务环境和高品质的居住环境。 服务类配套产业：包括教育科研、商业商务、旅游集散、文化创意等。 信息类配套产业：包括智慧物流与电商、人工智能与大数据、互联网等。 承接类产业：从京津冀、太原等地区转移和疏解而来的产业项目，一是重点瞄准与首位产业、主导产业和配套产业相关的产业类型进行对接和承接，包括高端装备制造、新材料、教育科研、智慧物流与电商、人工智能与大数据、互联网等产业；二是重点瞄准外部疏解产业，包括木器家具加工、绿色造纸与包装等产业门类，实现持续发展。 煤化工循环经济园区产业布局： （1）园区总体定位 围绕焦化及煤化工深加工、精细化工，固废处置，资源循环利用产业链，形成太原都市圈新型煤化工产业基地和资源型产业绿色发展基地。 （2）主导产业 主导产业：煤焦化及利用焦炉煤气制造甲醇、合成氨等化工产品。以煤焦油、粗苯为原料，配套建设精细化工产品、高档炭黑，噻吩（医药中间体），可降解塑料等深加工产品。 利用煤基固废原料（粉煤灰）建设新型高强度轻质墙体材料。 依据氢能源产业发展配套情况，适时启动煤气制氢项目。 煤化工固废、废水处理及回收再利用，新型轻合金材料、高性能复合材料。 配套产业和承接产业：绿色造纸与包装。 （3）产业空间布局 靠近村庄的工业用地以发展绿色造纸与包装产业为主，其余的工业用地以发展新材料、高端装备制造为主，田村货站周围的用地以发展智慧物流产业为主。 物流仓储区：以田村车站为中心形成的铁路物流仓储发展区。工业生产区：位于工业北街以南、城晏线以东，牧马河以西，工业南街以北，依托原煤化工企业形成的工业生产区。商贸服务区：位于园区的东北角，主要为园区提供商业服务需求，满足居民的生活所需。 针对园区基本发展条件，结合产业建设战略和特色资源分布，依托108国道（城晏线）形成南北向空间发展轴，将北部的商贸服务区、中部的物流仓储区以及南部的工业生产区贯穿起来，加强片区之间的联系。 《忻州经济开发区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》审查意见要求： 1、坚持生态优先，促进绿色发展；2、优化空间布局，实现产城结合；3、严格环境准入，推动产业转型升级；4、严格用排水管理，保护区域水环境；5、落实减排措施，改善区域空气质量；6、加强声环境管理，实施固体废物全过程管控；7、实施精准监管，提升环境管理能力；8、建立健全风险防控措施，防范环境风险；9、健全规划环评实施机制，落实跟踪评价制度。 本项目位于忻州煤化工循环经济园区，利用山西禹王煤炭气化有限公司生产的煤气作为热源，生产高性能玻璃纤维，本项目产品具有高强度高模量耐高温等性能，属于高性能材料，且利用山西禹王煤炭气化有限公司生产的煤气，实现了资源的循环利用；本项目废气经水幕喷淋和网笼处理后通过排气筒排放，冷却水循环使用不外排，固体废物均得到合理处置，符合忻州经济开发区总体规划要求、煤化工循环经济园区定位和产业要求及《忻州经济开发区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》审查意见要求，忻州经济开发区规划图及煤化工循环经济园区布局图见附图8。 |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策分析： 根据中华人民共和国国家和发展改革委员会29号令《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的相关规定，属于“第一类、鼓励类”中十二、建材“高性能玻璃纤维及玻纤制品技术开发与生产”，本项目生产的高性能玻璃纤维具有高强度高模量耐高温等性能，符合国家相关政策规定。忻州经济开发区行政审批服务管理局对本项目进行了备案，项目代码为“2108-140951-89-01-452602”。 与《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的符合性分析。表1 与《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的符合性分析 实施方案的要求 项目情况 符合性 严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，并符合园区规划环境影响评价要求，配套建设高效环保治理设施 本项目位于煤化工循环经济园区，根据上文描述，符合煤化工循环经济园区定位和产业要求，且使用清洁燃料，废气进入封闭沉降室（沉降室设有水幕喷淋和网笼）处理 符合 加大过剩产能和不达标工业炉窑淘汰力度。全面清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑，加快推进限制工业炉窑升级改造 本项目采用新型电熔炉，喷吹热源使用山西禹王煤炭气化有限公司精脱硫煤气 符合 加快燃料清洁低碳化替代 本项目热源使用山西禹王煤炭气化有限公司精脱硫煤气 符合 实施污染深度治理 本项目废气出口设置喷淋+网笼设施进行处理 符合 开展工业园区和产业集群综合整治 本项目位于煤化工循环经济园区，利用园区内生产的焦炉煤气 符合 加强涉工业炉窑企业运输结构整。2020 年，大宗货物年货运量150 万吨及以上的，原则上全部修建铁路专用线 不涉及 符合 建立健全监测监控体系。排气口高度超过 45 米的高架源，钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、陶瓷、氮肥、有色金属冶炼、再生有色金属等行业，严格按照排污许可管理规定安装和运行自动监控设施 不涉及 符合 与《玻璃纤维行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息化部公告2020年第30号）的符合性分析。 表2 本项目与《玻璃纤维行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息化部公告2020年第30号）的符合性 项目 玻璃纤维行业规范条件 本项目情况 是否 符合 一、生产企业布局 1 项目应符合国家产业政策、土地利用规划，当地城乡建设规划和产业规划，以及相关环保、安全、能耗等规定，统筹资源、能源、环境、物流和市场等要素合理布局。鼓励玻璃纤维企业向具备能源、资源或市场优势的地区进行转移。 本项目位于忻州经济开发区煤化工循环经济园区，属于工业建设用地，符合忻州经济开发区总体规划要求、煤化工循环经济园区定位和产业要求及《忻州经济开发区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》审查意见要求。厂址不在风景名胜区、自然保护区、森林公园、地质公园、自然和文化遗产保护区以及饮用水源保护区；本项目利用山西禹王煤炭气化有限公司焦炉煤气作为燃料，具有能源优势。 是 2 新建和扩建玻璃纤维生产项目应在国家和地方规定的风景名胜区、生态功能保护区、自然保护区、文化遗产保护区、饮用水源保护区、基本农田保护区等区域以外。 3 企业厂房总体布局应符合《玻璃纤维工厂设计标准》（GB 51258）及《工业企业总平面设计规范》（GB 50187）。鼓励现有玻璃纤维企业进入工业园区，集聚发展。 4 项目建设应符合产业结构调整指导目录要求，禁止新建和扩建限制类项目，依法彻底淘汰陶土坩埚玻璃纤维拉丝生产工艺与装备，鼓励发展高强、高模量、耐碱、低介电、高硅氧、可降解、异形截面、复合纤维（玻璃纤维与热塑性树脂复合）等高性能及特种玻璃纤维。 本项目为高性能玻璃纤维项目，根据《产业结构调整指导目录（2019本）》，属于鼓励类项目，符合产业政策要求。 二、工艺与装备 1 新建无碱玻璃纤维池窑法粗纱拉丝生产线（单丝直径>9微米）和无碱玻璃纤维池窑法细纱拉丝生产线（单丝直径≤9微米），应符合产业结构调整指导目录要求。 玻璃球窑生产线，鼓励采用先进的窑炉熔制工艺和保温节能技术，使用澄清剂应符合《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2）。 玻璃纤维代铂坩埚法拉丝生产线，鼓励采用分拉、大卷装，以及原料球、浸润剂及窑炉温度智能化集中控制系统等先进工艺和装备。 玻璃纤维池窑法拉丝生产线，鼓励采用纯氧燃烧、电助熔、余热利用、废丝回收利用、智能化生产与物流等先进工艺和装备。 本项目采用玻璃块作为原料，直接熔炼，采用火焰喷吹法工艺生产高性能玻璃纤维产品。不是直接用矿石生产玻璃。产品单丝直径为0.3-3微米。本项目不使用国家明令淘汰的落后设备，禁止使用陶土坩埚玻璃纤维拉丝产品生产玻璃纤维制品。 本项目不建设玻璃球生 产线。不生产和销售高碱玻璃玻璃纤维制造。 是 三、产品质量与技术创新 1 企业应建立完善的质量管理体系，配备质量检验机构和专职检验人员，实施质量管理体系认证。 本项目生产的产品，其 抗拉强度等质量标准达到建材行业标准《微纤维玻璃棉》（JC/T978-2012）的要求。本项目生产的产品是一种具有低介电常数和低介电损耗角正切的玻璃纤维，在室温、1MHz的频率下具有小于或等于约5的介电常数，和小于或等于约5×10-4的介电损耗角正切。 是 2 企业应加强入厂原材料检测，严控产成品质量，达到相关标准要求，鼓励建立产品追溯体系、完善的企业产品标准体系和售后服务管理体系。 3 企业应提高自主研发和创新能力，积极建立企业技术中心、工程研究中心、重点实验室等研发机构，实施差异化、品牌化生产经营。 四、环境保护 1 企业应严格遵守环境保护法律法规，实施清洁生产，配备除尘、脱硫、脱硝、废水回收处理、废丝回收处理等环保设施；项目应严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度。企业应依法申领排污许可证，并按证排污。 本项目运行产生的喷吹 废气及集棉废气执行《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、400 毫克/立方米。 是 2 加强无组织排放控制。大气污染物排放应符合国家或地方污染物排放标准要求。 是 3 玻璃纤维纱浸润剂废液应进行回收处理后循环利用，废水排放应符合国家和地方相关排放标准和限制要求。外排污水应达到《污水综合排放标准》（GB 8978）和所在地相关环境要求。 本项目直接使用玻璃料 块。冷却水循环使用，不外排。 是 4 生产加工过程产生的废丝均应采取回收利用或深加工工艺实现无公害处理，不得采用填埋方式进行处置。 本项目产生的废玻璃丝、次品玻璃棉外售建材公司综合利用。 是 综上，本项目符合《玻璃纤维行业规范条件》的相关要求。 （2）忻府区生态“两区”规划 ①生态经济区划 根据《忻府区生态经济区划报告》，本项目位于山西省忻州市忻州经济开发区煤化工循环经济园区，属于Ⅱ2水源地补给区生态农业开发区。本项目大气采取严格环保措施后能做到达标排放，无生产废水外排，不违背忻府区生态经济区划要求。 ②生态功能区划 根据《忻府区生态功能区划报告》，本项目位于山西省忻州市忻州经济开发区煤化工循环经济园区，属于Ⅰ4豆罗水源地补给区保护生态功能单元。本项目大气采取严格环保措施后能做到达标排放，无生产废水外排，不违背忻府区生态功能区划要求。 （3）三线一单符合性分析： 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，要求强化“三线一单”约束作用，建立“三挂钩”机制，“三管齐下”切实维护群众的环境权益。“三线一单”，即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。 根据《忻州市人民政府关于印发忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》，生态环境管控单元主要包含优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元。对照忻州市生态环境管控单元分布图，本项目位于一般管控单元，不在优先保护单元规定的生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、泉域重点保护区，以及生态功能重要和生态环境敏感脆弱的区域等区域范围内，符合生态保护红线保护要求。本项目东侧363m处为牧马河，且东侧紧邻红干渠，红干渠为排洪渠，一般情况下无水流，本项目设备冷却水全部循环利用，不外排，且危废间以及沉淀池等落实防渗措施后，不会对红干渠及牧马河造成影响。 本次评价引用忻府区2020年例行监测数据进行评价分析，SO2、CO、NO2浓度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，O3、PM2.5、PM10超标。近年来忻府区政府通过关停高耗能高污染企业、全区居民煤改电等大气污染综合治理措施，忻府区环境空气质量逐年好转。根据忻州市生态环境局地表水环境质量资料，本项目附近无监控断面水质信息。本项目设备冷却水经冷却塔循环使用不外排，生活污水经园区现有污水管道排入山西禹王煤炭气化有限公司配备的污水处理站处理，项目产生的废水均不外排，不会对地表水环境造成影响。经现场调查，本项目50m范围内无敏感目标，评价范围内声环境质量较好。 本项目严格落实环评提出的各项环保措施，各污染物可达标排放，本项目建成后对周围环境影响较小，符合环境质量底线要求。 （3）与资源利用上线相符性分析 本项目生产过程中所用的资源主要为电能和水，符合当地资源利用上线要求。 （4）与环境准入负面清单的相关分析 本次对照产业政策进行分析，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》的有关规定，本项目不属于限制类和淘汰类，属于鼓励类项目，因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。 根据分析，项目的建设不违背“三线一单”的控制要求，具体分析内容见附表。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 建设性质：新建 建设规模：年产3000吨高性能玻璃纤维 建设地点：忻州市忻州经济开发区煤化工循环经济园区，厂址坐标为：东经112°34′56.997″，北纬38°21′24.291″。项目北侧为忻州市盈鑫科技有限公司，南侧为空地，西侧为山西禹王煤炭气化有限公司铁路专线，东侧363m处为牧马河，且东侧紧邻红干渠，红干渠为排洪渠，一般情况下无水流，本项目设备冷却水全部循环利用，不外排，且危废间以及沉淀池等落实防渗措施后，不会对红干渠造成影响，地理位置见附图1。根据现场勘察，本项目未开工建设。 2、产品方案 本项目年产3000吨高性能玻璃纤维，根据业主提供的信息，本项目采用先进的电融窑+煤气喷催生产工艺，能源为电与山西禹王煤炭气化有限公司的剩余焦炉煤气，均为清洁能源。而且产品的高性能玻璃纤维具有高强度、高模量、耐高温，且抗拉强度、打浆度等均符合《微纤维玻璃棉》（JC/T978-2012）的要求，该产品在室温、1MHz的频率下具有小于或等于约5的介电常数，和小于或等于约5×10-4的介电损耗角正切，产品方案见表3。 表3 产品方案一览表 序号 产品名称 单位 产量 规格型号 储存方式 1 高性能玻璃纤维 t/a 3000 单纤维直径 0.3~3μm 包装后袋装储存 3、建设内容 项目位于忻州市忻州经济开发区煤化工循环经济园区，项目占地约5亩，租用唐山市古冶区鑫盛泡花碱厂空地（唐山市古冶区鑫盛泡花碱厂租用山西禹王煤炭气化有限公司土地）（见附件4），占地性质为工业用地，新建生产车间972m2，原料库为400m2、成品库为400m2，配套电熔炉、喷吹拉丝成型设备、旋风筒、自动网笼收棉机、网笼沉降室等生产设备及配套环保设施。项目工程组成见表4。 表4 主要工程内容一览表 类别 名称 建设内容 备注 主体工程 生产车间 建筑面积972m2，彩钢结构，全封闭，地面硬化，配备电熔炉、喷吹拉丝成型设备、 旋风筒、自动网笼收棉机、网笼沉降室等设备，设备由南向北一字排开 新建 储运工程 原料库 位于生产车间东侧，占地面积400m2，彩钢结构，全封闭，地面硬化，储存原料 新建 成品库 位于原料库北侧，占地面积400m2，彩钢结构，全封闭，地面硬化，储存成品 新建 辅助工程 办公用房 砖混结构，占地面积150m2 新建 冷却塔 位于厂区东南侧，主要为设备冷却水循环 新建 公用工程 供水 来源于园区自来水系统 新建 供电 来源于园区供电系统 新建 供热 项目办公区供热采用电采暖 新建 供气 由山西禹王煤炭气化有限公司通过煤气输送管道提供精脱硫煤气 新建 环保工程 废气 喷吹及集棉废气 喷吹成型作业区为封闭结构，喷吹废气和集棉工序棉尘随气流经过旋风器分离后，进入封闭沉降室（沉降室设有水幕喷淋和网笼）处理后，再经过不锈钢滤筒除尘器，通过一根 15m排气筒排放 废水 生活废水 经园区现有污水管道排入山西禹王煤炭气化有限公司污水处理站处理 冷却水 经冷却塔循环使用，不外排 初期雨水 设置80m3初期雨水收集池1座，经沉淀后用于厂区洒水抑尘 噪声治理 采取基础减振垫、防震、消声、隔音措施 固废 生活垃圾 送当地环卫部门指定地点处置 危险废物 建设一间10m2的危险废物暂存间，危险废物收集后定期交由有资质的危险废物处置单位处置 废丝 作为次品外售建材公司 废包装材料 外售废品收购站 废玻璃棉渣 作为次品外售建材公司 4、原辅材料消耗 项目原辅材料消耗情况见表5。 表5 原辅材料消耗情况一览表 序号 名称 单位 数量 备注 1 玻璃块 t/a 3160.5 外购 2 包装袋 t/a 30 外购 3 水 m3/a 8916 来源于园区自来水系统 4 电 104kwh 300 来源于园区供电系统 5 煤气 104m3/a 270 来源于山西禹王煤炭气化有限公司的焦炉脱硫煤气 表6 物料平衡表 单位：t/a 投入量t/a 产出量t/a 玻璃块 3160.5 玻璃纤维 3000 废丝 150 废玻璃棉渣 10.5 合计 3160.5 / 3160.5 5、项目投资与资金来源 项目估算总投资1200万元，其中环保投资为34万元，资金来源为企业自筹。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员20人，年工300天，二班制，每班6小时。 7、平面布置 项目生产车间位于厂区西侧，原料库位于生产车间东侧，成品库位于原料库北侧，办公房位于厂区北侧，冷却塔位于厂区东南侧，项目平面布置图见附图3-1，车间平面布置图见附图3-2。 8、主要设备 项目的主要生产设备见表7。 表7 项目主要生产设备 序号 名称 单位 数量 型号 备注 1 单台式电熔炉 台 30 0.35t/d 外购 2 胶辊拉丝机 台 30 / 外购 3 纤维喷吹成型机 台 30 / 外购 4 集棉机组 台 30 / 外购 5 旋风筒 台 30 / 外购 6 循环水系统（冷却塔） 台 1 / 外购 7 水幕除尘喷淋系统和网笼 套 1 / 外购 8 风机 台 1 / 外购 9 打包机 套 1 / 外购 9、公用工程 （1）供电 本项目电源由园区供电系统供给。 （2）供热 本项目生产车间不供暖，办公区采用电采暖。 （3）给排水 ①给水系统 水源由园区供水系统供给。 ②用水。本项目用水主要为生活用水、绿化用水、生产用水及厂区洒水等。 a.生活用水 生活用水主要为员工的饮用水和洗漱用水，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049.4-2021），职工生活用水量参照农村居民生活用水按照70L/d·人计，项目劳动定员20人，用水量1.4m3/d（420m3/a）。 b.绿化用水 本项目设置绿化面积100m2，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049-2015），绿化用水量按0.28m3/m2·a计，则绿化用水量为：0.28m3/m2·a×100m2=28m3/a，日消耗绿化用水约0.13m3/d。 c.生产用水 本项目生产用水主要为循环冷却水和水幕除尘系统用水。循环冷却水补水量为1.5m3/h（5400m3 /a），冷却水补水量为设备冷却水总用水量的5%，设备冷却总用水量为30m3/h；水幕除尘系统喷淋量为1L/min，设有1套，则用水量为0.72m3 /d（216m3 /a）。 d.厂区洒水：本项目厂区道路面积约为200m2，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049-2015），道路洒水0.5L/m2·次，非采暖季为2次/d，需水量0.2m3/d，采暖季为1次/d，需水量0.1m3/d。 ③排水 a.生活污水 职工日常污水排放量按照用水量的80%计算，则本项目的生活污水排放量约为1.12m3/d，年排水量为336m3。职工生活污水经园区现有污水管道排入山西禹王煤炭气化有限公司配备的污水处理站处理。 b.生产废水 本项目设置循环水池，冷却水主要污染物为SS，全部循环使用，不外排；水幕除尘系统喷淋量较小，喷淋后不形成浆液。 c.初期雨水：厂区建设有初期雨水收集池，雨水收集后回用于生产。 图1 本项目水量平衡示意图（单位：m3/d） 非采暖期 图2 本项目水量平衡示意图（单位：m3/d） 采暖期 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目生产工艺流程及产污环节见下图。 图3 工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 1、原料、产品储存和运输 本项目生产过程中使用的原料为玻璃块，本项目原料均为袋装储存，并存放于全封闭原料库中，产生的粉尘量很小，可忽略不计。 2、生产工艺 （1）玻璃熔制 玻璃料块由投料口投入电熔炉内，在高温辐射下熔化成玻璃液。炉体各重要温度控制点均设热电偶进行测温。电熔炉内温度850~900℃左右，为玻璃块熔化过程，没有化学反应，该过程使用电熔炉，无污染物产生。 （2）纤维成型 高温熔融的玻璃液由装有自动恒温装置的铂铑合金漏板流出形成连续稳定的玻璃液流股，流股垂直下落经胶辊拉丝机牵引形成一次丝，吹棉机喷出的火焰再将一次纤维熔化牵伸成微纤维棉，该过程主要污染物为喷吹废气。 （3）集棉系统 成型的微纤维棉随气流引导经旋风筒进入自动网笼式收棉机，收集成絮状棉，包装入库。自动收棉机网笼材质为镀锌矩管、不锈钢角铁，收棉机为全封闭结构，且收棉机出口接入包装袋通过打包机进行包装，接口密闭，因此包装过程无粉尘产生，仅有集棉过程产生粉尘。 （4）棉尘处理 成型含棉废气由引风机引至封闭式沉降室处理，沉降室内含水幕除尘喷淋系统和网笼，处理后通过 15m 排气筒排放。喷淋水量较小，喷淋后不形成浆液；沉降的棉尘收集后作为副产品外售。 1、废气 运营期废气产生环节主要为喷吹废气、集棉废气。 2、废水 项目废水主要为职工生活污水、冷却水、初期雨水，废水主要污染物为 SS、CODcr、BOD5、NH3-N 等。 3、噪声 运营期的噪声主要为机械设备运行产生的噪声等。 4、固体废物 项目运营期固体废物主要为废包装材料、废丝、设备检修的废机油、废机油桶、废玻璃棉渣和职工生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，本项目租用唐山市古冶区鑫盛泡花碱厂空地（唐山市古冶区鑫盛泡花碱厂租用山西禹王煤炭气化有限公司土地），根据现场勘察，本项目所在场地现为空地，无遗留厂房及设备，无原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 略。 2、地表水环境 略。 3、声环境 略。 4、地下水、土壤环境 略。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目距离最近的村庄西曲村470m，厂界外 500 米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区等区域等保护目标。 2、声环境 本项目厂界外 50 米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目距离忻州市南水源地0.73km，厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 表9 环境保护目标 环境要素 环境保护 对象 经度（°） 纬度（°） 方位 距离（km） 环境功能 大气环境 西曲村 112°43′55.665″E 38°20′58.722″N S 0.47 《环境空气质量标准》（GB3095- 2012）二级标准 地表水 环境 红干渠 / / E 紧邻 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅱ类标准 牧马河 / / E 0.363 噪声 四周场界外50m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4b类 生态环境 厂址周围土壤、地表植被等 / |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目喷吹废气执行《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》规定的排放限值。本项目棉尘废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 由于本项目喷吹废气与棉尘废气通过同一根排气筒排放，因此棉尘废气排放标准取严，执行《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》烟尘排放限值。标准值见下表。 表10 《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》 mg/m3 污染物名称 烟尘 SO2 NOX 标准值 30 200 400 表11 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放浓度 （mg/m3） 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度（m） 速率（kg/h） 监控点 浓度 （mg/m3） 玻璃棉尘 60 15 1.9 厂界监控点浓度限值 1.0 2、噪声 本项目施工期的噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表12 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 本项目运营期北、南、东侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，西侧距离铁路专线约18m，西侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其标准值见表13。 表13 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类 别 评 价 标 准 （Leq：dB（A）） 昼 间 夜 间 2类 60 50 4类 70 55 3、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 相关规定。 危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关内容。 |
| 总量 控制 指标 | 根据山西省环保厅“晋环发[2015]25号”文件相关规定，本项目需进行总量申请。 本项目污染物排放量为：烟尘：0.13t/a、粉尘：0.684t/a、SO20.1t/a、NOx1.3t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 工程施工影响范围主要位于场地范围内，施工活动的影响主要为施工扬尘、废水、固体废物、噪声排放及场地挖填对场址所属区域自然、生态环境及居民生活的影响。其中以施工扬尘和施工噪声对环境的影响比较显著。 1、大气环境保护措施 施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源，其中场地清理、土方挖掘填埋、建筑材料运输等工序的产生量较大，原材料堆存、建筑结构施工、设备安装等产生量较小，由于施工污染源为间歇性源并且扬尘点低，只会在近距离内形成局部污染。根据相关要求，施工期主要扬尘污染防治措施如下： ①建筑施工场地做到6个100%，即：施工工地周边100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；土方开挖100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输。 ②对易产生扬尘的建筑材料，例如砂子、石灰、水泥等应密闭储存和遮盖防尘布； 对施工厂区定期洒水抑尘，对施工场地裸地应洒抑尘剂； ③进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏，无密闭车斗时车辆装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用篷布遮盖。 通过以上措施可大大减少堆场扬尘的发生量，对周围环境不会造成大的影响。 （2）运输车辆及作业机械尾气 施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要有CO、NOx、THC等大气污染物，会对作业点周围局部范围产生一定影响，但影响范围主要局限于施工区内，且由于作业时间短，并随施工的完成而消失。因此，施工机械尾气对环境空气影响小。 综上，施工期扬尘和机械尾气在采取环保措施的基础上，对周围环境影响较小。 2、水环境保护措施 施工期间的生产用水主要为砂浆配制过程用水及机械、车辆冲洗用水，施工期生产废水的排放主要由设备冲洗及施工中的跑、冒、滴、漏、溢流产生，主要为少量混砂，不含其它杂质，这类废水在施工现场设一临时沉淀池收集后回用。 3、声环境保护措施 从噪声污染角度出发可以把工程施工期分为土方阶段、基础施工阶段、结构制作阶段及设备安装阶段，各阶段具有其独自的噪声特性。第一阶段的噪声源主要有推土机、挖掘机、装载机及各种车辆等，这些声源大部分属于移动声源，没有明显的指向性；第二阶段的噪声源主要有各种打桩机等，属于脉冲噪声，基本上是固定声源；第三阶段的主要产噪设备有振捣棒、电锯等，其中包括一些撞击噪声；第四阶段的主要产噪设备有吊车、升降机等。 为最大程度的减轻噪声污染，施工单位应做到： （1）制定严格合理的施工计划，集中安排高噪声施工阶段，便于合理控制； （2）施工区应实施严格的隔离措施，降低施工噪声影响； （3）在施工阶段采用商品砼，不仅可减少扬尘，而且还避免搅拌机噪声污染。 （4）高产噪设备的施工时间应安排在日间非休息时段，夜间禁止施工； （5）在不影响施工的条件下，将强噪声设备尽量移至距场界较远的地方，保证施工场界达标。尽量将强噪声设备分散安排，同时相对固定的机械设备尽量入棚操作。 （6）施工设备选型上应尽量采用低噪声设备，如振捣器采用变频振捣器等；对动力机械设备进行定期的维修、养护，因设备常因松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级；尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声； （7）对位置相对固定的产噪机械设备，能设在棚内操作的应尽量进入操作间，不能入棚的也应适当建立围隔声障。 4、固体废物保护措施 施工期的固体废物主要来源于施工产生的建筑垃圾及施工人员产生的少量的生活垃圾。建筑垃圾统一清运到指定垃圾处理场处理。生活垃圾应定点堆放，收集后送环卫部门指定地点处置。 5、生态环境保护措施 施工期环境影响主要为场地挖填对土地扰动作用，植被破坏，短期内使水土流失加剧，对局部生态环境有不利影响。评价要求合理划定施工范围，严格控制开挖面和开挖量，对施工期土方进行苫盖等，施工期结束后对厂区进行硬化、绿化。施工期对生态的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 根据本项目工艺分析，项目产生的废气主要为喷吹、集棉废气。 本项目设置30台喷吹机燃烧吹制成绵，每台喷吹机耗焦炉煤气量为25m3/h，则焦炉煤气年总消耗量为270万m3。 山西禹王煤炭气化有限公司煤气成分见下表。 表14 焦炉煤气成分 成分 氮 % 二氧化碳 % 氧 % 重烃 % 一氧化碳 % 甲烷 % 氢 % 热值，千卡 Nm3 出口硫化氢 mg/m3 出口氢mg/m3 含量 4.10 2.40 0.8 2.40 7.60 23.50 59.20 4184 <20 54.81 喷吹机吹棉会燃烧焦炉煤气，集棉过程中负压风机将燃烧废气吸入，含棉废气经循环冷却水系统冷却后进入旋风筒，经旋风筒分离后，纤维进入网笼式收棉机收集成棉絮（收棉机为全封闭结构），含棉尘的废气通过旋风筒上方排气管道进入封闭式沉降室，沉降室配备水幕除尘喷淋系统（喷淋流速1L/min）和网笼，经过水幕除尘和网笼收集棉尘后，再经过不锈钢滤筒除尘器，不锈钢滤筒除尘器风量为20000m3/h，收集后通过一根排气筒排放。 本项目使用微纤维棉喷吹器，将原来的火焰集中型燃烧喷吹器变为分割型火焰燃烧喷吹器大大的降低了NOx的排放，它利用了一个火焰分成数个小火焰，由于小火焰散热面积大，火焰温度低，使热反应NOx有所下降，此外，火焰缩短了氧、氮等气体在火焰中的停留时间，因而对热反应NOx和燃料NOx 都有明显的抑制作用，产生的氮氧化物浓度可保证在100mg/m3以下。 根据第二次污染源普查数据中热力生产和供应行业，使用焦炉煤气的工业废气量产污系数为48793标立方米/万立方米-原料，则本项目喷吹机废气量为： 25m3/h×12h×300d×10-4×48793Nm3/万m3-原料×30=1.3×107m3/a 本项目废气设置水幕除尘喷淋系统（喷淋流速1L/min）和网笼、不锈钢滤筒除尘器，类比同类项目，经处理后的烟尘排放浓度为10mg/m3左右，本次取10mg/m3计算。则本项目烟尘排放量为： 1.3×107m3/a×10mg/m3×10-9=0.13t/a 山西禹王煤炭气化有限公司脱硫工艺：鼓风机后的煤气进入2台并联的间冷器，用16℃低温水将煤气冷却至23℃然后进入脱硫塔（三级串联），与塔顶喷淋下来的脱硫液逆流接触以吸收煤气中的硫化氢（同时吸收煤气中的氨，以补充脱硫液中的碱源），以保证脱硫后煤气中硫化氢含量≤0.02g/m3。经过脱硫工艺处理以后，煤气中有机硫含量极低。因此，根据煤气成分中硫化氢含量20mg/m3进行计算，二氧化硫产生量为： 25m3/h×12h×300d×30×20mg/m3×64/34×10-9=0.1t/a 0.1t/a÷1.3×107m3/a×109=7.7mg/m3 氮氧化物产生量为： 1.3×107m3/a×100mg/m3×10-9=1.3t/a 本次评价类比同类项目，成型废气中棉尘产生浓度为500mg/m3，不锈钢滤筒除尘器风量为20000m3/h，则成型废气棉尘产生量为36t/a，经沉降室中水幕除尘喷淋、网笼沉降处理、不锈钢滤筒除尘器后，处理效率可达98%，则排放浓度10mg/m3，排放量为0.684t/a。 措施可行性分析： 本项目属于生产玻璃纤维产品，产生的棉尘为玻璃纤维棉絮，质量较轻，附着性较强，如果采用布袋除尘设施，棉尘附着在布袋上不易脱落，使布袋很快失去作用；本项目类比同类型项目，并结合行业特点，采用水幕除尘喷淋，喷淋流速 1L/min，喷淋量很小，棉尘被喷雾湿润后很容易沉降，不形成浆液；外部罩有网笼，进一步沉降棉尘，收集的棉尘作为次品外售。因此，本项目水幕除尘喷淋可行。 污染源排放量核算： 表15 大气污染物产排情况 产排污环节 污染物种类 污染物产生浓度及产生量 排放形式 污染治理设施编号 污染物排放浓度和排放量 排放口编号 喷吹、集棉工序 烟尘 / 有组织 TA001 10mg/m3、0.13t/a DA001 粉尘 500mg/m3、36t/a 10mg/m3、0.684t/a 二氧化硫 / 7.7mg/m3、0.1t/a 氮氧化物 / 100mg/m3、1.3t/a 表16 污染治理设施情况 污染治理设施编号 污染治理设施名称 处理风量m3/h 治理工艺去除率 是否为可行技术 污染物排放速率kg/h TA001 喷吹、集棉工序 20000 烟尘 / 是 0.04 粉尘 是 0.19 二氧化硫 是 0.03 氮氧化物 是 0.4 表17 排放口基本情况 排放口编号 名称 排气筒高度/m 排气筒内径/m 处理风量m3/h 温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 类型 地理坐标 排放标准 DA001 喷吹 、集棉 15 0.6 20000 常温 3600 正常 一般排污口 112.732751 38.359934 《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》 （7）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南·总则》、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》制定大气监测计划，见表18。 表18 自行监测计划一览表 序号 监测点位布置 监测项目 监测频次 1 喷吹、集棉工序排气筒DA001 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 1次/年 2 上风向1个（厂界外20m），下风向4个监测点 颗粒物 1次/年 2、水环境影响分析 本项目所产生的废水为生活污水、冷却水、初期雨水，主要污染物为CODcr、BOD5、NH3-N、SS等。 职工日常污水排放量按照用水量的80%计算，则本项目的生活污水排放量约为1.12m3/d，年排水量为336m3。主要污染物浓度为CODcr280mg/L，BOD5160mg/L，SS300mg/L，NH3-N30mg/L。根据业主提供资料，该场地已有园区污水管道，待本项目建成投产后，职工生活污水直接利用园区现有污水管道排入山西禹王煤炭气化有限公司污水处理站处理，保证废水不外排。山西禹王煤炭气化有限公司污水处理站建设规模240m3/h生化处理系统，460m3/h中水回用系统，60000m3/h污水废气收集除臭系统，20m3/h浓盐水多效蒸发分盐处理系统。工艺流程为生化处理+中水回用处理+多效蒸发分盐处理。本项目生活污水排放量很小，根据业主提供的资料，本项目厂址已敷设污水管道，由厂址南侧接入，待本项目建成后可直接利用该污水管道排入山西禹王煤炭气化有限公司污水处理站进行处理。 根据业主提供资料，本项目厂区设置一套冷却塔，设计循环量为60m3/h，本项目设备冷却总用水量为30m3/h，因此冷却塔可完全满足本项目设备冷却循环水量，保证废水循环使用，不外排。 厂区东侧设置初期雨水收集沉淀池，收集前十五分钟的雨量，经沉淀后回用于场地、道路降尘洒水，不外排。 评价根据太原工业大学采用数理统计法编的计算公式，并参照原平市（项目所在地忻府区无公式，参照原平市公式进行计算）降水强度和暴雨强度，对本项目应设置的初期雨水收集池容积进行了计算，计算公式如下： Q    q  f t q=1803.6(1+1.04lgT)/(t+8.64)0.8 其中： Q——15分钟降雨量（m3） q——暴雨强度（L/s·公顷） φ——径流系数（取0.9） f——汇水面积（0.3公顷） T——重现期（2a） t——收集时间（15min） 计算结果50.9125m3，厂区东侧设置80m3的初期雨水收集沉淀池可以满足要求。 采取以上措施后，本项目产生的废水对当地地表水环境影响较小。 3、噪声 3.1工程噪声源及源强分析 本项目运营期产生噪声的设备主要有电熔炉、胶辊机、喷吹机、集棉组、风机等设备产生的噪声等。这些噪声源大多数为稳态连续声源，生产期间对环境的影响表现为稳态噪声影响。噪声源源强为75～95dB(A)。项目拟通过采取基础减振、定期维护等噪声防治措施，噪声可削减约15dB(A)。项目主要设备类比噪声值及相关情况统计见下表。 表19 项目主要噪声源的声压级 单位：dB（A） 序号 噪声源 噪声值 dB(A) 排放方式 控制措施 治理后排放量dB(A) 1 电熔炉 85~95 连续 置于室内，厂房墙面安装吸声材料，选用低噪设备，加强管理 80 2 胶辊机 85~95 连续 80 3 喷吹机 85~95 连续 80 4 集棉组 80~90 连续 75 5 风机 80~90 连续 75 6 循环水系统（冷却塔） 75~85 连续 70 7 旋风筒 85~95 连续 80 8 打包机 75~85 连续 70 3.2噪声治理措施 为减小噪声对周围环境的影响，噪声控制措施如下： ①将主要设备噪声设备置于室内，充分利用厂房的隔声作用防止噪声外泄； ②对振动较大的设备采取防振减噪措施，如设置减振基础、安装橡胶弹簧等； ③对于主要噪声设备，进货时优先选择低噪声设备，减少噪声源强； ④加强厂房的隔声措施，要求生产厂房维护材料采用强隔音彩板、双层塑钢门窗等； ⑤在厂界四周、道路两侧、生产装置周围种植阻噪、吸噪效果较好的绿化带。 3.3预测模式 根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(Leq)计算公式 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 3.4预测结果 本项目为新建项目，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）要求，项目场界噪声是否达标以贡献值来判定，噪声预测结果见下表： 表20 噪声预测结果 测点编号 测定位置 昼间贡献值dB（A） 标准值dB（A） 夜间贡献值dB（A） 标准值dB（A） 1# 厂界北侧 43.87 60 43.87 50 2# 厂界南侧 45.28 60 45.28 50 3# 厂界东侧 43.13 60 43.13 50 4# 厂界西侧 47.53 70 47.53 55 本项目选购低噪声设备，设备置于封闭车间内，车间内采用强隔音彩板、双层塑钢门窗，对振动较大的设备设置基础减振等措施，由预测结果可知，厂界北、南、东侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，西侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值，可以达标排放，对周围声环境影响较小。 3.5监测计划 监测布点：在各厂界外1m处共布设4个噪声监测点。 监测项目：L10、L50、L90、LAeq。 监测频次：每季度监测一次。 4、固体废物环境影响分析 运营期排放的固体废物主要有生活垃圾、废包装材料、废丝、废玻璃棉渣、设备维护产生的废机油及废机油桶、除尘灰。 （1）生活垃圾 项目劳动定员20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人.d计，则项目生活垃圾产生量约为3t/a。评价要求在工业场地生活区内设置封闭式垃圾箱，并及时运至当地环卫部门指定地点堆存。 （2）废包装材料 本项目在包装过程中会产生废包装材料，约为1.5t/a，经收集后外售废品收购站回收。 （3）废丝 本项目生产过程中会产生废丝，废丝产生量约为产品总量的5%，废丝产生量约为150t/a，收集后作为次品外售建材公司。 （4）废玻璃棉渣 喷淋沉降产生的废玻璃棉渣，产生量约为10.5t/a，收集后作为次品外售建材公司。 （5）危险废物 ①废机油 项目设备工作过程中均需要使用机油进行润滑，机油长期使用后杂质含量增加会影响设备运行，需定期更换，根据企业提供资料，项目设备的机油需1年更换一次，每次更换产生废机油量为0.06t。经查阅《国家危险废物名录》，废机油（HW08）属于危险废物，项目委托具有危废处理资质单位定期收集处理。 ②废机油桶 生产设备在运行过程中需要使用机油，会产生一定量的废机油桶，这部分废物属于危险固废的范围。根据建设方提供的资料数据，废机油桶的产生量为 0.01t/a。项目委托具有危废处理资质单位定期收集处理。 由《国家危险废物名录》（2021年）可知，废机油与废机油桶属于危险废物，危废应定期交由有处理资质的单位代为处理。废物类别及废物代码如下表21所示。 表 21 本项目危险废物情况表 序号 危物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量t/ a 产生工序及装置 形态 主要成分 有害 成分 产废 周期 危险特性 污染防治措施 1 废机油 HW08 900-214-08 0.06 设备维护 液态 机油 废机 油 1 年 T/I 设暂存间委托有资质单位定期处置 2 废机油桶 HW08 900-249-08 0.01 设备维护 固态 金属 矿物 油 1 年 T 表 22 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序 号 储存场所名称 危物 名称 危险废物类别 危险废物代码 占地面积 储存方式 储存能力 储存周期 1 危废暂存间 废机油 HW08 900-214-08 10m2 PVC桶密封 液态 1 年 2 废机油桶 HW08 900-249-08 置于密封带盖容器内 固态 1 年 ③危险废物暂存 由于本项目产生的危险废物需要在厂内临时堆放，因此，需要设置危废暂存间。 危废暂存间应满足以下要求： 危废暂存间的设计应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关要求，项目在厂区设置一间10m2的危废暂存间。 危废暂存间应满足以下要求： A、危险废物收集要求 ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物； ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； ③装载危险废物的容器必须完好无损； ④装载危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； ⑤液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中； ⑥无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 B、危险废物的暂存要求 ①不相容的危险废物必须分开存放，并设隔离间隔断； ②危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签； ③贮存设施应封闭，以防尘、防日晒； ④严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关要求执行。 C、危险废物的管理要求 危险废物应及时转运，废物的转运过程中应装入严格密封，以防散落，转运车辆应加盖蓬布，以防散入路面。废物转移时应遵守《危险废物转移联单管理方法》，作好废物的记录登记交接工作。 D、危险废物台账要求 建设单位应建立危险废物贮存的台账制度，记录危险废物的种类、产生、暂存、转移、废物去向及危险废物转运记录表等内容。 E、危险废物暂存区的规范要求 ①危险废物堆放场所要“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）； ②基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）；地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ③必须有泄露液体收集装置；设施内要有安全照明设施和观察窗口； ④用以存放装载液体、半固态危险废物容器的地方，必有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝； ⑤应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总量的1/5； ⑥规定于显眼处警示标识、标牌。 本项目采取的各项固体废弃物处置措施基本可行，体现了固体废物资源化、无害化、减量化的处理原则，只要在工作中，将各项处理措施落实到实处，认真执行，可将固体废弃物对环境的污染降低到最小程度。 表23 固体废物排放状况 固废名称 产生量（t/a） 形态 是否属于危险废物 排放及处理方式 排放量（t/a） 废包装材料 1.5 固态 否 外售废品收购站 0 废丝 150 固态 否 作为次品外售建材公司 0 废玻璃棉渣 10.5 固态 否 作为次品外售建材公司 0 废机油 0.06 半固态 是 危废暂存间暂存，由有资质单位处置 0 废机油桶 0.01 固态 是 危废暂存间暂存，由有资质单位处置 0 生活垃圾 3.0 半固态 否 送当地环卫部门指定地点处置 0 5、地下水及土壤 5.1地下水 本项目地下水污染源主要为冷却水沉淀池、初期雨水池废水等，主要污染物为SS、COD、氨氮等；危险废物暂存间污染物主要为油类，污染途径为下渗进入含水层。 本项目运营期生产废水循环使用，不外排，且对产生污染物的各单元按要求进行防渗后，阻隔了污染途径，项目运营期废污水不会对地下水环境以及忻州市南水源地产生明显影响。 5.2土壤 土壤影响途径分为三种：大气沉降、地表漫流、垂直入渗。根据项目工程特点，项目废气为烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物，不涉及有毒有害物质的重金属，不会对土壤造成影响；项目废水主要为生活污水、冷却水，主要污染物为SS，冷却水循环使用，不外排，不会对土壤造成影响。 防治措施：①厂区地面全部硬化，车间地面、沉淀池、循环水池等采用1.5m3:7灰土防渗层+30cm混凝土层进行地面硬化防渗； ②危废暂存间地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造（满足小于渗透系数1.0×10-7cm/s要求）。 6、生态保护措施 ①厂区进行绿化，种植高低相结合的乔灌木，形成隔离带，防止污染扩散。厂区四周也要密集绿化美化景观，结合种植灌木美化厂区环境。 ②厂区进行合理硬化，无裸露地表。 7、环境风险 7.1 评价依据 （1）风险调查 本项目风险调查情况如下： 表24 项目环境风险调查一览表 序号 名称 相态 主要危险特性 贮存地点 贮存方式 贮存量（t） 临界量（t） 1 废机油 液态 毒性、易燃性 危险废物 暂存间 桶装 0.06 2500 2 煤气 气态 毒性、易燃性 煤气管道 / 0.5 7.5 7.2 环境风险识别 根据工程特点，项目环境风险识别情况如下： 表25 项目环境风险识别一览表 序号 物质 分布情况 可能影响途径 1 废机油 危废暂存间 废机油下渗 2 煤气 煤气输送管道 煤气泄漏 7.3 环境风险分析 造成地下水影响的风险源为危废暂存间，假定废机油包装桶破裂，造成废机油泄漏，且危废暂存间未进行防渗处理，则产生的废机油会下渗，对区域地下水造成影响。 当煤气泄露发生火灾爆炸事故时，烃类物质燃烧时会生成二氧化碳、一氧化碳和水。其中，一氧化碳是有毒物质，会对人体健康造成伤害。吸入高浓度的一氧化碳还会造成人员中毒，甚至死亡。烃类物质不完全燃烧会产生一氧化碳，其产生量一般在1%~10%之间。由于发生火灾燃烧时的火焰高度较高，且烟气温度高，将大量的污染物抬升到高空，因此，一般地面的一氧化碳浓度相对较低，不会达到致死浓度。但煤气被人体吸收后，煤气中的一氧化碳迅速与血液中的血红蛋白相结合产生碳氧血红素，使血红素失去代养能力，使人体各基本组织细胞得不到氧气，人的神经系发生阻碍，就会失去知觉，造成煤气中毒。 7.4 风险防范措施及应急要求 （1）风险防范措施 ①加强安全管理，提高员工的安全管理操作意识； ②加强对设备或设施的维护管理，避免设备故障，一旦发现要及时检修； ③定期进行管道壁厚测量，对严重管壁减薄的管段，及时维修更换，避免爆管事故发生； ④加强对煤气设施巡检，及时维护，尽量减少煤气泄漏的可能性； ⑤建立煤气管道标识系统，防止非正常破坏； ⑥建立健全各种规章制度，如防火责任制、安全操作规程、定期检修制度等； ⑦配备足够数量的消防设施、防护器材和应急处理的工具、通讯、报警装置装备； ⑧严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设危废暂存间，对地面进行防渗，设置围堰等； ⑨盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容；容器外应贴上危险废物标签等警示标志，并对包装容器进行定期检查；及时交有资质单位处置，避免厂内长期存放； ⑩按照设计规范布置罐区，设防火堤、环形通道和消防设施。氨水储罐的结构、材料应与储存条件相适应，采取防腐措施，进行整体试验；设储罐液位自动监测报警系统，高液位泵系统设施，设立检查制度；设截止阀，流量检测和检漏设备；罐区设立氨浓度自动探测仪器，经常进行外观检查等监测。 （2）应急处置 废机油泄漏处置：a.对包装容器进行堵漏，切断泄漏源；b.及时更换包装容器；c.采用吸油毡对废油进行处理，并及时将处理后的废物交有资质单位处置。煤气泄漏处置：及时切断煤气阀门，检查泄漏位置，疏散周围人群等。氨水储罐泄漏处置：及时进行堵截，将氨水置于备用罐内，检查氨水泄漏位置，疏散人群等。 7.5 风险评价结论 综上所述，项目建设存在一定的环境风险，但建设单位只要按照要求严格设计施工，认真执行评价所提出的各项风险防范措施，并制定环境风险应急预案，严格遵守，可将上述事故发生的几率降至最低，风险事故的环境影响也可控制在可接受范围内。 8、环保投资估算 本项目总投资1200万元，其中环保投资34万元，占总投资的2.83%。责任主体为建设单位，各项措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，资金由企业自筹。环境保护措施及环保投资估算见表26。 表26 环境保护措施及环保投资估算一览表 类别 污染源 污染防治措施 投资(万元) 废气 喷吹、集棉工序 喷吹成型作业区为封闭结构，喷吹废气和集棉工序棉尘随气流经过旋风器分离后，进入封闭沉降室（沉降室设有水幕喷淋和网笼）处理后，再经过不锈钢滤筒除尘器，通过一根 15m排气筒排放 15 废水 生活污水 经园区现有污水管道排入山西禹王煤炭气化有限公司污水处理站处理 2 冷却水 经冷却塔循环使用，不外排 6 初期雨水 厂区低洼处设置80m3初期雨水收集池 1 噪声 生产设备 选用低噪设备，室内安装、基础减振、定期维护 3 固废 废包装材料 外售废品收购站 1 生活垃圾 送到当地环卫部门指定地点处置 1 废丝 作为次品外售建材公司 0.5 废玻璃棉渣 作为次品外售建材公司 0.5 废机油、废机油桶 设1个10m2危废暂存间，经密封容器收集后储存于危险废物暂存间，定期交有资质单位处理 3 生态 绿化 新增绿化面积100m2 1 总计 34 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 喷吹、集棉工序 | 颗粒物 | 喷吹成型作业区为封闭结构，喷吹废气和集棉工序棉尘随气流经过旋风器分离后，进入封闭沉降室（沉降室设有水幕喷淋和网笼）处理后，再经过不锈钢滤筒除尘器，通过一根 15m排气筒排放 | 《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》 |
|  |  | 烟尘 |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODCr、BOD5、NH3-N、SS | 经园区现有污水管道（由厂址南侧接入）排入山西禹王煤炭气化有限公司污水处理站处理 | / |
|  | 冷却水 | SS | 经冷却塔循环使用，不外排 | / |
|  | 初期雨水 | SS | 厂区低洼处设置80m3初期雨水收集池 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 等效A声级 | 选用低噪设备，室内安装、基础减振、定期维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废包装材料 | 外售废品收购站 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) |
|  | 生活垃圾 | 送到当地环卫部门指定地点处置 |  |
|  | 废丝 | 作为次品外售建材公司 |  |
|  | 废玻璃棉渣 | 作为次品外售建材公司 |  |
|  | 废机油、废机油桶 | 危废暂存间暂存，定期由有资质单位回收处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和2013修改单 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区地面全部硬化，车间地面、沉淀池、循环水池采用1.5m3:7灰土防渗层+30cm混凝土层进行地面硬化防渗；危废暂存间地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造（满足小于渗透系数1.0×10-7cm/s要求） |
| 生态保护措施 | 厂区进行绿化，种植高低相结合的乔灌木，形成隔离带，防止污染扩散。厂区四周也要密集绿化美化景观，结合种植灌木美化厂区环境。厂区进行合理硬化，无裸露地表 |
| 环境风险 防范措施 | 加强安全管理，提高员工的安全管理操作意识；加强对设备或设施的维护管理，避免设备故障，一旦发现要及时检修；严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设危废暂存间，对地面进行防渗，设置围堰等；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；容器外应贴上危险废物标签等警示标志，并对包装容器进行定期检查；及时交有资质单位处置，避免厂内长期存放 |
| 其他环境 管理要求 | 无 |

# 六、结论

本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各 项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.814t/a | / | 0.814t/a | +0.814t/a |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 1.3t/a | / | 1.3t/a | +1.3t/a |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | 336m3/a | / | 336m3/a | +336m3/a |
|  | 生产废水 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 3.0t/a | / | 3.0t/a | +3.0t/a |
|  | 废丝 | / | / | / | 150t/a | / | 150t/a | +150t/a |
|  | 废玻璃棉渣 | / | / | / | 10.5t/a | / | 10.5t/a | +10.5t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | +1.5t/a |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.06t/a | / | 0.06t/a | +0.06t/a |
|  | 废机油桶 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

根据《忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（忻政发[2021]12号），本项目位于忻州市忻府区一般管控单元。一般管控单元以生态环境保护与适度开发相结合为主，主要落实生态环境保护基本要求，执行国家、省、市相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。

本项目属于高性能玻璃纤维项目，符合准入忻州市生态环境总体准入清单、忻州市工业园区普适性生态环境准入清单、重点流域普适性生态环境准入要求。项目准入清单分析见表28、29、30。

表28   忻州市生态环境总体准入清单

| 管控类别 | 管控要求 | 项目符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 1.各县（市、区）人民政府应当按照国民经济和社会发展规划、国土空间规划和环境保护要求，制定规划，统筹安排，依法逐步对不符合产业政策和布局不合理的重污染企业实施关停搬迁。 | 本项目符合产业政策，不属于关停 |
|  | 2.对纳入生态保护红线的，其管控规则应以自然资源部最终出台的《生态保护红线管理办法》为准。 | 未纳入生态保护红线 |
|  | 3.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划要求。 | 不属于两高项目 |
|  | 4.石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立的产业园区。 | 不属于规定项目 |
|  | 5.禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边规定范围内新建、扩建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 | 不属于有色金属冶炼、焦化等行业 |
|  | 6.加强矿山生态环境监管，禁止在自然保护区、水源地保护区域等重要生态保护地禁采区域内开矿。 | 不属于禁采区域 |
| 污染物排放管控 | 1.污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。 | 严格落实总量要求 |
|  | 2.“1+30”区域重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物全面执行大气污染物特别排放限值。 | 本项目执行大气污染物特别排放限值 |
|  | 3.产业集聚区、工业园区要逐步取消自备燃煤锅炉，积极推进“煤改气”“煤改电”工程。 | 以煤气作为燃料 |
|  | 4.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 | 不属于两高项目 |
|  | 5.国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。 | 不属于两高项目 |
|  | 6.鼓励企业使用新技术、新工艺、新设备、新产品、新材料，改造和提升传统产业，开展废弃物处理及再生资源综合利用，发展循环经济。 | 本项目使用使用新技术、新工艺、新设备、新产品、新材料 |
|  | 7.煤炭企业应当按照综合利用和处置煤矸石技术规范要求综合利用和处置煤矸石。 | 不涉及 |
| 环境风险防控 | 1.建立健全突发环境事件应对工作机制，提高预防、预警、应对能力。 2.危险废物按规范收集、贮存、转运、利用、处置。 | 企业建立突发环境事件应急机制 |
|  |  | 危险废物管理符合要求 |
| 资源利用效率 | 1.水资源、土地资源及能源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。能源利用上线严格落实碳达峰、碳中和相关要求。 | 本项目水资源、土地资源及能源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标 |
|  | 2.加快推进岩溶大泉泉源和重点保护区的保护和生态修复。 | 不涉及该区域 |
|  | 3.到2022年，全市用水总量控制目标为7.9亿立方米。 | 本项目用水较少 |
|  | 4.忻州市忻府区、原平市、定襄县实现平原地区散煤清零。 | 不涉及 |
|  | 5.全市城市建成区绿化覆盖率2022年达到42%以上，城市国土绿化品质有效提升。 | 本项目绿化面积100m2 |
|  | 6.新建矿山必须按照绿色矿山标准建设，到2025年基本完成历史遗留矿山地质环境问题恢复治理工作，实现全市矿山地质环境根本好转。 | 不涉及 |

表29   忻州市工业园区普适性生态环境准入清单

| 管控类别 | 普适性管控要求 | 项目符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 1、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 | 不属于两高项目 |
|  | 2、禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院、幼儿园等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。 | 不涉及该区域 |
|  | 3、加快城市建成区及周边重污染企业搬迁改造或关闭退出。对不符合产业政策或规划布局要求，无污染防治设施或污染防治设施简陋，且在原址不具备改造升级、继续生产条件的企业，列入关停取缔类，基本做到“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备）。 | 本项目废气、废水等严格采取污染防治措施 |
|  | 4、严格建设项目环境准入并落实园区规划环评。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。 | 本项目位于园区内，且废气设置除尘设施 |
|  | 5、铸造企业的布局及厂址的确定应符合国家相关法律法规、产业政策以及各地方政府装备制造业和铸造行业的总体规划要求 | 不涉及 |
| 污染物排放管控 | 1、强化工业集聚区污水集中治理。 | 本项目废水不外排 |
|  | 2、禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤等用于土地复垦和生态修复。 | 不涉及 |
|  | 3、对钢铁、建材、焦化、有色、化工、矿山等涉及大宗物料运输的重点用车企业，实施重污染天气应急响应。在重污染天气预警期间停止柴油货车进出厂区；重点用车企业要安装管控运输车辆的门禁和视频监控系统，监控数据至少保存一年以上。 | 不涉及 |
|  | 4、尚未完成有组织和无组织排放治理任务实施停产治理的砖瓦窑、锻造等行业工业企业和未完成炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉、一段式煤气发生炉淘汰任务的工业企业要加快改造和淘汰，严格落实物料转运、物料堆场、生产工艺、厂区环境等环节的无组织排放精准管控要求，完成治理，备案销号。 | 不涉及 |
|  | 5、实现对地下水污染源的全面监控，有效控制影响地下水环境安全的污染河流与污染场地、渗坑及渗漏带。 | 不涉及 |
|  | 6、强化工业园区的土壤环境管理，严控工业企业重金属排放量。 | 不涉及 |
|  | 7、2023年10月底前，焦化企业全面完成超低排放改造。 | 不涉及 |
|  | 8、全面推进焦化产业园区化、链条化、绿色化、高端化发展，实现焦化行业技术装备水平质的提升。 | 不涉及 |
| 环境风险防控 | 1、涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严控准入要求。 | 不涉及 |
|  | 2、园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危险化品泄露应急处理措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。 | 不涉及 |
|  | 3、工业固体废物和危险废物的贮存、处置、利用单位，应当按照相关标准要求，建设防渗漏、防流失、防扬散等设施，并进行定期维护，保证其正常运行和使用。 | 危险废物管理符合要求 |
| 资源利用效率 | 1、园区要在规划布局时，统筹供排水、水处理及循环利用设施建设，进行节水评价。 | 不涉及 |
|  | 2、铸造企业应执行铸造企业规范条件（T/CFA 0310021 -- 2019）相关要求 | 不涉及 |

表30   忻州市重点流域普适性生态环境准入清单

| 管控类别 | 管控要求 | 项目符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 1.严格执行《山西省黄河流域生态保护和高质量发展规划》相关要求。 | 本项目属于滹沱河流域 |
|  | 2.汾河流域、滹沱河流域划定河源、泉域重点保护区，完成保护区的生态措施，完成流域生态修复的土地资源优化配置，基本建成水资源合理配置和高效利用体系。 |  |
|  | 3.汾河、滹沱河干流及主要支流沿岸禁止新建焦化、化工、农药、有色冶炼、造纸、电镀等高风险项目和危险化学品仓储设施。 |  |
|  | 4.汾河干流河道水岸线以外原则上不小于100米、支流原则上不小于50米，划定生态功能保护线，建设缓冲隔离防护林带和水源涵养林带，改变农防段种植结构，提高汾河流域河流自净能力。 |  |
|  | 5.汾河干流河岸两侧各2公里范围禁止新建炼焦、冶炼、洗煤、选矿、造纸、化工、电镀等严重污染水环境的企业；已建成的严重污染水环境的企业，应当限期改造或者搬迁。 |  |
|  | 6.滹沱河流域内的建设项目选址应当避让生态保护区、河流源头和岩溶泉域重点保护区，无法避让的，应当采取保护措施，提高防治标准，防止造成生态破坏。 |  |
|  | 7.严格限制地下水开采，未经有关部门批准，任何单位和个人不得凿井取水。 | 不开采地下水 |
|  | 8.地下水开采按照省人民政府划定的禁采区和限采区实行水量、水位双控制管理。在禁止开采区内，不得新开凿深井；在限制开采区内，不得增加地下水取水总量，并逐年削减地下水取水量；地下水开采区内地下水实际开采量不得超过地下水可开采量，开采强度不得超过地下水补给量。 | 不开采地下水 |
|  | 9.禁止在河源、河道保护范围内堆放、倾倒砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等废弃物。任何单位和个人不得在滹沱河流域饮用水水源保护区建设与水环境保护无关的项目，不得从事影响饮用水水源水质的活动。 | 本项目不影响 |
| 污染物排放 管控 | 1.强化黄河流域及重点区域水环境保护和水污染防治。 | 符合 |
|  | 2.禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下。 | 本项目不涉及 |
|  | 3.禁止城乡生活污水、垃圾直接进入河道。新建集中处理污水设施，应当符合脱氮除磷达标排放要求。禁止农田灌溉退水直接排入水体。 | 本项目不涉及 |
|  | 4.汾河流域内所有县界城镇入河排污口水质应当达到地表水环境质量Ⅴ类及以上标准。 | 本项目不影响 |
|  | 5.禁止向汾河流域干流、支流及河滩、岸坡、坑塘、溶洞倾倒垃圾、废渣等固体废物或者堆放其他污染物。 | 本项目不影响 |
|  | 6.在汾河流域内从事农副产品加工、规模化畜禽养殖等生产活动的，应当采取有效措施，防止水污染。 | 本项目不涉及 |
|  | 7.在汾河流域农田灌溉水体中，禁止倾倒垃圾、废渣等固体废物；禁止浸泡、清洗、丢弃装贮过油类、有毒污染物的车辆与器具；禁止排放油类。 | 本项目不涉及 |
|  | 8.将节水、节能、资源综合利用、清洁和可再生能源等项目列为滹沱河流域重点发展领域。 | 本项目不涉及 |
|  | 9.到2030水平年滹沱河全部功能区水质达标，并进一步向优良发展。 | 本项目不涉及 |
| 环境风险防控 | 1.在流域内输送、存贮废水和污水的管道、沟渠、坑塘等，应当采取防渗漏措施。 | 本项目不涉及 |
| 资源利用效率 | 1.恢复汾河流域水域和湿地，在确保防洪安全的前提下，增强河道及其两侧调蓄水功能，科学利用洪水资源。通过对滹沱河干、支流重点县城河段蓄水以及滹沱河干流大堤外侧低洼滩涂、鱼塘、沙坑等进行整修，修建一批能调蓄径流的“珍珠串”状水域，蓄滞洪水。 2. 滹沱河流域水资源配置应当统筹兼顾上下游、左右岸和有关地区之间的利益，推进流域内河湖连通，实现多源互补，恢复流域生态功能。水资源应当严格限制使用地下水，合理使用地表水，优先使用中水和再生水，有效涵养和保护地下水。 | 本项目不涉及 |
|  |  | 本项目不涉及 |

# Text boxes

18

18

设备冷却用水

342

0.28

依托山西禹王煤炭气化有限公司

污水处理站

1.12

1.4

生活用水

新鲜水

20.45

0.2

厂区洒水

0.2

0.13

0.13

绿化用水

0.72

0.72

水幕除尘用水

18

18

设备冷却用水

342

0.28

新鲜水

20.22

依托山西禹王煤炭气化有限公司

污水处理站

1.12

1.4

生活用水

0.1

厂区洒水

0.1

0.72

0.72

水幕除尘用水